## Slide 1: Ejercicio Transición Open Pit-Subterránea
Luis Felipe Orellana
Pablo Paredes

## Slide 2
Dinero es un activo
  Con el tiempo, este activo “cuesta”
  Existen usos alternativos de este activo, lo que tiene asociado un costo de oportunidad
Valor futuro
  Cómo (cuánto) aumenta la inversión a un plazo determinado dado un interés
  Ejemplo: depósitos a plazo en un banco X
Valor presente
  Es el proceso de “traer” flujos futuros según una tasa de descuento y un plazo determinado
Dinero en el tiempo

## Slide 3
Existen índices que nos ayudan a determinar si un proyecto es o no conveniente para un inversionista
También se utilizan para jerarquizar u ordenar los proyectos de una cartera de inversión
Permiten optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto (ubicación, tecnología, momento óptimo para invertir o abandonar, etc.)
Las variables necesarias son:
- Los flujos de caja del proyecto (Ft),
- La tasa de descuento o costo de oportunidad del capital (r)
- El horizonte de evaluación (T)
Como evaluar proyectos?

## Slide 4
El flujo de caja en un determinado período es el pago neto o líquido(caja) que recibe el inversionista
•En términos simples ,el flujo de caja se puede conceptualizar como el ingreso neto del inversionista, es decir, el pago percibido por las ventas menos los costos de producir el bien o servicio(suponiendo que no hay impuestos)
•La estructura para el cálculo de los flujos de caja puede llegara ser bastante compleja. Para efectos de este ejercicio utilizaremos una estimación simplificada como Ft = Ingresos - Costos
Flujos de Caja

## Slide 5
El VAN o VPN (valor presente neto) mide el aporte económico de un proyecto al(los) inversionista(s)
Este indicador refleja el aumento o disminución de la riqueza del(los) inversionista(s) al participar en los proyectos
El criterio de decisión es:
  VAN > 0 : conviene hacer el proyecto
  VAN < 0 : no conviene hacer el proyecto
  VAN = 0 : indiferente
Valor Actualizado Neto (VAN)

## Slide 6
En la fórmula se usa el valor esperado de los flujos de caja, y una tasa de descuento apropiada para el nivel de riesgo sistemático (de mercado) del proyecto
- Considera los factores tiempo y riesgo
- Cada proyecto tiene un valor; hay un criterio de aceptación
Se puede hacer un ranking de proyectos
Valor Actualizado Neto (VAN)

## Slide 7: Enunciado
Se tiene un yacimiento con las siguientes dimensiones.
1300 m
1000 m
200 m
Yacimiento |  | 
Total mineral | 260.000.000 | m3
Densidad | 2,7 | t/m3
Total mineral | 702 | Mton
Largo | 1000 | m
Ancho | 200 | m
Profundidad | 1300 | m
Ley CuT | 2 | %

## Slide 8
Costo esteril Open Pit | 1 | US$/ton esteril
Costo mineral Open Pit | 1 | US$/ton mineral
Costo Subterránea | 7 | US$/ton mineral
Costo Planta | 5 | US$/ton mineral
Costo Fund. Ref | 540 | US$/ton Cu fino
Inversión inicial cielo abierto | 1000 | MUS$
Inversión subte | 2000 | MUS$
Producción rajo | 100.000 | tpd
Producción subte | 100.000 | tpd
Con los siguientes términos de referencia
Enunciado
Perfil de costos
Perfil de inversiones
Producción
Precio Cu | 2 | US$/lb CuT
Precio CuT | 4400 | US$/ton Cu fino
Recuperación metal | 95% | 

## Slide 9: Enunciado
El estéril será función de la profundización del pit.
El angulo global de talud es de 45°
Como simplificación puede considerarse un análisis 2D
Perfil Transversal
200 m
1300 m
H1
H2
En
Vista en planta
200 m
1000 m

## Slide 10: Enunciado
Vista en planta
Perfil Transversal
200 m
1300 m
H1
H2
En
200 m
1000 m
El ángulo global de talud es de 45°
Profundidad H1:
Área Estéril = 2*(Tg(45°)*H1/2)
Área Mineral = H1*200
Profundidad H2:
Área Estéril = 2*(Tg(45°)*H2/2)
Área Mineral = H2*200

## Slide 11
Perfil Transversal
200 m
1300 m
H1
Explotación Subterránea 1
(1300 – H1) m
Perfil Transversal
200 m
1300 m
H2
Explotación Subterránea 2
(1300 – H2) m

## Slide 12: Enunciado
Profundidad rajo | H[m] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Area mineral extra | [m2] | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000
Área estéril extra | [m2] | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000
Área mineral acum Rajo | [m2] | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000
Área estéril acum Rajo | [m2] | 120.000 | 160.000 | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000
Mineral Rajo | [Mton] | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | 432
Esteril Rajo | [Mton] | 324 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864
Mineral Subterranea | [Mton] | 540 | 486 | 432 | 378 | 324 | 270
Determinar vía una evaluación preliminar del VAN, en qué momento conviene hacer la transición de la explotación de open pit a subterránea.

## Slide 13
Evaluación Económica de la explotación a cielo abierto

## Slide 14
Profundidad rajo | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Esteril (Mton) | 243 | 432 | 675 | 972 | 1323 | 1728
Mineral (Mton) | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | 432
Del área extra que se genera al profundizar el pit, se pueden obtener las reservas totales de mineral, así como el estéril asociado a esa extracción.
Evaluación económica de la explotación a cielo abierto

## Slide 15
Profundidad rajo | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Razón E/M medio | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00
Producción anual | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5
Vida Mina | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 11.8
Stripping (Mton/año) | 54.8 | 73.0 | 91.3 | 109.5 | 127.8 | 146.0
En función de las reservas se puede estimar el tiempo de vida de la mina y la razón de remoción de estéril anual.
Evaluación económica de la explotación a cielo abierto

## Slide 16: Evaluación económica de la explotación a cielo abierto
Profundidad rajo | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Ingresos [MUS$] | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051
Costos operación strip [MUS$] | 110 | 146 | 183 | 219 | 256 | 292
Costo op. Mineral [MUS$] | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0
Costo Planta [MUS$] | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5
Fundición y refinación [MUS$] | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374

## Slide 17: Evaluación económica de la explotación a cielo abierto
Factor NPV
Profundidad rajo | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Costos Totales [MUS$] | 739 | 776 | 812 | 849 | 885 | 922
Beneficio Anual [MUS$] | 2312 | 2275 | 2239 | 2202 | 2166 | 2129
factor NPV | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,8
NPV [MUS$] | 7975 | 9809 | 11327 | 12573 | 13587 | 14402
VAN RAJO [MU$] | 6975 | 8809 | 10327 | 11573 | 12587 | 13402

## Slide 18
Evaluación Económica de la explotación subterránea

## Slide 19
Del total de mineral del yacimiento , menos el extraído en función de la profundización del pit, se pueden obtener las reservas asociadas a la extracción subterránea.
Evaluación económica de la explotación a subterránea
Profundidad Pit [m] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Subterránea [m2] | 200.000 | 180.000 | 160.000 | 140.000 | 120.000 | 100.000
Reservas mineral [Mton] | 540 | 486 | 432 | 378 | 324 | 270
Producción anual [Mton] | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5
Años | 14,8 | 13,3 | 11,8 | 10,4 | 8,9 | 7,4

## Slide 20
Evaluación económica de la explotación a subterránea

## Slide 21
Evaluación económica de la explotación a subterránea
Conociendo los flujos anuales de beneficio es posible calcular el VAN
Factor NPV
Profundidad rajo | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Ingresos Anual[ MUS$] | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051
Costos operación [MUS$] | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
Costo Planta [MUS$] | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Fundición y refinación [MUS$] | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374
Costos totales anual[MUS$] | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812
Beneficio Anual [MUS$] | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239

## Slide 22
Evaluación económica de la explotación a subterránea
Sin embargo, este sería el VAN si la explotación subterránea se iniciara el año 0. No obstante, la explotación del rajo ya había comenzado y sólo una vez que esta termina, se inicia la explotación subterránea.
Así, deben actualizarse estos flujos y llevarse del periodo t en que termina la explotación del rajo al periodo 0.
Profundidad Pit [m] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Beneficio Anual [MUS$] | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239
Factor NVP | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,1
VAN [MUS$] | 14923 | 14096 | 13143 | 12045 | 10782 | 9327

## Slide 23
Evaluación económica de la explotación a subterránea
Profundidad Pit [m] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Beneficio Anual [MUS$] | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239
Factor NVP | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,1
VAN [MUS$] | 14923 | 14096 | 13143 | 12045 | 10782 | 9327
Factor de actualización | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,32
VAN SUBTERRANEA | 9776 | 8019 | 6494 | 5169 | 4018 | 3019

## Slide 24: Transición
Chart: Profundidad cielo abierto (m)
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
VAN RAJO [MU$] | 6974.5824 | 8808.9916 | 10326.8321 | 11573.3296 | 12587.2896 | 13402.0036
VAN SUBTERRANEA | 9775.7511 | 8019.19 | 6493.646 | 5168.7363 | 4018.0743 | 3018.7435

## Slide 25: Transición
Chart: Profundidad cielo abierto (m)
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
CIELO ABIERTO + SUBTE | 16750.3335 | 16828.1817 | 16820.4781 | 16742.0659 | 16605.3639 | 16420.7471