## Slide 1: Ejercicio en clases 1
Construya un modelo que represente el carguío de un CAEX de parte de un Equipo de Carguío y registre:
  TPD
  Tiempos de espera
  Utilización de recursos asociados
Haga lo mismo para 2 equipos de carguío en 2 fases diferentes.

## Slide 2: Ejercicio en clases 2
Suponga 3 fases: 2 en Esteril y 1 en Mineral
Suponga 1 ruta de transporte, 2 destinos, y asignación a mineral post-descarga en caso de que haya menos de 2 camiones en Cola.
Construya la curva de productividad incremental. Hint: es un histograma para cada nro de camiones.
Haga lo mismo para Mineral, Estéril, Ton Total

## Slide 3: Control de Lectura
En qué etapa del proyecto (% de avance en la carta gantt) debería estar un proceso de validación? Explique y correlacione con el alcance y el timing del proyecto.
Se le ha encargado un proyecto de simulaciones de parte del Gerente Mina para solucionar un problema de colas de camiones en el sector de chancado en 1 mes. Explique a qué actores involucraría (áreas e información) y qué ponderación le daría a cada «participante/información» y por qué.
Cómo cambia lo anterior si lo pide el Gerente General con el objetivo de priorizar inversiones para eliminar cuellos de botella en la cadena del negocio en un plazo de 6 meses?
Hint para 2 y 3: no olvide la validación del modelo.

## Slide 4: Tarea
Una mina cuenta durante enero-2014 con 3 fases en operación (2 en mineral y 1 en estéril).
  Estime la mínima flota de carguío y transporte que permita tener alimentación a planta cubierta con 80% de confianza.
  Estime la máxima capacidad del sistema minero (estéril y mineral) tal que el tiempo promedio en cola de camiones sea menor a un 5% del máximo tiempo de ciclo.
  Suponga 2 planes de producción. Argumente la decisión de compra de equipos de carguío y transporte en función de las respuestas de 1 y 2.

## Slide 5: Parámetros tarea
PARAMETROS | Tiempo Ciclo | Tonelaje
Eq Carguío 1 | TRIA (5,6,10) | TRIA (230,240,245)
Eq. Carguío 2 | TRIA (3,5,8) | TRIA (220,240,250)
Eq. Carguío 3 | TRIA (3,5,8) | TRIA (220,240,250)
Ruta | TRIA (20,25,35) | 
Descarga Botadero | TRIA (1,1.5,5) | 
Descarga Chancado | TRIA (3,4,7) |