## Slide 1: Monitoreo de Paneles Solares
Proyecto PanelTech

## Slide 2: ¿Por que trabajar con energía solar?
Recurso renovable
Energía limpia que no daña el medio ambiente
Poco conocimiento de la energía solar como recurso generador de electricidad

## Slide 3: Objetivos del proyecto
Generales:
Implementar un sistema de monitoreo que adquiera y registre datos de corriente y voltaje.
Específicos:
Cablear los paneles solares desde su ubicación física hasta el laboratorio.
Instalar las componentes eléctricas que permiten el monitoreo.
Lograr la adquisición y registro de datos por el computador.
Comprobar y mejorar el funcionamiento de la interfaz gráfica existente.

## Slide 4: ETAPAS DEL PROYECTO

## Slide 5: 1ª ETAPA
Conexión de las celdas fotovoltaicas entre si para conformar un panel solar.
Cableado de los paneles hacia el laboratorio.

## Slide 6: 2ª ETAPA
Habilitación webcam.
Instalación de los LEM.
Instalación del switch y la regleta.
Instalación del Tarom.
Cableado y distribución de estas componentes en el panel acrílico

## Slide 7: 3ª ETAPA
Comprobación del programa de monitoreo.
Conexión del circuito con la tarjeta de adquisición y el computador.
Revisión del circuito completo en busca de posibles errores.

## Slide 8: LA ENERGIA SOLAR HOY
Una radiografía a Chile y el mundo

## Slide 9: La Energía Solar en el Mundo

## Slide 10: Principales Características
Reducción de su costo unitario en más de 20 veces (dólares/watt).
Costos variables según país.
Crecimiento sostenido en la producción durante los últimos años.
Países desarrollados concentran el mayor potencial.

## Slide 11: La Energía Solar En Chile
Uso principal en el sector norte, debido a las buenas condiciones atmosféricas.
Aplicaciones principales en el campo de las telecomunicaciones, en la transmisión televisiva en sectores aislados y en la iluminación de faros y electrificación rural.
Actualmente existen iniciativas gubernamentales para promover su uso.

## Slide 12: Conexión de los Paneles
Proyecto PanelTech

## Slide 13: Conexión de los Paneles
Los paneles solares están fabricados para entregar una diferencia de potencial de 12 volt, pero todos nuestros equipos trabajan con 24 volt, por lo cual debieron ser conectados en serie de a pares y posteriormente estos pares en paralelo.

## Slide 14: Conexión de lo Paneles
Aquí se muestra la conexión de la celda mediana constituida de 4 paneles, en el cual los paneles se conectan verticalmente en serie y horizontalmente en paralelo.

## Slide 15: Conexión de los Paneles
De esta forma se configura un circuito como el del diagrama.
Luego los paneles 1 y 2 suman sus voltajes al igual que los paneles 3 y 4.
Panel 4
Panel 3
Panel l
Panel 2

## Slide 16: Cableado de los Paneles
Proyecto PanelTech

## Slide 17: Cableado de los Paneles
Debido a los retrasos de la empresa encargada de las instalaciones el grupo decidio iniciar el cableado de los paneles siguiendo los planos sugeridos por Innovatec.

## Slide 18: Cableado de los Paneles
Procurando no alterar la estetica del moderno laboratorio de electrotecnologias se realizaron los trabajos con materiales acordes al tipo de instalacion, proporcionados por Innovatec.

## Slide 19: Cableado de Paneles

## Slide 20: Sistema de Monitoreo Remoto
Proyecto Paneltech

## Slide 21: Sistema de Monitoreo Remoto
Compuesto por:
Un servidor
Una cámara

## Slide 22: Red de Monitoreo (Panel de Acrilico)
Proyecto PanelTech

## Slide 23: Red de Monitoreo
Esta red esta formada por un dispositivo con 3 LEM, 3 switch independientes y 1 regleta de conexiones. Los LEM están conectados en forma independiente a la tarjeta de adquisición de datos del computador donde será procesada la información.

## Slide 24: Red de Monitoreo
Cada cable proveniente de una celda sigue la siguiente ruta en la red de Monitoreo:
Enrolla varias veces un LEM donde se mide la corriente que pasa por éste
Es conectado a un switch para controlar alzas de corriente
Es conectado a la regleta de conexiones junto con los otros 2 paneles

## Slide 25: Diagrama de Red de Monitoreo
LEM
CONECTOR
SWITCH
TAROM
BATERIAS
INVERSOR
Diagrama Conexión de Paneles

## Slide 26: Esquema de Adquisicion de datos
LEM
DIVISOR DE
TENSION
PLACA DE CONEXION
COMPUTADOR
Esquema de Adquisición de Datos

## Slide 27: Red de Monitoreo
Funcionamiento de los LEM:
Los LEM son energizados con 2 fuentes de poder que se disponen de forma que produzcan una polarización de 15 y –15 volt, cuyos terminales son conectados a los LEM, los LEM entregan una corriente proporcional al amperaje que se hace circular por ellos, esta es transformada, mediante resistencias, a un voltaje proporcional, estos a su vez se conectan directamente a la tarjeta de adquisición de datos del Computador para el posterior procesamiento de la información.

## Slide 28: Divisor de Tensión
Sabemos que la resistencia total del circuito esta dada por
RT = R1 + R2
Entonces IT =. Vent .
R1 + R2
Con esto tenemos que
V2 = IT * R2
Reemplazando It
V2 =. Vent .* R2
R1 + R2
Y este ultimo es el voltaje que enviamos a la placa.
Con el divisor de tensión podemos llevan voltajes entre 0 y 35 volt a un rango entre 0 y 10 ocupando resistencias de 120 k y 43 k. Con lo cual podemos obtener el dato con la tarjeta sin problemas.
R1
R2
Vent
V2
Esquema Divisor de Tensión

## Slide 29: Fin
Proyecto PanelTech