## Slide 1
Proyecto de Seminario:
Implementación de Interfaz Labview para monitoreo de Paneles Fotovoltaicos
Profesor Guía: Rodrigo Palma Behnke
Profesor Auxiliar: Sebastián Cerda
Integrantes: Maximiliano Silva Correa
Sebastián Daiber Rojas
Paula Urrutia Orellana

## Slide 2: Contenidos
Resumen del proyecto
Introducción
  Energía Solar en el mundo
  Energía Solar en Chile
  Funcionamiento de una celda fotovoltaica
Objetivos
Material
Plan de trabajo
Dificultades y soluciones
Bibliografía

## Slide 3: Resumen del Proyecto
Este proyecto consiste en perfeccionar una interfaz gráfica en
formato LabView (creada por alumnos de esta facultad para el
curso SD20A semestre 02/2002) diseñada para monitorear tres
conjuntos de celdas fotovoltaicas.
Dicha interfaz debe entregar mediciones correctas de voltaje
y corriente, así como también la orientación del sol en cada instante.
Los datos de voltaje y corriente son registrados en un documento,
para su posterior análisis.
También se añadieron new features a la interfaz las cuales se
explican con posterioridad.

## Slide 4: Introduccion
En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, existen diversas instancias que permiten a los alumnos acercarse a los problemas propios de la ingeniería. El primer curso de la carrera que trata lo anterior es Seminario de Diseño, dictado por los distintos departamentos de la Escuela.
El Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) dicta el presente semestre el seminario Energías Renovables y uso eficiente, tema que interesó de inmediato por su relevancia. Luego de escoger esta opción como seminario se eligió como proyecto a trabajar “Sistema de control de paneles fotovoltaicos”.
Con este proyecto se pretende contribuir al Departamento de Ingeniería Eléctrica en la implementación de los paneles solares Siemens adquiridos en el verano 2003 para el módulo de Energía y Accionamiento ubicado en el Laboratorio de Electrotecnologías.

## Slide 5
El aprovechamiento por el hombre de las fuentes de energía renovable, entre ellas las energías solar, eólica e hidráulica, es muy antiguo; desde muchos siglos antes de nuestra era ya se utilizaban y su empleo continuó durante toda la historia hasta la llegada de la "Revolución Industrial", en la que, debido al bajo precio del petróleo, fueron abandonadas.
Durante los últimos años, debido al incremento del coste de los combustibles fósiles y los problemas medioambientales derivados de su explotación, estamos asistiendo a un renacer de las energías renovables.
Las energías renovables son inagotables, limpias y se pueden utilizar de forma autogestionada (ya que se pueden aprovechar en el mismo lugar en que se producen). Además tienen la ventaja adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la integración entre ellas.

## Slide 6: ¿En que consisten las tecnologías fotovoltaicas?
Recibe el nombre de energía solar aquella que proviene del aprovechamiento directo de la radiación del sol, y de la cual se obtiene calor y electricidad. El calor se obtiene mediante colectores térmicos, y la electricidad a través de paneles fotovoltaicos.
Los paneles fotovoltaicos, que constan de un conjunto de celdas solares, se utilizan para la producción de electricidad, y constituyen una adecuada solución para el abastecimiento eléctrico en las áreas rurales que cuentan con un recurso solar abundante. La electricidad obtenida mediante los sistemas fotovoltaicos puede utilizarse en forma directa, o bien ser almacenada en baterías para utilizarla durante la noche.

## Slide 7: Usos posibles de la energía solar:
  Calefacción domestica
  Refrigeración
  Calentamiento de agua
  Destilación
  Fotosíntesis
  Electricidad fotovoltaica
  Hornos solares
  Cocinas
  Evaporación
  Acondicionamiento de aire
  Control de heladas
  Secado

## Slide 8: Energía Solar en el mundo
En la actualidad, el mundo depende del petróleo en un 46%, del carbón en un 27% y del gas en un 17%, lo que hace que la dependencia total de los combustibles fósiles llega al 90%, siendo el 10% restante aplicable a las energías hidroeléctricas, nuclear, etcétera. Con el aumento excesivo del costo de estas energías no renovables, también se tomó conciencia de un mejor aprovechamiento y de un uso racional y cuidadoso de la energía.
En el curso de las dos últimas décadas, se intensificó el empleo del petróleo y del gas, y sus reservas comienzan a decrecer rápidamente, calculándose su extinción a mediados del siglo 21. Simultáneamente comenzará el uso más intensivo del carbón, cuyas reservas se calculan hasta el siglo 28.
Desde que la conservación de las fuentes de energía no renovables empezó a tratarse como una necesidad, los desarrollos que se han producido en el aprovechamiento de las energías renovables han sido espectaculares. En concreto, el actual mercado fotovoltaico crece de forma contundente y lo más importante respaldado por un interés gubernamental.

## Slide 9
Localización mundial de la producción de módulos fotovoltaicos. De 1988 a 1999. Unidades en MWp.

## Slide 10
Potencia fotovoltaica instalada a finales de 1998 y a finales de 1999 (en MWp).

## Slide 11: Energía Solar en Chile
En Chile, la energía solar es utilizada preferentemente en la zona norte del país, en donde existe uno de los niveles de radiación más altos del mundo. De acuerdo a la información disponible en el archivo solarimétrico nacional elaborado por la Universidad Técnica Federico Santa María, las radiaciones solares diarias para las regiones del país son las siguientes:

## Slide 12
Región | Radiación Solar
 | (Kcal/(m2/día))
I | 4.554
II | 4.828
III | 4.346
IV | 4.258
V | 3.520
VI | 3.676
VII | 3.672
VIII | 3.475
IX | 3.076
X | 2.626
XI | 2.603
XII | 2.107
RM | 3.570
Antártica | 1.563
Las evaluaciones de tales registros demuestran que el norte de Chile presenta condiciones extraordinariamente favorables para la utilización de la energía solar. Específicamente entre las regiones I y IV, el potencial de energía solar puede clasificarse entre los más elevados del mundo.
El desarrollo de la tecnología fotovoltaica en nuestro país incluye los siguientes tipos de usos: aplicaciones efectuadas por empresas de telecomunicaciones, aplicaciones en retransmisión de televisión en sectores aislados, sistemas de iluminación de faros con paneles fotovoltaicos y electrificación rural.
En el marco del Programa de Electrificación Rural (PER), municipalidades, Gobiernos Regionales y particulares, han instalado estos sistemas para alumbrado y electrificación de viviendas.

## Slide 13: Funcionamiento de una celda fotovoltaica
Las celdas solares están hechas de la misma clase de materiales semiconductores, tales como el silicio, que se usan en la industria microelectrónica. Para las celdas solares, una delgada rejilla semiconductora es especialmente tratada para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y negativo en el otro.
Cuando la energía luminosa llega hasta la celda solar, los electrones son golpeados y sacados de los átomos del material semiconductor. Si ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo como del negativo de la rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser capturados en forma de una corriente eléctrica, es decir, en electricidad. La electricidad puede entonces ser usada para suministrar potencia a una carga, por ejemplo para encender una luz o energizar una herramienta.

## Slide 14
Un arreglo de varias celdas solares conectadas eléctricamente unas con otras y montadas en una estructura de apoyo o un marco, se llama módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados para proveer un cierto nivel de voltaje, como por ejemplo el de un sistema común de 12 voltios. La corriente producida depende directamente de cuánta luz llega hasta el módulo.
Varios módulos pueden ser conectados unos con otros para formar un arreglo. En general, cuanto más grande es el área de un módulo o arreglo, más electricidad será producida. Los módulos y arreglos fotovoltaicos producen corriente directa (CC). Estos arreglos pueden ser conectados tanto en serie como en paralelo para producir cualquier cantidad de voltaje o corriente que se requiera.

## Slide 15: Metas
Validación critica y demostrada de lo hecho el semestre anterior
Incluir el mayor numero de mejoras a la interfaz: manejo de archivos, visualizacion de panel, cámara de video, incluir el medidor de luminosidad
Proponer medida de eficiencia del panel--->"experiencia"
Acondiciamento de señales de entrada: LEM, voltaje
Apoyar en fase de instalación de paneles
Diferenciarse respecto del grupo anterior
Aplicacion de webserver

## Slide 16: Materiales
Para desarrollar nuestro proyecto contamos con los siguientes materiales:
-14 Celdas fotovoltaicas
-Marca Siemens.
-Modelo SM100-P.
-Procedencia Estados Unidos.
-12 / 24 Volts.
-Software LabVIEW 6.1i de National Instruments.
-Manuales y Tutorial de LabVIEW.
-Tarjeta de adquisición de datos
-Marca: National Instruments.
-Modelo: NI PCI 6023e.
-Conector CB-68LP.
-Ribbon Cable.

## Slide 18: Plan de trabajo
comprender LabView y el funcionamiento de la interfaz gráfica realizada el semestre anterior por alumnos de seminario, así como la conexión entre los paneles y el computador, lo que incluye la tarjeta de adquisición de datos y conector CB68LP
Probar la capacidad de la interfaz LabView para medir voltaje y corriente, mediante la simulación del comportamiento de los paneles utilizando juegos de resistencias y condensadores montados en protoboard
Paneles utilizando juegos de resistencias y condensadores montados en protoboard. Se pretendió en algún momento montar una placa dotada de un Opamp para acondicionar las señales de entrada, idea que fue desechada luego de verificar que era innecesario, pues la conexión vía LEM entrega señales suficientemente puras
buscar en internet las estructuras de ejemplos LabView para implementar las innovaciones debidas
Guardar datos en un archivo word, visualización webcam y aplicación de Web Server

## Slide 19: Proceso de Diseño
El proceso de diseño consistió en lo siguiente:
  Necesidad
  Problema
  Soluciones propuestas
  Elección de una Solución
  Diseño
  Revisión
  Armado
  Test
  Re-revisión

## Slide 20
  Necesidad: Modificar la interfaz realizada el semestre anterior para un mejor monitoreo de los paneles
  Problema: Poco conocimiento sobre las herramientas a utilizar. Especialmente del software LabView
  Soluciones propuestas:
  Aprender a utilizar Labview y comprender el programa
  Enfocarnos en buscar los ejemplo necesarios que nos ayudaran a comprender el funcionamiento la interfaz
  Buscar ejemplos que nos ayudaran a modificar lo que necesitaramos
  Elección de una Solución: Se eligio finalmente la busqueda de ejemplos

## Slide 21
Diseño

## Slide 22
  Revisión: Se reviso el diseño propuesto, pero aun asi se encontraron errores
  Test: Se realizaron pruebas de eficacia las cuales dieron buenos resultados
  Re-revisión: Aun se sigen las mejoras, debido al poco conocimiento del software no se ha llegado a algo concreto

## Slide 23
MEDICION DE LA EFICIENCIA DE PANELES SOLARES
Se conectó un multímetro a los puntos A y B. Variando la resistencia en un rango aproximado de 0-143 ohm se obtuvieron valores de voltaje en un rango 0-13 volt. Utilizando la Ley de Ohm se calculó la corriente respectiva. La medición de la radiación solar fue posible gracias al aparato prestado amablemente por el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Sr. Roberto Román L. Las mediciones fueron realizadas el día 03-07-2003 entre las 12:57 y 13:08 hrs, con cielo nublado y temperatura aproximada de 16 grados a la sombra. El panel involucrado en la experiencia fue aquel ubicado en la terraza del 5to piso del DIE. Se orientaron las celdas fotovoltaicas hacia el Norte, con un ángulo de elevación de 30º aproximadamente.

## Slide 25: Paneles Solares

## Slide 27: Interfaz grafica

## Slide 29: Dificultades y soluciones
La mayor dificultad que se presentó fue el magro conocimiento que se tenía sobre el software LabView y el como aprovechar sus ventajas. La solución fue revisar los manuales del software y sobre todo pedir ayuda al ayudante
Al comienzo del proyecto las necesidades y alcances a cubrir no estaban muy claras y existían problemas de comunicación
La demora en la instalación de los paneles solares también significó una gran dificultad, pues a la fecha no ha sido posible probar la interfaz en condiciones ciento por ciento reales.

## Slide 30: Bibliografia
Manuales de LabVIEW disponibles en el DIE.
Página Web de National Instruments www.ni.com
Página Web de la Cominsión Nacional de Energía http://www.cne.cl
Sitios sugeridos por el buscador Google:
http://www.cne.cl/fuentes_energeticas/e_renovables/marco.php
http://www.cne.cl/fuentes_energeticas/e_renovables/solar.php