## Slide 1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MANTENIMIENTO Gestión de los Activos

## Slide 3
DEFINCIÓN DE LOS ACTIVOS POR MANTENER
1º procedimiento
Gestión DE LOS ACTIVOS Análisis funcional
Caminos Críticos de Producción y Seguridad
Equipo de Interés para Mantención (EDIM)
Notes: 2

## Slide 4: DEFINICION DE LOS ACTIVOS POR MANTENER
Lo importante para la producción es la FUNCION
que realizan las máquinas
MANTENIMIENTO DE LA FUNCION
ESTABLECER UN SISTEMA DE CODIFICACION PARA REGISTRAR
HISTORIA - FALLAS - COSTOS
ASIGNARLES UN NUMERO DE CUENTA PARA ACUMULAR SUS
COSTOS
DEFINIR UN SISTEMA DE AGREGACION Y DESAGREGACION
PARA EFECTOS DE PLANES DE MANTENCION
Notes: 7

## Slide 5: DEFINICION DE LOS ACTIVOS POR MANTENER
Lo importante para la producción es la
FUNCION que realizan las máquinas
MANTENCION DE LA FUNCION
DEFINICION DEL OBJETO DE LA
  MANTENCION
CRITERIOS
*IMPORTANCIA PARA EL PROCESO
*COSTO DE LAS MAQUINAS
*SEGURIDAD
OBJETO: MAQUINA
CONJUNTO DE MAQUINAS
SUBCONJUNTO DE MAQUINAS
Notes: 9

## Slide 6: EL ACTIVO FIJO COMO OBJETO DE LA MANTENCION
1.- Componentes: Maquinaria de producción y servicios
Instalaciones fijas
Edificios, galpones, talleres
Patios, caminos, campamentos
2.- Identificación: Clasificación y codificación para
ubicación, registro de capital, costo,
fallas, historia.
2.1.- División en partes, componentes y repuestos para
análisis de consumo y abastecimiento.
2.2.- Agregación en familias, clases, tipos para análisis
de trabajos de mantención.
3.- Antecedentes Características técnicas
e Historia: Información de Compra
Mantención, Costos, Fallas
Notes: 10

## Slide 7
EL PROCESO DE ANÁLISIS FUNCIONAL
COMPRENDE TRES ETAPAS.
El enunciado del servicio prestado
Verbo de acción + un complemento
El rendimiento asociado a la función
primer nivel de rendimiento :
la interrupción de la función detiene la producción y/o
pone en peligro la seguridad de las personas o de los bienes.
el segundo nivel de rendimiento : confiabilidad,
mantenibilidad, disponibilidad de los elementos
componentes, estudio de prevención de riesgos.
Los costos del mantenimiento
Se trata de los costos asociados a la función o a cada
componente, y al presupuesto de mantención.

## Slide 8
Primer nivel de rendimiento
Se estudia para cada función con la ayuda de una tabla de
análisis funcional.
Se deben definir las etapas siguientes.
El camino crítico de producción (CCP)
Es el inventario de componentes cuya falla detiene la producción
(producción = objetivo de la instalación).
El camino crítico de la seguridad (CCS)
Es el inventario de componentes cuya falla pone en peligro la
seguridad de las personas o (y) de los bienes.
El camino sub-crítico de producción (CSCP)
Es el inventario de componentes cuya falla no detiene
inmediatamente la producción.
.

## Slide 9: El camino crítico de producción CCP puede esquematizarse como una cadena:
1
2
Ni
19
La falla de uno sólo de los componentes detiene
la producción de vapor
(objetivo de la instalación)

## Slide 10
1.1 Costo de la falla de un equipo que involucra la detención de
la producción.
Mantenimiento correctivo (q)
mano de obra, repuestos, materiales, herramientas, equipos de
servicio, etc.
q es una característica de la máquina
No disponibilidad de la unidad productiva a la que pertence
el equipo (P)
lo que se deja de ganar, pérdida eventual de materia prima,
costos por castigos por atrasos en la entrega, etc.
P es una característica de la unidad productiva
Cf = q + P

## Slide 11
1.1.1 Costo de la falla en relación con la cantidad de horas
de funcionamiento.
q + P
Cf0 = ---------------
TBF + TTR
TBF TTR
TBF = tiempo de buen funcionamiento (horas)
TTR = tiempo total de reparación (horas)

## Slide 12
EDIM: “Equipo de interés para mantención
Es un equipo, conjunto de equipos o subconjunto de
un equipo para el cual se desea llevar control detallado
de su mantenimiento. Todo el Activo Fijo de la empresa
esta representado por los EDIM.
INFORMACION ASOCIADA:
- Características técnicas y de la adquisición
- Historial de trabajos,
- Historial de fallas
- Historial de Costos, gasto anual, gasto acumulado
- Plan de Mantenimiento (preventivo, predictivo)
- Repuestos asociados
Los EDIM se pueden agregar en Familias y Grupos
Operacionales y desagregar en Componentes Controlables
de Mantención, Subconjuntos y Repuestos

## Slide 13: CATALOGO DE EQUIPOS CONTENIDO
LISTA CODIFICADA DE MAQUINAS E INSTALACIONES
CARACTERISTICAS TECNICAS
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
INFORMACION DE COMPRA, GARANTÍA Y
REEMPLAZO
CATALOGO DE REPUESTOS
CATALOGO DE COMPONENTES REPARABLES
GRUPOS OPERACIONALES
HISTORIAL DE MANTENCION
HISTORIAL DE FALLAS
REGISTRO DEL MEDIDOR DE UTILIZACION
COSTO ACUMULADO
COSTO DE LA HORA DE DETENCION
PRIORIDAD OPERACIONAL
Notes: 11

## Slide 14: Trabajo de Grupo Nº 5 Definición de equpos de interés para mantención

## Slide 15: PLANIFICACION DE LA MANTENCION
Mantenimiento Preventivo
Trabajos
Planificación Anual
Presupuesto
Planificación Táctica

## Slide 16: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS “PLANIFICACION DE TRABAJOS”
OBJETIVOS
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO
OPTIMIZAR RECURSOS MATERIALES
MEJORAR LA MANTENIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL

## Slide 17: PLANIFICACION De La MANTENCION
1.- PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO: SISTEMATICO Y PREDICTIVO
2.- PLANIFICACION DE TRABAJOS
Trabajos corrientes, repetitivos, cíclicos,
diarios, correctivos, preventivos, predictivos
3.- PLANIFICACION ANUAL
Planes matrices
Pronóstico de recursos
4.- PRESUPUESTO ANUAL
Integrado al presupuesto de la empresa
5.- PLANES TACTICOS
A 5 años, integrados al Plan de Inversiones
Notes: 13

## Slide 18: PLANIFICACION DETALLADA DE TRABAJOS DE MANTENCION 2º procedimiento
CONTENIDOS
FORMALIZACION DEL MEJOR METODO Y
GENERALIZACION DE SU USO
ESTIMACION EN HH POR ESPECIALIDAD Y EN COSTO
USO DE ESTANDARES PARA ESTIMAR LOS
TRABAJOS CON PRECISION
IDENTIFICACION DE DIVERSOS NIVELES DE
PLANIFICACION SEGUN LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS
ARCHIVO PERMANENTE
DE PLANES DE TRABAJO
RETROALIMENTACION A LOS PLANES DE
TRABAJO EN BASE A LA REALIDAD DE SU EJECUCION
Notes: 14

## Slide 19
PARA UNA BUENA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
SE REQUIERE:
1.- EL ESTUDIO DE METODOS:
EL ESTUDIO DE METODOS ES EL REGISTRO, ANALISIS Y
EXAMEN CRITICO SISTEMATICO DE LOS MODOS EXISTENTES
Y PROPUESTOS DE LLEVAR A CABO UN TRABAJO, Y EL
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE METODOS MAS SENCILLOS
Y EFICACES.
2.- LA MEDIDA DEL TRABAJO
LA MEDIDA DEL TRABAJO ES LA APLICACIÓN DE TECNICAS
PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE TRABAJO DE UNA
TAREA DEFINIDA, FIJANDO EL TIEMPO QUE UN TRABAJADOR
CALIFICADO INVIERTE EN LLEVARLA A CABO CON ARREGLO
A UNA NORMA DE RENDIMIENTO PRESTABLECIDA.

## Slide 21: PLANIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENCION CONTENIDO
DESCRIPCION Y ESTIMACION (Cómo)
  1.- Operaciones o tareas que lo constituyen
  2.- Secuencia
  3.- Instrucciones de Seguridad
  4.- Estimación del tiempo para realizarlo en HH por especialidad
  5.- Duración en horas
  6.- Tiempo de detención del equipo

## Slide 22: PLANIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENCION CONTENIDO
RECURSOS NECESARIOS (Con qué)
  1.- Repuestos y materiales (Cantidad y calidad)
  2.- Herramientas, instrumentos especiales, elem. seguridad
  3.- Equipos de servicio
  4.- Otros recursos
COSTO (Cotización)
  1.- Mano de obra (HH) $ ..............
  2.- Materiales y repuestos $ ..............
  3.- Equipos de servicio $ ..............
  4.- Otros gastos $ ..............
  Total $.................

## Slide 23: ESTANDARES PARA TRABAJOS DE MANTENCION
“REPRESENTAN EL TIEMPO PROMEDIO QUE NECESITA UN
TRABAJADOR CALIFICADO, TRABAJANDO A RITMO NORMAL,
SOMETIDO A UNA ADECUADA SUPERVISION Y SUJETO A LAS
DEMORAS NORMALES, PARA REALIZAR UNA CANTIDAD DEFINIDA
DE TRABAJOS DE CALIDAD ESPECIFICADA SIGUIENDO METODOS
ACEPTABLES”
(ES LA CANTIDAD DE TIEMPO NECESARIA PARA REALIZAR
UN DETERMINADO TRABAJO)
SON UNA HERRAMIENTA USADA POR LOS PLANIFICADORES
PARA HACER ESTIMACIONES CORRECTAS DE LAS HH
NECESARIAS
Notes: 18

## Slide 26: EL EJERCICIO CORRECTO DE LA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS ES QUE NO SE EJECUTE NINGUN TRABAJO SIN UNA PLANIFICACION PREVIA
NO TODOS LOS TRABAJOS SE PUEDEN NI DEBEN
PLANIFICAR CON UN MISMO NIVEL DE DETALLE
SIN EMBARGO: TODOS LOS TRABAJOS DEBEN ESTIMARSE
LA ESTIMACION SIRVE PARA:
- PROGRAMAR
- CONTROLAR LA CARGA DE TRABAJO PENDIENTE
- DEFINIR LA DOTACION DE PERSONAL
- CONTROLAR LA PRODUCTIVIDAD
- REALIZAR EL PRESUPUESTO
- CONTROLAR LA CALIDAD DE LA PLANIFICACION
- CONOCER LA NECESIDAD DE SOBRETIEMPO Y
CONTRATISTAS
Notes: 19

## Slide 27
METODOS DE ESTIMACION
1.- EXPERIENCIA DEL PLANIFICADOR
2.- REGISTRO DEL TIEMPO REAL DE LAS OTM
EJECUTADAS
- cálculo del promedio
- asignación del promedio a trabajos similares
3.- ESTANDARES TECNICOS PREDETERMINADOS
- NTPD Sistemas de Normas de Tiempos
Predeterminados
mtm medición de tiempos - métodos
4.- ESTUDIOS DE TIEMPO
5.- CLASIFICACION DE TRABAJOS EQUIVALENTES EN
RANGOS (Uso de formulario clasificador de trabajo)

## Slide 28
GRADO DE PRECISION EN LOS ESTANDARES
MANTENCION
PRODUCCION
MENOS DE UN 4% DE
DESVIACION EN TAREAS DE
MAS DE 120 HORAS
GRAN PRECISION
25%
20 %
10 %
5 %
100 HRS
10 HRS
4 HRS
2 HRS

## Slide 29: DIFERENCIA ENTRE ESTANDARES PARA PRODUCCION Y MANTENCION
MANTENCION
A.- PERIODOS DE TIEMPO LARGOS
B.- TAREAS DISTINTAS, NO REPETITIVS
C.- EL METODO COMUNMENTE ACEPTADO NO ES EL QUE SE USA
D.-CONTENIDO VARIABLE DEL TRABAJO
E..-LOS TRABAJOS GRANDES SON MAS PRECISOS
PRODUCCION
A.- PERIODOS DE TIEMPO CORTOS
B.- OPERACIONES REPETITIVAS
C.- METODO EXACTO
D.- CONTENIDO EXACTO DEL TRABAJO
E.- GRAN PRECISION
Notes: 22

## Slide 30: CAJONERA PARA SLOTTING
RANGO
DE
HORAS
00 025 090 2,5 4,5 24
015 050 1,5 3,5 6,5 28
A B C D E F G H I P Q
HASTA 80 HORAS
EN ALGUNOS CASOS
PROMEDIO 0,4 070 1,2 2.0 3.0 4.0 5.0 26 30
ARITMETICO

## Slide 31: ETAPAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ESTANDARES UNIVERSALES DE MANTENCION
DEFINIR ESTANDARES DE REFERENCIA
- Seleccionar trabajos representativos
- Determinar sus estándares por métodos
tradicionales
DEFINIR SEGMENTOS Y TIEMPOS MEDIOS
- Organizar secuencialmente y determinar la
distribución estadística
- Definir 18 segmentos en la distribución estadística
- Calcular el promedio de los tiempos de c/ segmento
ESTE SERA EL VALOR CARACTERISTICO DEL SEGMENTO
ASIGNAR LOS TRABAJOS AL SEGMENTO CORRESPONDIENTE
Notes: 23

## Slide 32: PRODUCTIVIDAD EN MANTENCION
QUE SE ENTIENDE POR PRODUCTIVIDAD?
“ES EL CUOCIENTE ENTRE LA PRODUCCION Y/O SERVICIOS OBTENIDOS Y LOS RECURSOS EMPLEADOS
OUTPUT PRODUCCION Y/ O SERVICIOS
PRODUCTIVIDAD = =
INPUT RECURSOS

## Slide 33: PRODUCTIVIDAD EN MANTENCION
QUE NO ES PRODUCTIVIDAD?
EFICIENCIA: ES LA RAZON ENTRE LA PRODUCCION OBTENIDA Y LA PRODUCCION ESTANDAR ESPERADA
EFECTIVIDAD: ES EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
RENTABILIDAD: ES LA RAZON ENTRE LOS INGRESOS Y LOS COSTOS

## Slide 34: PRODUCTIVIDAD EN MANTENCION
QUE ES EL MUESTREO DE ACTIVIDADES ?
ES UNA TECNICA PARA DETERMINAR DATOS QUE PERMITAN MEDIR ACTIVIDADES DE HOMBRES Y/O MAQUINAS, MEDIANTE OBSERVACIONES AL AZAR Y BASANDOSE EN LEYES PROBABILISTICAS.
EL MUESTREO DE ACTIVIDADES UTILIZA LA
OBSERVACION DEL ANALISTA Y NO
INSTRUMENTOS DE MEDICION.

## Slide 35: EJEMPLO DE MUESTREO DEL TRABAJO

## Slide 36: DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE LA JORNADA DE TRABAJO
TIEMPO TOTAL DE LA MANO DE OBRA = 8 HRS, 100 %
1.- TIEMPO DE MANOS ACTIVAS
MANTENCION ACTIVIDADES DE APOYO
2.- TIEMPO EN QUE ESPERAS
NO SE HACE AUSENCIAS
MANTENCION
3.- TIEMPO ATRIBUIBLE INDISCIPLINA
AL PERSONAL RELAJO
4.- TEMPO CONTRACTUAL

## Slide 37
Estructura de tiempo de un trabajo de mantención
C
B
A
D
E
CONTENIDO BASICO
DE TRABAJO
De la operación
CONTENIDO de TRABAJO
SUPLEMENTARIO
Debido a una mala definición
TIEMPO IMPRODUCTIVO
Debido a deficiencias
De la Administración
TIEMPO IMPRODUCTIVO
Imputable al trabajador
CONTENIDO de TRABAJO
SUPLEMENTARIO
Debido a métodos ineficaces
tiempo total de
la operación en
las condiciones
existentes
Tiempo
Improductivo
total
Contenido de
trabajo
total

## Slide 38: Trabajo de Grupo N° 6
Planificación de Trabajos

## Slide 39: MANTENCION PREVENTIVA
CONTENIDO
FRECUENCIA
ANÁLISIS DE FALLAS

## Slide 40: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 3º procedimiento
  MANTENIMIENTO PREVENTIVO, establece los alcances de las actividades de previsión indispensables para asegurar la disponibilidad de la maquinaria y la continuidad de la producción. Se basa en un buen análisis de las fallas del equipo.

## Slide 41: MANTENCION PREVENTIVA CONTENIDO
INSPECCIONES
REEMPLAZO DE REPUESTOS MENORES
REPARACIONES MENORES
LUBRICACION
CONCEPTO BASICO:
LAS INSPECCIONES PERIODICAS PROGRAMADAS
LAS PEQUEÑAS REPARACIONES
Y EL REEMPLAZO DE REPUESTOS O COMPONENTES
HARAN AUMENTAR APRECIABLEMENTE
EL TIEMPO ENTRE GRANDES REPARACIONES
Y AYUDARAN A REDUCIR O ELIMINAR LAS
CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS Y LAS
PARALIZACIONES DEL EQUIPO
Notes: 31

## Slide 42: Procedimiento Mantenimiento Preventivo Contenido
SISTEMA DE ANALISIS DE FALLAS PARA DEFINCION DE
POLITICAS DE MANTENIMIENTO Y DEL CONTENIDO
y FRECUENCIA DE LAS PAUTAS
* SUBDIVIDIR EL EQUIPO EN NIVELES
* IDENTIFICAR LAS FALLAS DE LOS COMPONENTES
* BUSCAR LAS CAUSAS
* IDENTIFICAR SEÑALES DEBILES Y METODOS DE
DETECCION
DEFINICION DE CARTILLAS DE MP INTEGRADAS

## Slide 43: Procedimiento Mantenimiento Preventivo Contenido
DEFINIR MANTENCION PREDICTIVA SOBRE LA
BASE DE LOS METODOS DE DETECCION
IDENTIFICAR PAUTAS PROMEDIO ESTANDAR PARA
TRABAJOS QUE SE ORIGINAN EN LA MANTENCION
PREDICTIVA
IDENTIFICACION DEL COSTO DE LAS CARTILLAS
DE MP
DEFINICION DE RUTAS DE MP

## Slide 44: MANTENCION Preventiva Frecuencia
- EXPERIENCIA DE LOS MANTENEDORES
- RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
- RETROALIMENTACION DE LAS FRECUENCIAS
EN USO (Historial)
- FRECUENCIA DE FALLAS, TASA DE FALLAS
- PERIODO DE DESARROLLO DE LA FALLA
- ORDENES DE TRABAJO GENERADAS COMO
RESULTADO DE LAS INSPECCIONES
- DURACION DE LOS COMPONENTES
SOMETIDOS A DESGASTE
- PENALIZACION
Notes: 32

## Slide 45
Relación Costo / Edad de la reparación
FALLA
COSTO
REPAR.
TIEMPO
DE OPERACIÓN
PRIMER SÍNTOMA
DE FALLA
t
Intervalo de inspección

## Slide 46: MANTENCION Preventiva Frecuencia
LA FRECUENCIA DE LAS TAREAS DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO O CONDICIONAL
DEBERA SER FUNCION DEL PERIODO DE
DESARROLLO DE LA FALLA.
También conocido como “demora en la
producción de la falla” o intervalo P - F
Notes: 33

## Slide 47: CURVA P - F
TIEMPO
ESTADO
El intervalo P - F
Esquema 6
P
F
Notes: 34

## Slide 48: CURVA P - F
TIEMPO
ESTADO
Punto en que la falla comienza
(no necesariamente ligado a la edad)
Punto en que se puede
detectar que la falla
comienza
(falla potencial)
Punto en que
la falla se
produce
(falla funcional
Esquema 5
P
F
Notes: 35

## Slide 49: CURVA P - F
TIEMPO
ESTADO
El intervalo P - F
9 meses
Esquema 7
P
F
Intervalo P - F
neto 8 meses
Intervalo de inspección
1 mes
Notes: 36

## Slide 50: MANTENCION PREVENTIVA CAMBIOS TIPICOS
CARTILLAS DE INSPECCION Y REPARACION
REFORMULADAS EN BASE AL ANALISIS
DE FALLAS (Para todos los equipos)
CONOCIMIENTO DEL COSTO DE
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA
PROGRAMA ANUAL, MENSUAL Y
SEMANAL DE M.P. , PREDICTIVA Y DE DETECCION
FRECUENCIAS DETERMINADAS EN BASE A LA
TASA DE FALLAS Y AL INTERVALO P - F
OPERADORES ENTRENADOS PARA M.P.
Notes: 37

## Slide 51: MANTENCION PREVENTIVA SISTEMA SIMPLE PARA PRIORIZAR LOS EQUIPOS
EL COSTO DE M.P. ES PARECIDO AL DE UNA
PRIMA DE SEGUROS
Si el costo de la prima exede el costo del riesgo
que cubre, debe ser reducida o eliminada.
Ejemplo:
A) 20 grandes calefactores de edificios industriales
- probabilidad de falla es baja
- si uno falla no habrá pérdida de producción
- será difícil justificar un trabajo de MP que
no sea una inspección y revisión anual.
B) Una gran unidad de aire acondicionado de un edificio
de oficinas
- equipo complejo con fallas por diversos motivos
- la falla afecta a todo el edificio
- se justifica un completo plan de MP durante el año
Notes: 38

## Slide 52: MANTENCION PREVENTIVA SISTEMA SIMPLE PARA PRIORIZAR LOS EQUIPOS
CALEFACTOR INDUSTRIAL
PROBABILIDAD GRAVEDAD
* Equipo simple * No hay pérdida de producción
* Historial con pocas * Posibles incomodidades
fallas
PUNTAJE = 1 PUNTAJE = 2
RIESGO TOTAL 1 + 2 = 3
CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO
PROBABILIDAD GRAVEDAD
* Equipo complejo * No hay equipo de reemplazo
* Muchos controles * 3000 personas en el edificio
* Requiere mucho * Las ventanas no se abren
trabajo de mantención * Se debe evacuar el edificio
PUNTAJE = 8 PUNTAJE = 9
RIESGO TOTAL 8 + 9 = 17
Notes: 39

## Slide 53: RUTAS DE M.P.
RUTA
PLANTA
ENTRADA
SALIDA

## Slide 54: HISTORIAL DE FALLAS DE UN EQUIPO MES
A
B
C
A
B
C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B
TURNO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FECHA
X
X
X
X
X
X
X
X
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Notes: 43

## Slide 60: Datos Claves En El Historial Para ANALISIS Cuantitativo De Fallas
DESCRIPCION del evento de falla
  Número correlativo
  Fecha
  Descripción inteligente
  Lectura del horómetro
  TBF
  Indicación si detiene el EDIM
  Duración de la detención
  Costo de la reparación

## Slide 61: CURVA DE LA BAÑERA LA TASA DE FALLAS EN FUNCION DEL TIEMPO DE OPERACION
EDAD
Vida útil
tasa de fallas constante
ZONA DE
DESGASTE

FALLAS
TEMPRANAS

## Slide 62
Esquema 3
A
B
C
D
E
F
4 %
2 %
5 %
7 %
14 %
68 %
Notes: 42

## Slide 63: CON EL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD SE LOGRA DISMINUIR EL TIEMPO PERDIDO POR LAS MAQUINAS
Notes: 41

## Slide 64: Tabla comparativa de los principios de RCM antes y después de la experiencia de John Moubrays
La evolución del método MANTENCION CENTRADA EN
LA CONFIABILIDAD RCM
QUINCE PROPOSICIONES PARA TERMINAR CON
LAS IDEAS TRADICIONALES
Diez años de aplicación del método RCM y de su derivado RCM2
en mas de 500 plantas industriales en 27 países han permitido
establecer una síntesis de quince cambios más importantes que
deben ser introducidos en el campo de la gestión de los equipos.
Hacia un nuevo paradigma....
El mundo cambia, el mundo se mueve....El mantenimiento no
está estancado

## Slide 65: RCM2 : LAS CLAVES DEL CAMBIO
VERSION TRADICIONAL
1.- El objetivo del mantenimiento es conservar los equipos físicos
2.- El objetivo del mantenimiento preventivo es prevenir las fallas
3.- El primer objetivo de la función mantenimiento es optimizar la disponibilidad de la planta al costo mínimo
4.- Cuanto mas envejece el equipo mas probable es que ocurran las fallas.
5.- Es indispensable disponer de datos completos acerca de la tasa de fallas antes de desarrollar un programa de mantenimiento verdaderamente exitoso
6.- Hay tres tipos de mantenimiento: predictivo, preventivo, correctivo.
7- La frecuencia de las tareas de mantenimiento condicional deberá ser función de de la frecuencia de las fallas y / o de la criticidad de los equipos.
8.- La inspección o el reemplazo a intervalos fijos, si estan técnicamente bien diseñados, son mas eficaces que el mantenimiento condicional.
9.- Los incidentes serios o los accidentes catastróficos que acompañan a las fallas múltiples de los equipos son, habitualmente, el resultado de “mala suerte” o de “ fuerza mayor” y, por lo tanto, no pueden ser gestionados
VERSION NUEVA
1.- El objetivo del mantenimiento es conservar la función de los equipos
2.- El objetivo del mantenimiento preventivo es reducir o eliminar las consecuencias de las fallas
3.- El mantenimiento integra todos los aspectos: desde el rendimiento de la actividad pasando por la seguridad, la integridad ambiental, la eficacia energética, la calidad del producto y el servicio a los clientes; y no sólo la disponibilidad de la planta y los costos.
4- En la mayor parte de los casos las fallas no son mas probables con el envejecimiento.
5.- Las decisiones relacionadas con la gestión de las fallas de los equipos deberán ser tomadas, casi siempre, con datos insuficientes en relación a la tasa de fallas.
6.- Hay cuatro tipos de mantenimiento: predictivo, preventivo, correctivo, de detección.
7- La frecuencia de las tareas de mantenimiento condicional deberá ser función del período de desarrollo de la falla (también conocido como “demora en la producción de la falla” o “intervalo P -F”.
8.- El mantenimiento condicional es casi siempre un mejor procedimiento y mas eficaz que la inspección o el reemplazo a intervalos fijos durante toda la vida del equipo.
9.- La probabilidad de que se produzcan fallas múltiples es una variable que puede ser gestionada, especialmente en los sistemas bien protegidos.

## Slide 66: RCM2 : LAS CLAVES DEL CAMBIO
VERSION TRADICIONAL
10- La forma mas rápida y segura de mejorar el rendimiento de los equipos “no confiables” que tiene la planta es mejorar su diseño
11- Es posible desarrollar políticas generales de mantenimiento para la mayor parte de lo tipos de equipos.
12.- Las políticas de mantenimiento deberán ser formuladas por los responsables y los planes, elaborados por especialistas calificados o consultores externos (en un esquema de arriba hacia abajo, top - down).
13.- Solamente el departamento de mantención puede desarrollar un programa de mantenimiento exitoso y permanente.
14.- Los fabricantes de los equipos son los que están en la mejor posición para desarrollar los programas de mantenimiento correspondientes.
15.- Es posible encontrar una solución rápida e inmediata a todos los problemas relacionados con la eficacia del mantenimiento
VERSION NUEVA
10- Para mejorar el rendimiento de los equipos “no confiables” que tiene la planta es, generalmente, mas rentable empezar por actuar sobre la forma en que son operados y mantenidos. Si esto no resulta habrá que preocuparse del diseño.
11- Las políticas generales de mantenimiento deberán ser aplicadas solamente a equipos idénticos y siempre que el contexto operacional, las funciones y las normas de rendimiento también sean idénticos.
12.- Las políticas de mantenimiento deberán ser formuladas por los personas mas cercanas a los equipos. El papel de los responsables es proporcionar las herramientas para ayudarlos a tomar las mejores decisiones y asegurar que las decisiones sean comprobadas y defendibles.
13.- El desarrollo de un programa de mantenimiento exitoso y permanente debe ser el fruto de la colaboración entre los mantenedores y los usuarios de los equipos.
14.- Los fabricantes de los equipos deberán contribuir al desarrollo de los programas de mantenimiento de los equipos nuevos.
15.- Los problemas de mantenimiento deben ser resueltos en dos etapas: la primera consiste en cambiar los esquemas de pensamiento de los hombres de mantención, la segunda tiene por objeto incentivarlos a aplicar estos nuevos esquemas a los problemas técnicos y a los procesos.

## Slide 67
LA INFLUENCIA DE LA MP
EN LAS CONDICIONES DEL EQUIPO
M. P.
DETECCION
temprana de los
problemas
PROGRAMA
de lubricación
y reemplazo de
repuestos
DISMINUCION
de los daños
del Equipo
MENOS
tiempo perdido
y pérdidas de
producción
MENOR
cantidad de M.O. y
materiales de
mantención
MEJOR
estado del
Equipo
MENOR
Carga de Trabajo
de Mantención
Notes: 46