## Slide 1
INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES

## Slide 2: Definiciones Básicas
Inteligencia Artificial, se centra principalmente en la modelación y la simulación de las actividades cognitivas complejas (percepción, memoria, solución de problemas, etc.) que caracterizan a los organismos avanzados.
Definición Red Neuronal:
"Una red neuronal es un sistema compuesto de muchos elementos simples de proceso operando en paralelo cuya función está determinada por la estructura de la red, los pesos de las conexiones, y el procesado realizado en los elementos o nodos de cálculo."

## Slide 3
“Sistema computacional compuesto por un alto número de simples elementos procesadores(neuronas), pero altamente interconectados, los cuales procesan la información entregando la respuesta o salida ante entradas externas”
Algo de Historia.
1940s: Inicio de una nueva vía de investigación a partir de dos ramas confluyentes: la neurología y las ciencias computacionales.
1950s: Se dan grandes avances en el estudio de las memorias asociativas.
Rosemblatt => Perceptrón
1960s: Período monopolizado por el perceptrón y sus variantes.
Widrow y Hoff => Regla LMS

## Slide 4
1969: Minsky y Papert demuestran las limitaciones del perceptrón => Desánimo
Periodo de Renovación.
1974: Werbos introduce la idea general del aprendizaje con backpropagation 5 , aunque pasarán años hasta que su uso se popularice.
1980s: Expansión del conocimiento en forma de conferencias, libros, publicaciones, cursos, aplicaciones en la industria y las finanzas...
1986: Rumelhart, Hinton y Williams popularizan el uso del algoritmo de back-propagation.
1990s: Aplicaciones a problemas complejos en diversas áreas, ante los que las técnicas tradicionales poco pueden hacer

## Slide 5: APLICACIONES REDES NEURONALES

## Slide 6: Redes Neuronales Biológicas
El cerebro humano está compuesto de millones de neuronas.
Neurona emite impulsos eléctricos a lo largo del Axon.
Las ramificaciones llegan hasta las dendritas de otras neuronas y establecen unas conexiones llamadas sinapsis (Impulso eléctrico => Mensaje neuroquímico)

## Slide 7: Redes Neuronales Artificiales

## Slide 8
Funciones típicas de transferencia (f).

## Slide 9: Analogía Redes Neuronales Biológicas v/s Artificiales

## Slide 10: Arquitectura Red Neuronal
Capas de Entrada, Ocultas y Salida
Conexiones
Neuronas

## Slide 11: Características Redes Neuronales
No se necesita especificar relación entre Entrada y Salida, extrae dicha información desde los ejemplos.
Relación No Lineal.
Generalización.
Tolerancia al Ruido.
Memoria distribuida, lo cual entrega tolerancia a fallos.

## Slide 12
¿COMO APRENDEN?
Proceso de Aprendizaje o Entrenamiento
Tipos de Aprendizaje
Aprendizaje Supervisado
Consiste en la modificación de los pesos al presentar los patrones de entrada junto a los patrones de salida deseados (targets) para cada patrón de entrada
Aprendizaje => Ajuste de Pesos

## Slide 13
Aprendizaje No Supervisado
No se requiere presentar patrones de salida deseados. Sin embargo, el algoritmo y la regla de modificación de las conexiones producen vectores de salida consistentes, esto es, la presentación de un patrón aprendido o parecido a él, produce siempre la misma salida.
Existen diversas formas de actualizar los pesos.
1. Actualizar cada vez que se presenta un ejemplo a la Red Neuronal.
2. Actualizar los pesos una vez que se presentan todos los ejemplos a la Red Neuronal.
3. Presentar varias veces el set de ejemplos (ciclos o épocas).

## Slide 14
Es importante mencionar que para realizar el Entrenamiento,
los datos disponibles, se dividen en:
1.-Set de Entrenamiento
[Se usan para ajustar los pesos y bias de la Red]
3.-Set de prueba.
[Se usa para ver el comportamiento de la Red ante situaciones
nuevas ].
2.- Set de Validación.
[Se usan durante el Entrenamiento para comprobar como se
comporta la Red ante datos no “vistos”].

## Slide 15: Generalización.
Problemas del Entrenamiento => Sobreentrenamiento, el cual
provoca problemas de generalización
Por Generalización, se entiende que la Red Neuronal entregue
resultados aceptables cuando son presentados datos no “vistos”
anteriormente por la Red.
Procedimiento adoptado para mejorar la Generalización
=> Early Stopping.
Early Stopping (detención temprana) : Durante el proceso de Entrenamiento presenta los datos de validación a la red y lo detiene en caso de que la red entre una iteración y otra aumente su error de validación.

## Slide 16: Algoritmos de aprendizaje
Regla LMS (Least Mean Square),Widrow-Hoff o Delta
Método del Gradiente: Wk+1=Wk-k
K :Indice de Iteración
Es necesario utilizar una estimación de k =>
j=1,...,R
Se define e= t(k) - a(k)

## Slide 17
  Tomando la derivada parcial del error cuadrático medio con respecto a los pesos y el bias, se tiene:
j = 1,...,R
Analicemos como es la derivada parcial con respecto al error.
Luego, se obtiene:
Se conocen los patrones de entrada {p1,t1}, {p2,t2},.... {pQ,tQ}

## Slide 18
Finalmente, el cambio del vector de pesos y el bias en cada iteración será:
 : Tasa de Aprendizaje
Generalizando a S neuronas Lineales
  W(k+1) = W(k) + 2e(k)pT(k)
b(k+1) = b(k) + 2e(k)

## Slide 19
APLICACIÓN AL PRONÓSTICO DE CRECIDAS EN EL RÍO BIOBIO
Tratar de predecir el comportamiento de caudales durante crecidas (Q t+k ; k >1), usando Redes Neuronales y usar los pronósticos para Alertar o Evacuar posibles sectores amagados.

## Slide 20
SISTEMA DE ALERTA DE CRECIDAS EN EL RIO BIOBÍO.

## Slide 21
MODELO RED NEURONAL
Capa de Salida (solo 1 neurona)
Capa de Entrada
Pesos o conexiones
Pesos o conexiones
...

## Slide 22
Altura limnigráfica en Rucalhue en t-21
Altura limnigráfica en Rucalhue en t-20
Altura limnigráfica en Rucalhue en t-19
Altura limnigráfica en Desembocadura t-2
Altura limnigráfica en Desembocadura en t-1
Altura limnigráfica en Desembocadura en t
Altura limnigráfica en Desembocadura en t +k
[1 hr  k  20 hrs]
Salida
Entradas
Para asegurar un mejor ajuste de la Red Neuronal, se escaló los datos considerando el valor máximo registrado en todas las crecidas.
Es importante mencionar que 1 ejemplo corresponde a :

## Slide 23: Datos disponibles y confección del set de datos requerido.
- Estación limnigráfica Biobío en Desembocadura
- Estación limnigráfica Biobío en Rucalhue
Con los datos mencionados , se seleccionaron los eventos de crecidas (H Desembocadura  2.6 [m]) ocurridos en los últimos 25 años.
Lo anterior entrega un total de 29 crecidas pluviales, las cuales se dividieron como se muestra a continuación:
Entrenamiento : 15 crecidas => 5949 ejemplos (50 %)
Validación : 9 crecidas => 2928 ejemplos (25 %)
Prueba : 5 crecidas => 2973 ejemplos (25 %)

## Slide 24
Modelo para 1 paso de adelanto (k=1)
Variando el número de neuronas en la capa oculta y observando
aquella configuración de Red que entregue un menor error de
validación.
Con lo anterior se obtuvo una Red Neuronal [6 7 1]

## Slide 25
Red Neuronal ajustada (1 paso de adelanto).
Número de pesos a ajustados : 63

## Slide 26
Resultados obtenidos.
Modelo recursivo hasta 20 pasos de adelanto.
El modelo recursivo usa para las siguientes predicciones los valores generados por el modelo en el tiempo anterior.
Indicadores de desempeño.
Modelo Armax

## Slide 27: Predicción hasta 20 pasos [Crecidas de Prueba]