## Slide 1: Análisis de Procesos
Balances de masa en estado estacionario sin reacciones químicas

## Slide 2: Balances de Masa
En un sistema sin reacciones químicas, el número de balance de masa independientes es igual al número de especies.
Todos los balances de masa se pueden escribir:
Entradas = Salidas

## Slide 3: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE BALANCES
Dibujar un esquema del Proceso. Estar seguro de entender las operaciones y la inter-relación entre ellas.
Colocar toda información conocida en el dibujo (flujos, especies, composiciones, temperaturas, presiones, etc).
Seleccionar una base de cálculo guías:
  Usar la corriente con menos incógnitas.
  Líquidos y sólidos --> trabajar en masa.
  Gases --> trabajar en moles (volumen).

## Slide 4: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE BALANCES
Determinar el número de incógnitas, el Nº de balances independientes, el Nº de grados de libertad (NL  0).
Seleccionar un conjunto apropiado de balances para resolver el problema. Escribir los balances.
Determinar si el problema se puede resolver por edición o sustracción, si el sistema es desacoplado o si la solución es simultánea.

## Slide 5: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE BALANCES
Resolver las ecuaciones.Recordar que cada cálculo requiere una base y unidades consistentes.
Verificar la solución (flujos y composiciones  0; 0  XI 1  i ); reemplazar los valores de la solución en las ecuaciones de balance no resueltas (por ser redundantes).

## Slide 6: Balances de Masa
Unos evaporadores para la producción de azúcar procesan 125 toneladas por día de una solución a 38% de azúcar; se requiere producir una solución a 74% de azúcar; calcula la cantidad de agua que se evapora por hora.

## Slide 7: Balances de Masa
La producción de leche condensada se realiza eliminando agua de la leche entera y agregando azúcar; las composiciones son las siguientes (en %):
Entera Condensada
Proteinas 3,6 8,1
Grasa 3,8 8,4
Azúcar 4,9 54,8
Calcio 0,1 0,3
Fósforo 0,1 0,2
Agua 87,5 28,2
Calcula el porcentaje de agua evaporado

## Slide 8: Balances de Masa
Columnas de destilación en serie:
  Para cada sistema, se pueden plantear tantos balance de masa como especies en el sistema;
  Los balances de masa del sistema globa son balances de masa denpendientes de los balances de los subsistemas.