## Slide 1: Análisis de Procesos
Balances de energía (BE)
en estado estacionario

## Slide 2: Importancia del balance de energía (BE)
Si bien los materiales son generalmente más caros que la energía, los costos de energía han ido creciendo y intervienen por una parte importante en el costo total de los procesos.
El Ingeniero de diseño de procesos deberá contabilizar cuidadosamente la energía que entra o sale de cada unidad de un proceso y determinar las necesidades globales de energía para el proceso.

## Slide 3: ¿Cómo?
Los balances de energía permiten determinar los requerimientos energéticos de un proceso y posibles vías o áreas para el ahorro de energía.

## Slide 4: Ley de conservación
Tal como lo hemos establecido para la masa, también se existe una conservación de la energía.
En estado estacionario tenemos que:
dE/dt = 0
E de entrada = E de salida + E transferida

## Slide 5: Las formas de energía
La energía se define como la capacidad de la materia (sistema) para producir trabajo y puede adoptar diferentes formas, todas ellas convertibles directa o indirectamente de una en otra.

## Slide 7: Las formas de energía

## Slide 8: Formas de energía
Energía potencial: debida a la posición del sistema en un campo potencial (como el campo gravitacional o el campo magnético), o debida a la configuración del sistema respecto a alguna configuración de equilibrio.
Ep = m g z z : Altura; m : Masa
g : Aceleración de Gravedad
Energía cinética: Es la energía debida al movimiento del sistema como un todo respecto a algún marco de referencia.
Ev = m µ2 /2 µ : Velocidad; m : Masa

## Slide 9: Formas de energía
Energía interna: Es la energía debida al movimiento de las moléculas con respecto al centro de masa del sistema, al movimiento de rotación y de vibración, a las interacciones electromagnéticas de las moléculas y al movimiento y las interacciones de los constituyentes atómicos o sub-atómicos de las moléculas. Se determina como una función de la temperatura.
U = f (T)

## Slide 10: Transformación y transferencia de energía
La transformación de la energía de una manifestación a otra y la transferencia de energía de un sitio a otro suele ocurrir utilizando dos mecanismos:
Trabajo: Energía en tránsito debido a la acción de una fuerza mecánica que vence una resistencia al recorrer una distancia.
Calor: Energía en tránsito ocasionada por una diferencia de temperaturas. Un sistema no contiene calor, pero la transferencia de calor o trabajo hacia o desde un sistema, altera su contenido de energía interna.

## Slide 11: Transformación y transferencia de energía
La temperatura representa la velocidad promedio del movimiento molecular en esa materia.
Q = m Cp ( Tf - Ti ) Calentamiento o enfriamiento
Q = - k A  T Conducción
Q = h A ( T - Tw ) Convección
Q =  A ( T4 - Tw4 ) Radiación
Q = m  Cambio de fase

## Slide 12: Convenciones de signo

## Slide 13: Energía eléctrica y mecánica
Estas formas de energía están incluidas en el término de trabajo en el balance de energía.
La energía mecánica en los procesos se debe a la agitación, vibración, bombeo, soplado, comprensión, etc.
La energía eléctrica participa en los equipos eléctricos y electrónicos asociados a los equipos de proceso. Es muy importante en los procesos electroquímicos: pilas baterías, electro-obtención, electro-refinación, electrodiálisis, etc.

## Slide 14: Entalpía
La entalpía H es una función termodinámica definida como:
H = U + PV
Se puede decir de la entalpía caracteriza la capacidad de un sistema para transferir calor hacia otro sistema. En un proceso a presión constante, tenemos:
dH = dU + P dV + V dP = dU + P dV

## Slide 15: Entalpía
Si no se produce otro trabajo que el de expansión, podemos escribir:
w = P dV
Del primer principio se tiene:
dU = dq - dw = dq - P dV  dU + P dV = dq
Reemplazando:
dH = dq
La variación de entalpía es igual al calor absorbido.
En sistemas sólidos o líquidos, la variación de PV es pequeña y U  H.

## Slide 16: Capacidad calórica – Calor específico
Capacidad calórica a presión constante: razón de incremento de la entalpía (H) por unidad de incremento de la temperatura a presión constante;
Capacidad calórica a volumen constante; razón de incremento de la energía interna (U) por unidad de incremento de la temperatura al volumen constante:

## Slide 17: Capacidad calórica – Calor específico
Tanto Cp como Cv son propiedades específicas de las sustancias y se encuentran tabulados sus valores (revisar bibliografía clásica). Las unidades de las capacidades calóricas y los calores específicos son:
Capacidad calórica
[cal/gmol ºC] [BTU /lbmol ºF] [J/mol K]
Calor específico
[cal/gr ºC] [BTU/lb ºF] [J/gr K]

## Slide 18: Capacidad calórica – Calor específico
Tanto Cp como Cv son funciones de la temperatura y se expresan como polinomios cuyos parámetros se encuentran en tablas:
Cp = A + B T + C T2 + D T3
En algunos casos, el valor de Cp se calcula en forma gráfica (ver Perry's Chemical Engineering Handbook). Existen además algunas correlaciones entre Cp y Cv:
Líquidos y sólidos Cp = Cv
Gases ideales Cp = Cv + R
R: Constante de los gases ideales

## Slide 19: Capacidad calórica – Calor específico
En cálculos repetitivos se utiliza la capacidad calorífica promedio:

## Slide 20: Cálculo de entalpía
Según la termodinámica, la entalpía de una especie en una corriente se puede determinar integrando la expresión:
La integración se realiza desde un estado de referencia hasta la presión y la temperatura de la corriente. Luego se mezclan los componentes puros en las proporciones adecuadas, considerando los calores de mezcla y de solución.

## Slide 21: Cálculo de entalpía
Para simplificar los cálculos, podemos suponer que:
a) las soluciones son ideales; esto significa que no existe efecto de entalpía de mezcla:
donde:xmj = fracción molar de la especie m en la corriente j
hmj = entalpía molar de la especie m en las condiciones de temperatura y presión de la corriente j
Hj = entalpía de un mol de la corriente j
b) el término dependiente de la presión puede ser despreciado: dhm = Cpm dT

## Slide 22: Estado de referencia
En los procesos químicos, la referencia más utilizada es 25oC (298K) y 1 atm, ya que es la referencia para las entalpías de las especies puras. Considerando este estado de referencia el calor de reacción ya se encuentra implícito en las entalpías de cada una de las especies, luego:
donde Hofi = calor de formación estándar por unidad de masa o unidad de mol de la especie i a 25 oC y 1 atm (valores tabulados en diversos manuales) y Cp = calor específico o capacidad calórica
Utilizando el concepto de capacidad calórica promedio la expresión anterior queda de la forma:

## Slide 23: Cambios de fase
Si se considera un proceso en el cual se produce un cambio de fase, la expresión debe incluir los calores de cambio de fase; la expresión resultante es:
Do donde  : calor de cambio de fase de la especie i por unidad de masa o unidad de mol a la temperatura de cambio de fase.
Tcf : temperatura al cambio de fase
Tref : temperatura de referencia

## Slide 24: Calor de reacción
El calor de reacción se expresa como:
donde i = coeficiente estequiométrico, positivo para los productos y negativo para los reactantes
El calor de reacción resultará ser positivo si la reacción es endotérmica y negativo si la reacción es exotérmica

## Slide 25: Calor de reacción
Ejemplo: Butano normal es alimentado a un reactor de isomerización. El reactor opera en forma adiabática y la conversión es completa. Si la capacidad calórica del n-butano y del isobutano son iguales, determine si la temperatura de salida es mayor o menor que la temperatura de entrada.
 Ho f, isobutano = -32.15 (kcal/gmol)
 Ho f, n-butano = -30.15 (kcal/gmol)

## Slide 26: Balance de energía: ejemplo
Metano gaseoso (CH4) es quemado completamente con la cantidad teórica de oxígeno puro. El oxígeno y el combustible son alimentados a 200ºC. Los productos de la combustión salen a 600ºC. ¿ Cuánto calor debe ser removido por kg-mol de metano alimentado?.
CH4 + 2 O2  2 H2O + CO2
 Ho f,CH4 = - 17889 (cal/gmol)
 Ho f,O2 = 0 (cal/gmol)
 Ho f,CO2 = - 94000 (cal/gmol)
 Ho f,H2O = - 57800 (cal/gmol)
CpCH4,200 = 10.9 (cal/gmol ºC)
CpO2,200 = 7.4 (cal/gmol ºC)
CpH20,600 = 9.4 (cal/gmol ºC)
CpCO2,600 = 14.1 (cal/gmol ºC)

## Slide 27: Balance de energía: aplicaciones típicas
Procesos adiabáticos: determinación de la temperatura de llama; se asume una conversión total; la temperatura depende del exceso de aire y del enriquecimiento en oxígeno.
Poder calorífico: cantidad máxima de calor que puede generar la combustión; en general, se calcula a 25ºC.
Intercambiadores: cálculo de las temperaturas de salida o de los flujos.

## Slide 28: Combustión
Ecuaciones químicas básicas en procesos de combustión:
Entalpía de reacción
Ccoke + O2  CO2 -96590 kcal/kmol C
Ccoke + 1/2 O2  CO -29000 kcal/kmol C
CO + 1/2 O2  CO2 -67590kcal/kmol CO
H2 + 1/2 O2  H2O (vap) -57750 kcal/kmol H2
H2 + 1/2 O2  H2O (liq) -68260 kcal/kmol H2
S + O2  SO2 -70920 kcal/kmol S
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O (vap) -191600 kcal/kmol
CH4 + 2O2  CO2 + 2 H2O (liq) -212620 kcal/kmol
CmHn + (m + n/4) O2  m CO2 + n/2 H2O

## Slide 29: Poder calorífico de un combustible
El poder calorífico (PC) de un combustible es la cantidad de energía térmica generada durante la combustión total de una unidad física de combustible.
El PC es positivo mientras que el (H)combustión es negativo.

## Slide 30: Poder calorífico de un combustible
El poder calorífico se mide por 2 métodos normalizados que implican:
combustión a presión constante (calorímetro de JUNKERS, para los combustibles gaseosos o líquidos volátiles) que permite determinar el poder calorífico a presión constante (PC)p
combustión a volumen constante (bomba calorimétrica de MAHLER, para los combustibles sólidos o líquidos) que permite determinar el poder calorífico a volumen constante (PC)V.
En el caso de un gas ideal, se tiene:
(PC)p - (PC)V = P(Vi - Vf)

## Slide 31: Poder calorífico de un combustible
En el caso de un gas ideal, se tiene:
(PC)p - (PC)V = P(Vi - Vf)
con P la presión de combustión y Vi y Vf los volúmenes inicial y final.
La diferencia entre (PC)p y (PC)V es generalmente baja y nula si la combustión no se acompaña de una variación del número total de moles.
Ejercicio: Si el (PC)P del CO es de 283000 kJ/kgmol, ¿cual es el valor del (PC)V?

## Slide 32: Poder calorífico de un combustible
Cuando los productos de combustión contienen agua, es necesario precisar si esta agua se considera en un estado de vapor o en un estado líquido.
El poder calorífico superior es aquello calculado considerando el agua en su estado líquido, mientras que el poder calorífico inferior se calcula considerando que el agua se encuentra como vapor en los productos de la combustión. La diferencia entre ambos corresponde entonces al calor de vaporización del agua a 298 K y 1 atm.

## Slide 33: Combustión completa
La valorización energética óptima del combustible implica su combustión completa, la cual en principio se consigue con una mezcla estequiométrica combustible-comburente y se denomina combustión neutra teórica.
La experiencia muestra sin embargo que para quemar totalmente el combustible, es necesario ponerlo en presencia de una cantidad de comburente más elevada que la cantidad estequiométrica, es decir con un exceso de comburente. Este exceso de comburente se encuentra íntegramente en los productos de la combustión que en este caso se llama combustión oxidante completa.

## Slide 34: Temperatura de combustión
La temperatura teórica de combustión es la temperatura máxima permitida por la termodinámica para los gases resultantes de la combustión en fase gaseosa de reactivos perfectamente mezclados. Esta temperatura se llama también temperatura adiabática o temperatura de llama. Esta temperatura que nunca se consigue en la práctica se calcula en base al balance de energía, considerando el sistema como adiabático. Se calcule en base al siguiente balance:
Entalpía del + Entalpía del + (PCI)P = entalpía
combustible comburente de los gases

## Slide 35: Temperatura de combustión
La temperatura de referencia para el cálculo de entalpías y del PCI es generalmente 298 K.
La temperatura de llama depende del exceso de comburente, de la temperatura de entrada del comburente y del posible enriquecimiento de aire en oxígeno.

## Slide 36: Balance de energía: ejemplo
Monóxido de carbono (CO) se quema con un exceso de 100% de aire alimentado a 100 C. Determina la temperatura de llama.
Base: 1 mol de CO
O2 alim = 0,5 x 2 = 1,0 mol
N2 alim = 1,0 x (0,79/0,21) = 3,76 moles
Salida: 1 CO2, 0,5 O2 y 3,76 N2

## Slide 37: Balance de energía: ejemplo
Balance de energía: H1 + H2 = H3
CO a 100 C: h = -26.420 + 6,97(100-25)
O2 a 100 C: h = 7,1 (100-25)
N2 a 100 C: h = 6,95 (100-25)
CO2 T C: h = -94.050 + CpCO2 (T3-25)
O2 a T C: h = CpO2 (T3-25)
N2 a T C: h = CpN2 (T3-25)
-94.050 + (T3-25)(CpCO2 + 0,5CpO2 +3,76 CpN2) = -25.900 +530+3,76(520)

## Slide 38: Balance de energía: ejemplo
-94.050 + (T3-25)(CpCO2 + 0,5CpO2 +3,76 CpN2) = -25.900 +530+3,76(520)
(T3-25) =70.640/(CpCO2 + 0,5CpO2 +3,76 CpN2)
T3 | CpCO2 | CpO2 | CpN2 | T3-25 | T3¨
500 | 10,8 | 7,55 | 7,15 | 1704 | 1729
1600 | 12,8 | 8,25 | 7,8 | 1527 | 1552
1550 | 12,7 | 8,2 | 7,78 | 1534 | 1549