## Slide 1: REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA (Decreto Supremo 72)

## Slide 2: Contenido
Revisión general de la normativa
Presentación del DS 72
¿De qué forma la legislación influencia las condiciones operacionales y el diseño de las actividades mineras (ventilación)?

## Slide 3: Generalidades (1)
El Decreto Supremo 72 establece las condiciones de seguridad que se debe seguir para el diseño y operación de una mina (rajo y subterránea) en Chile.
Además establece como ha de operarse, para asegurar un nivel de seguridad adecuado, aquellas minas construidas previas a la publicación de la normativa, cuyo diseño está fuera de los márgenes descritos.
En lo referente a parámetros operacionales, TODAS las minas deben adaptarse a la normativa.
Analizaremos específicamente como el DS 72 se preocupa del problema de la ventilación en la minería subterránea.

## Slide 4: Generalidades (2)
El DS 72 se divide principalmente en dos grandes capítulos: Explotación de minas a cielo abierto y Explotación de minas subterráneas.
Cada uno de estos capítulos se divide a su vez en: Generalidades, Transporte, Maquinaria Diesel, Ventilación, Explosivos, Fortificación, Equipos de levante, Prevención y control de incendios y Electricidad.

## Slide 5: Generalidades (3)
Art. 333: En toda mina en explotación deberán existir, por lo menos, dos labores principales de comunicación con la superficie, ya sean piques, chiflones o socavones, de manera que la interrupción de una de ellas no afecte el tránsito expedito por la otra. Las labores en servicio activo de la mina deberán, a su vez, tener comunicación expedita con las labores principales de comunicación a la superficie, las que se mantendrán siempre en buen estado de conservación y salubridad.
Las referidas labores principales de comunicación con la superficie deberán tener los elementos necesarios para la fácil circulación de las personas en tal forma que, en caso de emergencia, éstas no tengan necesidad de hacer uso de la maquinaria de movilización para salir a la superficie.

## Slide 6: Generalidades (4)
Otros artículos del capítulo primero, al igual que Art. 333, definen en términos generales, pero con cierto detalle técnico, cómo se debe proceder en ciertas prácticas específicas de la actividad minera pero que son comunes para todas faenas (por ejemplo: la excavación de una chimenea)

## Slide 7: Ventilación (1)
¿De qué debe preocuparse el circuito de ventilación?
De suministrar al interior de la mina de una adecuada cantidad y calidad del aire para el trabajo de personal y equipos.
¿Quién define cuales son estas cantidades y en qué términos de calidad?
Claramente está definido por ley, detalladamente en el Decreto Supremo 72: Reglamento de seguridad Minera.

## Slide 8: Ventilación (2)
Cantidad de aire: la legislación establece la cantidad mínima de aire que debe suministrarse por persona al interior de la mina, teniendo en cuenta el número de trabajadores, extensiones de las faenas, el tipo de maquinaria de combustión interna, las emanaciones naturales de las minas y las secciones de las galerías. Se limita el número de trabajadores a no más de 75 personas para cada circuito.

## Slide 9: Ventilación (3)
Calidad del aire: se regula la temperatura máxima del aire interior mina, el tipo de ventiladores a utilizar para cada labor (reconocimiento, operación, etc.), la cantidad mínima de oxigeno, concentraciones máximas de gases nocivos (legislación del Ministerio de Salud Pública) y velocidad.

## Slide 10: Ventilación (4)
Además de lo anterior, la legislación establece como han de efectuarse las mediciones de los parámetros que esta específica. Por ejemplo: (...) La temperatura máxima, medida en el termómetro de bulbo húmedo, en el interior de la mina no podrá exceder de treinta grados (30º) centígrados (...)

## Slide 11: Influencia de la legislación (1)
Obviamente la legislación debe cumplirse, por lo que esta condiciona fuertemente las actividades mineras, algunos ejemplos:
Art. 391. La ventilación se hará por medios eficaces, exentos de todo peligro para el personal y se deberá evitar, técnicamente en lo posible, la ventilación auxiliar en la faena. (...)

## Slide 12: Influencia de la legislación (2)
Art. 392. La temperatura máxima, medida en el termómetro de bulbo húmedo, en el interior de la mina no podrá exceder de treinta grados (30º) centígrados con una duración de la jornada de trabajo de ocho (8) horas, y deberá disminuirse la jornada a seis (6) horas si dicha temperatura se eleva a treinta y dos grados (32º) centígrados, la cual será la temperatura máxima admisible en minas subterráneas en explotación.

## Slide 13: Influencia de la legislación (3)
Claramente efectuar 4 turnos de trabajo de 6 horas por sobrepasar la temperatura en 2ºC no es muy práctico, por las disminuciones de producción inherentes a los cambios de turno. De todas maneras, es un problema de planificación en que la legislación está afectando.

## Slide 14: Influencia de la legislación (4)
Art. 395. Toda corriente de aire viciado que pudiera perjudicar la salud o la seguridad de los trabajadores, será cuidadosamente desviada de las faenas o de las vías destinadas al tránsito normal de las personas.
No se permitirá el uso de aire viciado para ventilar frentes en explotación.

## Slide 15: Influencia de la legislación (5)
El aire viciado es indeseable, pero imposible de evitar, por eso se ventilan las minas, en un circuito de ventilación podría llegar a ser necesario desarrollos adicionales para evitar el contacto de este aire con ciertas zonas, lo que influye obviamente en el diseño de las faenas.

## Slide 16: Influencia de la legislación (6)
Art. 400. El Administrador deberá elaborar y mantener actualizado un procedimiento de evacuación de personal en casos de emergencia. Dicho procedimiento debe considerar, entre otras, las siguientes materias:
a) Sistemas de alarma.
b) Tipo de emergencia.
c) Instrucción del personal.
d) Simulacros, y
e) Señalización interna de la mina e indicación de las vías de escape.

## Slide 17: Influencia de la legislación (7)
Principalmente los puntos de instrucción al personal y realización de simulacros, claramente afectan al desarrollo normal de las labores realizadas al interior mina.

## Slide 18: Influencia de la Legislación (8)
Ver mas artículos en paper en U-cursos Fragmento_DS_72.doc