## Slide 1
III. Las Imágenes Satelitales y sus Capacidades
Para comprender las capacidades que puede tener una imagen satelital, es necesario conocer dos datos importantes :
- Resolución espacial
- Resolución espectral
Estudiaremos los detalles referentes a 4 tipos de imágenes satelitales, ampliamente utilizadas hoy en día:
- Landsat
- Aster
- Ikonos
- Quick Bird

## Slide 2
LANDSAT
Resolución espacial: 28 mts. multiespectral / 14 mts. pancromática
Resolución espectral: 7 bandas multiespectrales / 1 banda pancromática

## Slide 3
Con las imágenes Landsat podemos trabajar a escala 1:100.000 con comodidad, llegando incluso a poder trabajar 1:50.000 utilizando la banda pancromática.
Por la información espectral que este sensor tiene podemos identificar:
- Vegetación
- Arcillas
- Oxidos de Fe (Hematita / Jarosita)
- Nieve / Glaciares
- Agua
Cada escena Landsat abarca un área de 180 x 180 km lo que permite tener una visión distrital/regional de cualquier proyecto.

## Slide 4
Escena Landsat P001R076

## Slide 5
ASTER
Resolución espacial: 15 (VNIR), 30 (SWIR) y 90 (TIR) mts. multiespectral
Resolución espectral: 14 bandas multiespectrales / 1 banda estereoscópica

## Slide 6
Con las imágenes Aster podemos trabajar a escala 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000, según el rango en el que trabajemos.
Por la información espectral que este sensor tiene podemos identificar:
- Vegetación
- Arcillas de alta y baja temperatura (Alunita, Kaolinita, Ilita)
- Minerales Fe3+ y Fe2+
- Carbonatos y alteración propilítica
- Silicificación
- Granates
- Nieve / Glaciares
- Agua
Con estudios detallados se puede llegar a identificar más minerales o asociaciones minerales. Cada escena Aster abarca un área de 60 x 60 km lo que permite tener una visión local/distrital de un proyecto.

## Slide 7
Escena Aster

## Slide 8
IKONOS & QUICK BIRD
IKONOS
Resolución espacial: 4 mts. multiespectral / 1 mts. pancromática
Resolución espectral: 4 bandas multiespectrales / 1 banda pancromática
QuickBird
Resolución espacial: 2.44 mts multiespectral / 0.61 pancromática
Resolución espectral: 4 bandas multiespectrales / 1 banda pancromática
Las bandas multiespectrales de ambos sensores son :
Azul, Verde, Rojo e Infrarrojo Cercano

## Slide 9
Con las imágenes IKONOS podemos trabajar a escala 1:8.000 (multiespectral) y 1:2.000 (pancromática), mientras con las imágenes QuickBIrd podemos trabajar a escala 1:5.000 (multiespectral) y 1:1.500 (pancromática)
Por la información espectral que este sensor tiene podemos identificar:
- Vegetación
- Óxidos de Fe
- Nieve / Glaciares
- Agua
La ventaja de estas imágenes es su resolución espacial, lo que nos permite trabajar a una escala mucho más detallada para ordenamiento territorial, detección de cambios, mapeo local y distrital, etc.
Basta entonces imaginar lo que podríamos detectar con imágenes de alta resolución espacial y espectral. Hoy en día la mayoría de estas imágenes se obtiene desde sensores aerotransportados lo que las hace bastante caras.

## Slide 10
Imagen IKONOS Imagen QuickBird
¿ A que minas corresponde cada imagen ?