## Slide 1: SECADOR DE BANDEJA

## Slide 2: El proceso de secado consiste en la remoción de humedad de una sustancia, involucrando los fenómenos de transferencia de calor y masa, en forma simultanea.

## Slide 3: La transferencia de masa ocurre cuando el sólido pierde humedad, y

## Slide 4
la transferencia de calor se
verifica cuando el medio
ambiente (aire) entrega calor
al sólido,

## Slide 5: Este calor del aire, es el que se emplea en la evaporación del agua que se va incorporando al aire a medida que transcurre el proceso de secado.

## Slide 6: Una de las formas usuales de secado consiste en hacer circular una corriente de aire caliente por sobre el material a secar.

## Slide 7: El nivel de agua deseado lo determina el tipo de producto final que buscamos, por ejemplo, el secado de granos y cereales se realiza hasta obtener alrededor de 12% de agua en el producto.

## Slide 8: En el caso de las frutas secas, los niveles son más bajos (8-10%), en el caso de nueces y semillas los niveles son todavía más bajos (3-5%).

## Slide 9: Cuando la humedad final que buscamos está por debajo de la humedad del aire normal o del medio ambiente, es necesario realizar un proceso controlado de secado utilizando aire calentado por cualquier fuente de energía.

## Slide 10: El equipo es un secador de material particulado dispuesto en 4 bandejas, el que permite controlar la velocidad y la temperatura del flujo de aire, el cual es impulsado por un termoventilador.

## Slide 11: Además se cuenta con una balanza digital que permite registrar en el tiempo la masa del sólido, y por lo tanto la pérdida de humedad.

## Slide 12: La velocidad del aire se determina con velocímetro digital de paletas y con un sicrómetro se determinan las temperaturas del flujo de aire (temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo).

## Slide 13: Por lo tanto es posible obtener la velocidad de secado, la cantidad de agua evaporada y la humedad relativa del aire.