## Slide 1: Diseño de Bio-reactores Introducción M.Elena Lienqueo mlienque@ing.uchile.cl Oficina 1 CIByB
Fermentación e Ingeniería Metabólica

## Slide 2: Clases Martes y Jueves 10:15-12:00 Ejercicios Viernes: 14:30-16:00

## Slide 3: Cuestionario 1 Forme grupos y responda las siguientes preguntas: (Tiempo 10 minutos)
1. Indique en la producción de que tipo de productos se utilizan los bio-reactores.
2. ¿Cuáles pueden ser las formas de operar un bio-reactor?
3. ¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de un bio-reactor?
4. ¿Qué diferencias hay entre un reactor químico y un bio-reactor?
5. En un cultivo BATCH, ¿cuanta glucosa pueden soportar los m.o? 2, 20, 200g/l.
6. En un cultivo BATCH ¿A cuanto puede llegar la concentración de biomasa? 10, 50, 100 g/l

## Slide 4: Programa
Análisis y Diseño de Reactores Biológicos.
Cultivo Batch, Continuo
Modificaciones del Quimiostato
Fermentadores Fed-batch, alimentaciones, ecuaciones dinámicas; formación de productos.
Relación entre batch y contínuo.
Aireación y agitación.
Escalamiento.
Instrumentación.
Uso de computadores en control de fermentaciones.
Estrategias de control.
Optimización
Esterilización

## Slide 5
Laboratorio
Industrial
Pila lixiviación
ESQUEMA

## Slide 6
Esquema

## Slide 7: Cultivo BATCH Ecuaciones de Diseño

## Slide 8: Cultivo BATCH
Los bio-reactores operan en forma discontinua (carga, fermentación, descarga)
Curva de Crecimiento en forma batch
Fase | Velocidad de crecimiento específica
Lag | 
Aceleración | max
Exponencial | max
Declinación | max
Estacionaria | 
Muerte | 

## Slide 9: Ecuaciones de Diseño de un Bioreactor se obtienen a partir de los Balance de Masa:
Masa Total
Biomasa
Sustrato
Producto

## Slide 10
Fe
So
Xo
Po
e
Fs
S
X
P
s
S
X
P
V
Fe y Fs: Flujos Volumétricos de entrada y salida
so,xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la entrada.
s,x y p: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la salida y al interior del fermentador o bioreactor.
Dimensionamiento del biorreactor
El dimensionamiento de un biorreactor no sólo implica el volumen del bioreactor, sino que la potencia que se le debe entregar a los agitadores y sopladores.
Para determinar el volumen del bioreactor es necesario plantear los balances de masa:
1. Balance de masa total o global
2. Balance de Biomasa, x
3. Balance de sustrato, s
4. Balance de producto de interés, p (PROPUESTO)
De estos balance solo 3 son independientes.
Balance de masa global
Masa de Entrada – Masa de Salida = Acumulación de Masa
(1)
so , xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto en el tiempo inicial, to
sf , xf y pf: Concentración de sustrato, biomasa y producto en el tiempo final, tf
.
to
so
xo
po
tf
sf
xf
pf
donde e y s: Densidad de entrada y salida
Supuestos
Las densidades se mantienen constantes: e = s
 El sistema opera sin flujos de entrada ni salida 
No hay variación de volumen  V = Constante

## Slide 11
BBalance de Biomasa
Células entran – Células salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación
Velocidad de Crecimiento de los m.o [hr-1]
: Velocidad de muerte de los m.o [hr-1]
SSupuestos
- Volumen constante, V = cte, entonces
- No hay entrada ni salida de células F =0
Muerte celular despreciable, 
-
Con esto

## Slide 12
Balance de Biomasa (cont..)
:
Simplicando
Si Si es constante, entonces la expresión anterior es integrable, considerando que la concentración inicial de biomasa en t=0 es xo. Esta situación ocurre principalmente en las fase de crecimiento exponencial.
-
El tiempo del batch es:

## Slide 13
Balance de Nutriente limitante
Sustrato entran – Sustrato salen - Sustrato consumido crecimiento – Sustrato utilizado mantención – Formación de producto = Acumulación
ms[hr-1]: Velocidad específica o Coeficiente de consumo de sustrato por mantención, relaciona los moles de sustrato consumidos para mantener la biomasa.
Yx/s [gr célula/gr sustrato] : Rendimiento o Conversión (yield) de células referidas a nutriente consumido.
Yp/s [gr producto /gr sustrato] : Rendimiento o Conversión de producto producido referidos a nutriente consumido.

## Slide 14
qp [gr producto/gr célula hora] : Velocidad específica de formación de producto.
mp [hr-1]: : Velocidad específica o Coeficiente de formación de producto debido a la mantención.
Yp/x [gr producto /gr biomasa] : Rendimiento o Conversión de producto producido referidos a biomasa.

## Slide 15
Supuestos
- Volumen constante, V = cte, entonces
- No hay entrada ni salida de sustrato F =0
Balance de Nutriente limitante (cont.)
Pero dV/dt =0 

## Slide 16
Suponiendo que se opera a
Reemplazando

## Slide 17
Reordenando, suponiendo que todos los términos dentro del paréntesis son constante e Integrando entre to= 0 s=so y t= tb s=sf tiene que la siguiente ecuación:
Donde tb en el tiempo del cultivo batch.

## Slide 18
Si no se forman productos (qp=0) o
Si la producción está directamente asociada al metabolismo energético.
Casos particulares:

## Slide 19
b) Si no se forman productos (qp=0) o si la producción está directamente asociada al metabolismo energético y se pueden despreciar los requerimientos de mantención (ms=0):
Casos particulares:

## Slide 20
Balance de Producto
Producto entran – Producto salen + Formación de producto = Acumulación
Supuestos
  Volumen constante, V = cte, entonces
  No hay entrada ni salida de producto F =0
  No hay consumo de producto

## Slide 21
Balance de producto (cont.)
Pero dV/dt =0 
Si la muerte es despreciable y se está creciendo a:
Entonces

## Slide 22
Balance de producto (cont.)
Reemplazando
Si qp es constante, se puede integrar entre t=0 p=po y t=tb p=pf , con esto:

## Slide 23
Ejemplo BATCH
Se utiliza Zymomonas mobilis para convertir la glucosa en etanol en un fermentador batch en condiciones anaerobias. El rendimiento de biomasa a partir de sustrato es 0.06g/g; Y p/x es de 7.7 g/g. El coeficiente de mantenimiento es 2.2g/g h y la velocidad específica de formación de producto debido a mantenimiento es 1.1 h-1. La velocidad específica máxima de crecimiento de Zymomonas mobilis es aproximadamente 0.3 h-1. Se inoculan 5 g de bacterias en 50 L de cultivo que contienen 12 g/L de glucosa. Determine los tiempos de cultivo para:
a) Producir 10 g y 30 g de biomasa
b) Alcanzar una conversión de sustrato del 90% y 100%
c) Producir 100 g de etanol.
Nota: Considere que la síntesis de etanol está directamente asociada al metabolismos energético de la célula.