## Slide 1: FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDAS

## Slide 2: FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDAS
Fermentaciones de uno o mas sustrato con una cierta humedad.
Ej.: 10% humedad
90% sustrato
Fermentaciones sumergidas utilizan 10-20% material sólido, el resto es solución conteniendo nutrientes.
Se puede realizar en bandejas o en columnas.

## Slide 3: FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDAS
Los microorganismos utilizados son fundamentalmente hongos, en algunos casos pueden ser : levaduras y bacterias.
Dependiendo de la humedad del sustrato
Se desarrollaron inicialmente para mejorar la conservación de alimentos.
Para cambiar sus propiedades físicas
Para eliminar factores antinutricionales
Para mejorar digestibilidad

## Slide 4: DESARROLLO DEL MICELIO EN CULTIVOS SUMERGIDOS Y EN MEDIO SÓLIDO

## Slide 5: FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDAS
Uso tradicional en oriente para producción de alimentos:
Tempeh, Miso, Koji
Debido a la baja disponibilidad de agua, en estas fermentaciones, no hay problemas de contaminación con bacterias, a pesar de que el sustrato no se esteriliza

## Slide 6: FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDAS
Usos nuevos
Producción de enzimas:
Amilasas, celulasas, hormonas.
Producción de ácidos:
cítrico, gálico
Producción de micotoxinas
aflatoxina

## Slide 7: FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE UN PROCESO DE FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO.
Contenido de humedad:
aw : 0.86 - 0.90
aw = p. vapor solutos/p. vapor solvente
Debe ser determinada en cada caso
aw  bacterias  0.9 
hongos  0.7 

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE UN PROCESO DE FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO
Temperatura
Ajustar pH (M.O)
Hacer un pretratamiento al sustrato (poroso)
debe quedar con una estructura granulosa.
Agregar nutrientes (N, P)
Inocular con alta concentración de esporas

## Slide 11: COMPARACIÓN ENTRE TIPOS DE FERMENTACIÓN
F. sumergida F.s. sólida
Conocimiento numeroso escaso
fisiológico
Conocimiento bastante suficiente
tecnológico
Mantención cond. fácil difícil
óptimas
Control de parám fácil difícil

## Slide 12: COMPARACIÓN ENTRE TIPOS DE FERMENTACIÓN
F. sumergida F.s. sólida
Vol. de equipos elevado reducido
Gasto de energía elevado reducido
Inversión elevada reducida
Productividad alta alta
Rendimiento alto bajo

## Slide 13: VENTAJAS DE LAS F. SEMISÓLIDAS
Con ayuda de tecnología se puede hacer a muy pequeña escala.
No se producen residuos al final de la fermentación; en tempeh 25% de azucares  proteína.
Los requerimientos de agua son muy bajos y el producto se puede secar mas para estabilizarlo
Aunque se produce contaminación esta es propia de los laboratorios, es limitada su extensión y fácilmente detectable.

## Slide 14: VENTAJAS DE LAS F. SEMISÓLIDAS
En general los productos no requieren un tratamiento posterior.
No requiere concentración, mas bien dilución.
Sólido aglomerado
Se produce una expresión diferencial de ciertos metabolitos que no se expresan en medios líquidos.
Volumen limitado de efluentes

## Slide 15: GRANOS DE ALMIDÓN DE MANDIOCA CRUDA

## Slide 16: ESPORAS DE ASPERGILLUS HENNEBERGEI

## Slide 17: GRANOS DE ALMIDÓN COCIDO INOCULADO CON LAS ESPORAS (T=0)

## Slide 18: GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS (8 HORAS DE INCUBACIÓN)

## Slide 19: DESARROLLO DEL MICELIO EN LA SUPERFICIE DE LOS GRANOS DE ALMIDÓN (T= 10 HORAS)

## Slide 20: CREACIÓN DE PUENTES DE MICELIO ENTRE LOS GRANOS DE ALMIDÓN (16H)

## Slide 21: ASPECTO GENERAL DEL PRODUCTO A LAS 20 HORAS DE INCUBACIÓN

## Slide 22: COLONIZACIÓN TOTAL Y DIGESTIÓN DE LOS GRANOS DE ALMIDÓN (T=24HORAS)

## Slide 23: ALIMENTOS FERMENTADOS ORIENTALES: SALSA DE SOYA O SHOYU
Original de china, tendría miles de años
Se prepara a partir de porotos de soya, los que se remojan y se hierven.
Se enfrían y mezclan con trigo tostado, lo que entrega nutrientes para el desarrollo del hongo.
Se inocula inicialmente con Aspergillus oryzae el que convierte:
Almidón  Azúcares fermentables (glucosa)

## Slide 24: SALSA DE SOYA: SHOYU
El puré de azucares fermentables se deja fermentar por 6-12 meses con una mezcla de bacterias del ác. Láctico y levaduras.
Cuando los porotos se encuentran completamente colonizados con el hongo, se agrega salmuera  20%
Se producen enzimas que hidrolizan: proteínas, grasas, etc. y producen una solución que contiene el sabor típico de la carne y se denomina Salsa de Soya.
Se consume con arroz cocido generando un buen alimento.

## Slide 25: SALSA DE SOYA: SHOYU
El tamari es similar pero tiene un sabor ligeramente más fuerte y está hecho sin trigo (por lo tanto sin gluten). La fermentación del shoyu y el tamari lleva más o menos un año.
La mayoría de la salsa de soja que se encuentra en supermercados convencionales no es salsa de soja real sino que se ha hecho mediante hidrólisis química partiendo de harina de soya desgrasada, colorante de caramelo y jarabe de maíz sin ningún proceso de fermentación.

## Slide 26: Miso
Pasta de poroto soya con sabor a carne
El miso es un condimento fermentado hecho de granos de soya, cereales (arroz o cebada), sal y agua.
El shoyu-moho (Aspergillus oryzae) se crece en arroz o cebada para formar  koji conteniendo enzimas las cuales se combinan y muelen hasta formar una pasta con los porotos de soya cocidos.
Se agrega sal

## Slide 27: Miso
Para hacer miso hay que cocinar arroz pulido al vapor que luego se inocula con el hongo Aspergillus oryzae y se deja fermentar para así crear un producto llamado koji.
Después el koji se mezcla con los granos de soya que previamente han sido calentados y extrusionados con agua y sal dando lugar a hebras. Todo esto se deja fermentar en grandes cubas.
El sabor, color, textura y aroma del miso varia enormemente y depende de su origen y elaboración.

## Slide 28: Miso
Se utiliza para dar sabor a sopas, potajes y salsas.
En el miso se come todo, por lo que se tiene una excelente dieta, con alta concentración de proteínas.
Se produce un aumento de la digestibilidad de los alimentos.
Los japoneses lo comen o toman en forma de sopa al desayuno.

## Slide 29: TEMPEH
Alimento original de Indonesia.
El tempeh es una pasta de granos de soja fermentados que se hace inoculando un tipo de hongo llamado Rhizopus oligosporous a los porotos de soya cocidos.
Este hongo forma un micelio que mantiene unidos los granos de soya y es responsable de esas manchas negras que se ven en el tempeh.
Tiene una textura ‘correosa’ y un sabor muy peculiar. Puede sustituir a la carne en recetas que lo requieran. Se puede freir, preparar al horno o al vapor.

## Slide 30: TEMPEH
El tempeh contiene vitamina *B12 la que se encuentra normalmente en carnes y otros alimentos de origen animal
* Cianocobalamina, su deficiencia produce anemia.
Requerimientos: 1- 1.5 mg/al día
Esta vitamina es producida por una bacteria, no por el hongo.

## Slide 31: TEMPEH
Preparación de tempeh
Poroto soya se remoja por dos horas en agua
se cuecen por 30 minutos
se escurren y enfrían
se inoculan con Rhizopus oligosporus
se colocan sobre bandejas
se incuban a 30ºc 8por 20-24 hrs.)
se obtiene tempe (se fríe para comer)

## Slide 32: PRODUCCIÓN DE UN FORRAJE ENRIQUECIDO EN PROTEÍNA
Proceso para la producción de un forraje enriquecido en proteína a partir de la fermentación en estado sólido de la caña de azúcar que comprende:
Corte y molienda de la caña de azúcar, inoculación del sustrato y fermentación caracterizado porque se logra un proceso no estéril donde se muele
Hasta un tamaño de partículas comprendido en un diámetro equivalente entre 0,3 - 5 mm.

## Slide 33: PRODUCCIÓN DE UN FORRAJE ENRIQUECIDO EN PROTEÍNA
Se inocula con un nivel de inóculo que oscila entre l07- l08esporas/g de caña y la fase de fermentación se desarrolla con una humedad que oscila entre 50-80%.
La aireación de l-l0 l de aire /kg de caña a pH entre 3,5 - 6,0 y
Temperatura entre 30 - 55ºC que se logra mediante la remoción de calor con la
Humedad de aire entre l0-80% de saturación.

## Slide 34: PRODUCCIÓN DE UN FORRAJE ENRIQUECIDO EN PROTEÍNA
Se obtuvo un producto final con las siguientes características:
Peso Final: l30 Kg.
% de Humedad Final: 79%
% de Proteína bruta en el producto final: 8% (b.s.)
Por este proceso se logró incrementar el contenido de proteína 4 veces.

## Slide 35: PRODUCCIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO
Acido giberélico es una hormona vegetal que permite aumentar la maduración de la uva de mesa.
Se puede producir a partir del cultivo en estado sólido del hongo Gibberella fujikuroi.
Utilizando nutrientes, sales, urea, y algún sustrato de bajo precio, se hace crecer en amberlita, con una aw de 0.985en columnas de vidrio. Se obtuvo un desarrollo de biomasa de 40mg/g de soporte y una producción de ácido giberélico de 0.73 mg/ g soporte.

## Slide 36: ENRIQUECIMIENTO PROTEICO DE PAPA Y COSETA DE REMOLACHA
Con el objeto de obtener un alimento animal rico en proteínas se cultivó Aspergillus niger en papa rallada, humedecida y precocida, agregándole algunas sales, a pH 4.5 y 55% de humedad.
La concentración de proteínas aumentó de 8.9% a 19.6% en base seca.
También se obtuvo un aumento en la calidad biológica de la proteína.
No contenía aflatoxina.

## Slide 37: ENRIQUECIMIENTO PROTEICO DE PAPA Y COSETA DE REMOLACHA
La coseta de remolacha un sustrato de muy bajo valor nutritivo, proveniente del proceso de obtención de azúcar de remolacha se utilizó para desarrollar mediante cultivo en estado sólido el hongo Pleurotus ostreatus (hongo ostra). Utilizando 70% de humedad.
Se obtuvo también un alto enriquecimiento proteico.