## Slide 1: EL 653
Lenguajes de Descripción de Sistemas

## Slide 2: VHDL
?

## Slide 3: Antecedentes Generales (1)
VHDL: VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware Description Language.
Creado a mediados de los 80 por el Departamento de Defensa (DOD) y patrocinado por la IEEE.
El objetivo inicial era la creación de circuitos integrados de alta velocidad.
Se ha convertido en uno de los estándares de la industria para la descripción de sistemas digitales.

## Slide 4: Antecedentes Generales (2)
VHDL es descrito en el estándar IEEE 1076 – 1993.
Otros lenguajes existentes en el mercado son Verilog, System Verilog y ABEL (Advanced Boolean Equation Language).
Similar a lenguajes de programación con importantes diferencias
  Lenguaje inherentemente paralelo.
  Representa el comportamiento de un dispositivo físico.
  Incorpora especificaciones temporales.
  Describe un sistema como una interconexión de componentes.

## Slide 5: Niveles de Abstracción
S <= A + B
Comportamental
Algorítmico
Flujo de datos
Estructural
Componentes
Interconexiones
Físico
Implementación

## Slide 6: Estructura Básica de un Archivo VHDL
Entidad VHDL
Interfaz
(declaración entidad)
Cuerpo
(arquitectura)
Secuencial
Combinatoria
Procesos
Subprogramas
Puertos

## Slide 7: Verilog
?

## Slide 8: Antecedentes Generales (1)
Nace en 1984 como lenguaje propietario de modelamiento de hardware (simulación).
Pertenece en sus orígenes a Gateway Design Automation
Diseñado a partir de HiLo (lenguaje HDL) y C
Lenguaje no estándar en sus orígenes

## Slide 9: Antecedentes Generales (2)
El simulador Verilog fue usado inicialmente en 1985.
Cadence compra Gateway en 1990, convirtiéndose en el propietario de Verilog.
Al mismo tiempo, Synopsys vendía la herramienta de síntesis usando Verilog
En 1990 cadence organiza el Open Verilog International (OVI), entregando el lenguaje
OVI mejoró el Language Reference Manual (LRM) clarificando conceptos

## Slide 10: Antecedentes Generales (3)
En 1994, el grupo de trabajo IEEE 1364 convierte el OVI LRM en un estándar IEEE (Diciembre 1995)

## Slide 11: Contador 4 bits
//4 bit up-counter with synchronous active high reset and active high enable signal
module counter (clock, reset, enable, counter_out);
// Input Ports
input clock, reset, enable;
//Output Ports
output[3:0] counter_out;
//Input ports data type
wire clock, reset, enable;
//Output port data types
reg[3:0] counter_out;
//Clock trigger
always @ (posedge clock)
begin: COUNTER
if (reset == 1'b1) begin
counter_out <= 4'b0000;
end
else if (enable == 1'b1) begin
counter_out <= #1 counter_out +1;
end
end
endmodule

## Slide 13: Contador 4 bits - Testbench
`include "counter.v"
module counter_tb();
reg clock, reset, enable;
wire[3:0] counter_out;
initial begin
$display("time\t clk reset enable counter");
$monitor("%g\t %b %b %b %b" ,
$time, clock, reset, enable, counter_out);
clock =1;
reset = 0;
enable = 0;
#5 reset = 1;
#10 reset = 0;
#5 enable =1;
#100 enable = 0;
#10 $finish;
end

## Slide 14: Contador 4 bits - Testbench
always begin
#5 clock = ~clock;
end
counter U_counter (
clock,
reset,
enable,
counter_out);
endmodule

## Slide 16: Verilog – Sintaxis y Semántica
Similar a C
Lenguaje case-sensitive
Palabras reservadas en minúsculas
Comentarios
  Línea simple: //
  Líneas múltiples: /* ….. */

## Slide 17: Números en Verilog
Constantes
  Decimal
  Hexadecimal
  Octal
  Binario
Los números negativos se representan en complemento 2

## Slide 18: Módulos
Bloques básicos del diseño
La jerarquía del diseño se crea instanciando módulos en otros módulos
La instanciación de un módulo es su uso en un módulo de mayor jerarquía
Los puertos (ports) permiten la comunicación entre el módulo y su entorno
Todos los módulos tienen puertos, excepto el de nivel más alto

## Slide 19: Puertos
Los puertos pueden ser input, output o inout
input [range_val:range_var] list_of_identifiers;
output [range_val:range_var] list_of_identifiers;
inout [range_val:range_var] list_of_identifiers;
Los módulos pueden ser conectados implícitamente o explícitamente

## Slide 20: Identificadores Jerárquicos
Basados en el módulo superior seguido por el identificador separado por un punto
Util para testbenches
tb.U.u0.sum, tb.U.u2.sum;

## Slide 21: Tipos de Datos
Net: conexiones estructurales entre componentes
Registers: variable usadas para almacenar datos

## Slide 22: Tipos de Nets
Tipo | Funcionalidad
wire, tri | Interconexión
wor, trior | O cableado
wand, triand | Y cableado
tri0, tri1 | Pull up/pull down cuando el net no es driven
supply0, supply1 | 0/1 lógico constante
trireg | Guarda el último valor, cuando driven por z (tristate)

## Slide 23: Tipos de Registers
Tipo | Funcionalidad
reg | Variables sin signo
integer | Variable con signo de 32 bits
time | Variable sin signo de 64 bits
real | Variable punto flotante doble precisión

## Slide 24: Modelamiento a Nivel Compuerta
Verilog posee primitivas tales como compuertas y switches
Raramente usados en codificación RTL

## Slide 25: Primitivas de Compuertas
Compuerta | Descripción
and | Compuerta AND de n entradas
nand | Compuerta NAND de n entradas
or | Compuerta OR de n entradas
nor | Compuerta NOR de n entradas
xor | Compuerta XOR de n entradas
xnor | Compuerta XNOR de n entradas

## Slide 26: Ejemplo
module gates ();
//Port data types
wire out0,out1,out2;
reg in1,in2,in3,in4;
not U1(out0,in1);
and U2(out1,in1,in2,in3,in4);
xor U3(out2,in1,in2,in3);
endmodule

## Slide 27: Primitivas de Compuertas de Transmisión
Compuerta de transmisión | Descripción
not | Inversor
buf | Buffer
bufif0 | Buffer 3 estados, enable activo en bajo
bufif1 | Buffer 3 estados, enable activo en alto
notif0 | Inversor 3 estados, enable activo en bajo
notif1 | Inversor 3 estados, enable activo en alto

## Slide 28: Primitivas de Switches
Switch | Descripción
pmos | Switch PMOS unidireccional
rpmos | Switch PMOS resistivo
nmos | Switch NMOS unidireccional
rnmos | Switch NMOS resistivo
cmos | Switch PMOS unidireccional
rcmos | Switch CMOS resistivo

## Slide 29: Primitivas de Switches
Switch | Descripción
tranif1 | Transistor bidireccional (alto)
tranif0 | Transistor bidireccional (bajo)
rtranif1 | Transistor resistivo (alto)
rtranif0 | Transistor resistivo (bajo)
tran | Transistor de paso bidireccional
rtran | Transistor resistivo de paso
pullup | Resistor pullup
pulldown | Resistor pulldown

## Slide 30: Valores Lógicos
Valor Lógico | Descripción
0 | Cero, bajo, falso
1 | Uno, alto, verdadero
z o Z | Alta impedancia, flotante
x o X | Desconocido, no inicializado

## Slide 31: Strength Levels
Strength Level | Specification keyword
Supply drive | supply0, supply1
Strong pull | strong0, strong1
Pull drive | pull0, pull1
Large capacitance | large
Weak drive | weak0, weak1
Medium capacitance | medium
Small capacitance | small
Hi impedance | highz0,highz1

## Slide 32: Tarea 3
Un full adder tiene la siguiente tabla de verdad para la suma S y el carry Co en función de las entradas a, b y carry Cin
Derive las funciones de la tabla y escriba una descripción en compuertas del circuito
a | b | Cin | S | Co
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 33: Retardos
En la realidad las compuertas y switches tienen retardos
Verilog provee la capacidad de definirlos
  Rise: transición a uno de otro valor (0,x,z)
  Fall : transición a cero de otro valor (1,x,z)
  Turn-off : transición a z de otro valor (0,1,x)
  Minimal: valor mínimo del retardo
  Typical: valor típico del retardo
  Maximum: valor máximo del retardo

## Slide 34: Operadores Aritméticos
Binarios: +, -, *, /, % (módulo)
Unarios: +,- (usado para especificar el signo)
La división de enteros trunca la parte fracción
El resultado de una operación módulo toma el signo del primer operando
Los tipos de datos reg son usados para números sin signo (los números negativos son guardados en complemento a 2)

## Slide 35: Operadores Relacionales
El resultado es un valor escalar
0 si la relación es falsa
1 si la relación es verdadera
X si alguno de los operandos tiene bits x
Operador | Descripción
a < b | a inferior a b
a > b | a superior a b
a <= b | a inferior o igual a b
a >= b | a superior o igual a b

## Slide 36: Operadores de Igualdad
Los operandos son comparados bit a bit, en caso de largos diferentes se llena con ceros
El resultado es 0 (falso) o 1 (verdadero)
Para los operandos == y !=, el resultado es x si alguno de los operandos contiene un x o z
Para los operandos === y !==, los bits con x y z son incluidos en el análisis de igualdad
Operador | Descripción
a === b | a igual a b incluyendo x y z
a !== b | a diferente de b incluyendo x y z
a == b | a igual a b
a != b | a diferente de b

## Slide 37: Operadores Lógicos
Las expresiones son evaluadas de izquierda a derecha (&& y ||)
La evaluación para apenas se conoce el resultado
El resultado es un valor escalar
  0 si la relación es falsa
  1 si la relación es verdadera
  X si alguno de los operandos tiene un bit a x
Operador | Descripción
! | Negación lógica
&& | and lógico
¦¦ | or lógico

## Slide 38: Operadores Bit-wise
La operación es realizada tomando cada bit y comparándolo con el bit correspondiente
Si uno de los operandos es más corto, se rellena con ceros
Operador | Descripción
~ | negación
& | and
¦ | or
^ | or exclusivo
^~ o ~^ | nor exclusivo

## Slide 39: Bit-wise con x
~x = x
0 & x = 0
1 & x = x & x = x
1 | x = 1
0 | x = x | x = x
0 ^ x = 1 ^ x = x ^ x = x
0 ^~ x = 1 ^~ x = x ^~ x = x

## Slide 40: Operadores de Reducción
Operadores unarios
Realizan una operación bit-wise en un operando produciendo un bit de resultado
Los bits x son tratados como en los operandos anteriores
Operador | Descripción
& | and
~& | nand
¦ | or
~¦ | nor
^ | xor
^~ o ~^ | xnor

## Slide 41: Operadores Shift
El operando a la izquierda es corrido el número de posiciones indicado por el operando a la derecha
Los bits vacantes se llenan con ceros
Operador | Descripción
<< | shift a la izquierda
>> | shift a la derecha

## Slide 42: Operadores de Concatenación
La concatenación se expresa utilizando los caracteres { y }, con comas separando las expresiones entremedio
  {a,b[3:0],c,4’b1001}
Las constantes sin signo no pueden ser usadas en concatenaciones

## Slide 43: Operadores de Replicación
Utilizados para replicar un grupo de bits n veces
{n{m}} replica m n veces
{3{a}} es equivalente a {a,a,a}
{b,{3{c,d}}} es equivalente a {b,c,d,c,d,c,d}

## Slide 44: Precedencia de Operadores
Operador | Simbolos
Unario, multiplicación, división, módulo | !,~,*,/,%
Suma, resta, shift | +,-,<<,>>
Relación, igualdad | <,>,<=,>=,==,!=,===,!==
Reducción | &,~&,^,^~,¦,~¦
Lógica | &&,¦¦
Condicional | ?