## Slide 1: EL 653
Instrucciones de Bucle

## Slide 2: Instrucciones de Bucle (Loop)
Verilog posee cuatro instrucciones de bucle
  forever
  repeat
  while
  for
Las instrucciones de bucle aparecen solo en bloques procedurales

## Slide 3: Instrucción forever
Se ejecuta continuamente (sin fin)
Es utilizada normalmente en bloques initial
Sintaxis: forever <statement>

## Slide 4: Ejemplo
module forever_example ();
reg clk;
initial begin
#1 clk = 0;
forever begin
#5 clk = !clk;
end
end
endmodule

## Slide 5: Instrucción repeat
Ejecuta la instrucción n veces
Sintaxis: repeat (<number>) <statement>

## Slide 6: Ejemplo
module repeat_example();
reg [3:0] opcode;
reg [15:0] data;
reg temp;
always @ (opcode or data) begin
if (opcode == 10) begin // Perform rotate
repeat (8) begin
#1 temp = data[15];
data = data << 1;
data[0] = temp;
end
end
end
endmodule

## Slide 7: Instrucción while
Se ejecuta mientras la condición sea verdadera
Sintaxis: while (<statement>)

## Slide 8: Ejemplo
module while_example();
reg [5:0] loc;
reg [7:0] data;
always @ (data or loc) begin
loc = 0; // If Data is 0, then loc is 32 (invalid value)
if (data == 0) begin
loc = 32;
end else begin
while (data[0] == 0) begin
loc = loc + 1;
data = data >> 1;
end
end
end
endmodule

## Slide 9: Instrucción for
Similar a instrucciones for de lenguajes de programación
Ejecuta una instrucción inicial
Ejecuta las instrucciones mientras la condición sea verdadera
Ejecuta la instrucción de avance
Sintaxis: for (< initial assignment >; < expression >, < step assignment >) < statement >
El operador ++ no existe en Verilog

## Slide 10: Ejemplo
module for_example();
integer i;
reg [7:0] ram [0:255];
initial begin
for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin
#1 $display(" Address = %g Data = %h",i,ram[i]);
ram[i] <= 0; // Initialize the RAM with 0
#1 $display(" Address = %g Data = %h",i,ram[i]);
end
#1 $finish;
end
endmodule

## Slide 11: Decodificador con for
module decoder_using_for (binary_in,decoder_out,enable);
input [3:0] binary_in;
input enable;
output [15:0] decoder_out;
reg [15:0] decoder_out;
integer i;
always @ (enable or binary_in) begin
decoder_out = 0;
if (enable) begin
for (i = 0; i < 16; i = i +1 ) begin
decoder_out = (i == binary_in) ? i + 1 : 16'h0;
end
end
end
endmodule