## Slide 1: EL 653
Diseño de Circuitos Lógicos Secuenciales

## Slide 2: Lógica Secuencial – Máquina de Estado Finito (FSM)
LOGICA COMBINATORIA
Salidas
Próximo estado
CLK
Estado actual
Entradas
D
Q
Registros

## Slide 3: Métricas Temporales para Circuitos Secuenciales
t
CLK
t
D
t
c
2
q
t
hold
t
su
t
Q
DATA
STABLE
DATA
STABLE
Register
CLK
D
Q

## Slide 4: Latches vs. Registros
Latch: guarda los datos cuando el reloj (CLK) esta en nivel alto
D
CLK
Q
D
CLK
Q
Registro: guarda los datos cuando el reloj (CLK) sube
CLK
CLK
D
D
Q
Q

## Slide 5: Diseño con Latches
Latch N es transparente cuando Φ = 0
Latch P es transparente cuando Φ = 1
Latch N
Lógica
Latch P
Φ
Lógica

## Slide 6: Latches Basados en Multiplexores
Latch negativo
(transparente cuando CLK= 0)
Latch positivo
(transparente cuando CLK= 1)
CLK
1
0
D
Q
0
CLK
1
D
Q

## Slide 7: Registro Maestro – Esclavo
Dos latches opuestos gatillan en el canto
Llamado par de latches maestro – esclavo

## Slide 8: Flip Flop SR Basado en NORs
Estado prohibido
S
S
R
Q
Q
Q
Q
R
S
Q
Q
0
0
Q
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
R
Q

## Slide 9: Flip Flop SR Basado en NANDs
Con reloj

## Slide 10: Lógica Secuencial
LOGICA COMBINATORIA
Salidas
Próximo estado
CLK
Estado actual
Entradas
D
Q
Registros

## Slide 11: Máquina de Moore (máquina de estados)
Lógica próximo estado
Registro estado
Lógica salida
Entradas
CLK
Salidas

## Slide 12: Máquina de Mealy (máquina de estados)
Lógica próximo estado
Registro estado
Lógica salida
Entradas
CLK
Salidas

## Slide 13: Flip – Flop Tipo D
D
C
Q
Q
D | C | Q+ | Q+
0 | ↑ | 0 | 1
1 | ↑ | 1 | 0
- | 0 | Q | Q
- | 1 | Q | Q

## Slide 14: Contador 3 bits
ABC | A+B+C+
000 | 001
001 | 010
010 | 011
011 | 100
100 | 101
101 | 110
110 | 111
111 | 000
A+B+C+ es el próximo estado de ABC

## Slide 15: Estructura del Contador 3 Bits
A
B
C
Lógica próximo estado
CLK
A+
B+
C+

## Slide 16: Mapas de Karnaugh del Contador 3 Bits
Tip: Dibuje el circuito
correspondiente

## Slide 17
module counter_state (clk,state);
input clk;
output [2:0] state;
wire clk;
reg[2:0] state, next_state;
parameter state0=3'b000,
state1=3'b001,
state2=3'b010,
state3=3'b011,
state4=3'b100,
state5=3'b101,
state6=3'b110,
state7=3'b111;
always @ (state) begin
next_state[0] = (state[0] && !state[2]) ||
(state[0] && !state[1]) ||
(!state[0] && state[1] && state[2]);
next_state[1] = (state[1] && !state[2]) ||
(!state[1] && state[2]);
next_state[2] = !state[2];
end
always @ (posedge clk) begin
state = next_state;
end
endmodule

## Slide 20: Máquina de Estado Finito

## Slide 21: FSM en Verilog
Codificación de estados
Lógica combinatoria
Lógica secuecial

## Slide 22: Asignación de Estados
Las combinaciones posibles para codificar s estados usando m variables es (2m)! / (2m-s)!
No hay un método que permita determinar antes cual es la mejor asignación de estados
Hay directrices que ayudan a resolver este problema

## Slide 23: Directrices
Es una buena práctica de dar un significado a la inicialización de la máquina de estado. El estado de inicio puede ser codificado con puros ceros o puros unos
Se puede utilizar la secuencia normal de cuenta para otros estados
Se puede minimizar el número de bits que cambian entre un estado y otro (código Gray)

## Slide 24: Directrices
Los estados pueden tener significados particulares, de modo que una variable se setea en un estado y no en otros
Se puede utilizar una variable por estado

## Slide 25: Codificación de Estados
Binario
One Hot (un solo bit con valor 1)
One Cold (un solo bit con valor 0)
Gray

## Slide 26
module fsm_full(clock,reset,req_0,req_1,req_2,req_3,
gnt_0,gnt_1,gnt_2,gnt_3);
input clock,reset,req_0,req_1,req_2,req_3;
output gnt_0,gnt_1,gnt_2,gnt_3;
reg gnt_0,gnt_1,gnt_2,gnt_3;
parameter [2:0] IDLE = 3'b000,
GNT0 = 3'b001,
GNT1 = 3'b010,
GNT2 = 3'b011,
GNT3 = 3'b100;
reg [2:0] state, next_state;

## Slide 27
//state encoding
always @ (state or req_0 or req_1 or req_2 or req_3) begin
next_state = 0;
case(state)
IDLE : if (req_0 == 1'b1) begin
next_state = GNT0;
end else if (req_1 == 1'b1) begin
next_state= GNT1;
end else if (req_2 == 1'b1) begin
next_state= GNT2;
end else if (req_3 == 1'b1) begin
next_state= GNT3;
end else begin
next_state = IDLE;
end
GNT0 : if (req_0 == 1'b0) begin
next_state = IDLE;
end else begin
next_state = GNT0;
end
GNT1 : if (req_1 == 1'b0) begin
next_state = IDLE;
end else begin
next_state = GNT1;
end
GNT2 : if (req_2 == 1'b0) begin
next_state = IDLE;
end else begin
next_state = GNT2;
end
GNT3 : if (req_3 == 1'b0) begin
next_state = IDLE;
end else begin
next_state = GNT3;
end
default : next_state = IDLE;
endcase
end

## Slide 28
/output logic
always @ (posedge clock) begin
if (reset) begin
gnt_0 <= #1 1'b0;
gnt_1 <= #1 1'b0;
gnt_2 <= #1 1'b0;
gnt_3 <= #1 1'b0;
state <= #1 IDLE;
end else begin
state <= #1 next_state;
case(state)
IDLE : begin
gnt_0 <= #1 1'b0;
gnt_1 <= #1 1'b0;
gnt_2 <= #1 1'b0;
gnt_3 <= #1 1'b0;
end
GNT0 : begin
gnt_0 <= #1 1'b1;
end
GNT1 : begin
gnt_1 <= #1 1'b1;
end
GNT2 : begin
gnt_2 <= #1 1'b1;
end
GNT3 : begin
gnt_3 <= #1 1'b1;
end
default : begin
state <= #1 IDLE;
end
endcase
end
end
endmodule

## Slide 29: Tráfico

## Slide 30
odule traffic1(clock,auto,principal,secondary);
input clock,auto;
output principal, secondary;
reg principal, secondary;
reg state,next_state;
reg fin_timer,inicio_timer;
//state definition
parameter GREEN = 1'b0,
RED = 1'b1;
//state encoding
always @ (state or auto or fin_timer) begin
next_state = 0;
case(state)
GREEN : if (auto == 1'b1) begin
next_state = RED;
end else if (auto == 1'b0) begin
next_state= GREEN;
end
RED : if (fin_timer == 1'b1) begin
next_state = RED;
end else if (fin_timer == 1'b0) begin
next_state= GREEN;
end
default : next_state = GREEN;
endcase
end
//output logic
always @ (posedge clock) begin
state <= next_state;
case(state)
GREEN : begin
if (auto == 1'b1) begin
inicio_timer <= 1'b1;
principal <= 1'b0;
secondary <= 1'b1;
end
end
RED : begin
if (fin_timer == 1'b1) begin
principal <= 1'b1;
secondary <= 1'b0;
end
end
endcase
end
endmodule

## Slide 31: Tarea
Considere un detector de paridad en que los datos llegan de a un bit por ciclo reloj
Los datos se agrupan en paquetes de cuatro donde el cuarto bit es el de paridad
Si el número de 1s en los tres primeros bits es impar el cuarto bit será un 1
Si la paridad está incorrecta, una señal de error es levantada durante el cuarto ciclo de reloj
Incluya un reset asíncrono que deje la máquina de estados en el estado inicial s0
No olvide de inicializar las señales y/o variables necesarias
Diseñe la máquina de estados correspondiente y escriba el archivo verilog