## Slide 1: Introducción: Métodos de Explotación Subterráneos

## Slide 2: Minería subterránea
Excavaciones tienen distinta vida útil
Infraestructura en roca huésped
Desarrollos en roca huésped o roca mineralizada
Producción implica extraer roca mineralizada
  Pilares
  Contacto con roca huésped

## Slide 3: Minería Subterránea
Utilizado para yacimientos de mediana y alta ley
Ritmos de producción 500-50000 tpd
Más selectivo que el método de cielo abierto excepto por los métodos por hundimiento
Problemas de diseño:
    Geometría de la mina subterránea
    Estabilidad y soporte
    Ubicación de los accesos
    Logística para el transporte y movimiento de mineral subterráneo

## Slide 4: Componentes de una Mina Subterránea
Acceso horizontal (adit, Drift)
Excavación horizontal de acceso a la mina
Piques (shafts)
Excavación vertical de acceso a la mina
Chimenea (Ore passes)
Excavaciones sub-verticales dedicadas al traspaso de mineral, personas y en algunas ocasiones utilizadas como cara libre
Rampas (Declines or ramps)
Son excavaciones horizontales orientadas en espiral con el propósito de conectar dos niveles o acceder a la mina
Caserones (Stopes)
Corresponden a unidades básicas de explotación de las cuales se extrae mineral. En algunos casos estos caserones son rellenados con material estéril.
Notes: In general for underground mines:
  Small output mines (<4,000 tpd) - hauling is done on several levels, tonnage handled on each level is small, and light equipment is used.
  High output mines (>4,000 tpd) - a main haulage level is used and all the ore is dropped to that haulage level via ore passes.
A level includes all the horizontal workings tributary to a shaft station. Ore excavated in a level is transported to the shaft to be hoisted to the surface.
Note the different types of drilling: development drilling to open up the orebody and exploration drilling to better define the limits of the orebody.

## Slide 5: Minería Subterránea
Es sólo un hoyo en la tierra
Existen sólo 3 tipos de explotación
  Soportados por pilares (recuperación minera reducida)
  Artificialmente soportados o relleno (alto costo)
  Sin soporte o hundimiento: natural e inducido (alta incertidumbre)

## Slide 6: Métodos de Explotación Subterráneos
Soportado
Por Pilares
Artificialmente
Soportado
con Relleno
Sin soporte o
Hundimiento
Room and Pilar
Sublevel and
Longhole
stoping
Bench and Fill
stoping
Cut and Fill
Stoping
Shrinkage
Stoping
VCR
Stoping
Lonwall
Mining
Sublevel
Caving
Block
Caving
Desplazamiento de la roca de caja
Energía de deformación almacenada en las proximidades de una excavación

## Slide 7: Room and Pilar
Cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia
La calidad de la roca de caja y mineral deben ser competentes (2B)
Se dejan pilares para mantener el techo y las paredes estables
Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de mineral
Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10m y menores a 30m se explotan por sub-niveles desde el techo al piso.
Baja dilución menor a 5%
Recuperación baja menor a 75%
Costo de producción 10-20$/t
Notes: <date/time>
Adicionalmente se puede realizar banqueo o perforación frontal dependiendo de las caracteristicas estructurales de la roca y la potencia del cuerpo mineralizado

## Slide 8: Post Room and Pilar Mining
Variación del método de Room and Pilar
Cuerpos con potencias mayores a 30m e inclinados (menor a 20 grados)
Comienza en la parte inferior del cuerpo mineralizado y se extiende en la vertical por sub-niveles
Una vez realizada la perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral se procede a rellenar el caserón típicamente con colas de relaves mezcladas con cemento.
El relleno aumenta el confinamiento permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad y por lo tanto maximizando la recuperación

## Slide 9: Longhole and Sublevel Open Stoping
Longhole Open Stoping
Sublevel Open Stoping

## Slide 10: Longhole and Sublevel Open Stoping
El cuerpo mineralizado es dividido en diferentes caserones separados por losas y muros
La productividad del caserón es proporcional a su tamaño
La estabilidad y dilución de un caserón es inversamente proporcional a su tamaño
Se utiliza open stoping en las siguientes condiciones:
  La inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral
  Roca de caja y mineral competente (2B)
  Cuerpo mineralizado de paredes regulares
El método de longhole open stoping posee una mayor productividad pudiendo lograrse subniveles de perforación en el intervalo 60-100m con martillos ITH de 140 -165mm de diámetro
Longhole open stoping requiere una mayor regularidad que el sub level stoping
Actualmente se prefiere operar con el equipo de carguío en la zanja de producción, las estocadas de carguío y puntos de extracción. Esta variante se debe operar con equipo telecomandado
Baja dilución, menor a 8%
Baja recuperación menor a 75%
Costo 12-25 $/t
En algunos casos se deben rellenar los caserones luego de extraído el mineral

## Slide 11: Vertical Crater Retreat (VCR) con Relleno
VCR Caserón Primario
VCR Caserón Secundario
Notes: Vertical longholes are drilled from drives developed in the ore between two levels. The ore is then blasted using a charge that occupies a relatively small length of the hole, some distance from the bottom face. The blast creates downward facing craters and the broken ore is drawn from the stope on the lower level. The stope is then backfilled.
The method has a low explosive consumption.

## Slide 12: Vertical Crater Retreat VCR con Relleno
Se utiliza en cuerpos mineralizados de baja a mediana potencia y en rocas de mediana competencia (3B)
Se utiliza la técnica de cargas controladas en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de perforación. Carga esférica
Este sistema de explotación requiere la construcción de estocadas y puntos de extracción
La secuencia de construcción es la siguiente
  Nivel de transporte
  Arreglo de galerías de producción
  Corte basal
  Nivel de perforación
  Perforación de tiros largos menor a 40 m en caso VCR
Los disparos generan cortes de hasta 3m
Costo 15-45 $/t dependiendo si se rellena o no
Dilución 10%
Recuperación menor a 80%

## Slide 13: Bench and Fill Stoping
Alternativo a VCR
Utilizado en cuerpos de menor competencia mayor continuidad en la corrida
Avoca
Backfill
Ore
Blasted Ore
Retreating
Drilling Equipment
Truck backfills after most ore is mucked
LHD Equipment
Floor can be of any type: Ore, backfill or sill (mat) pillar

## Slide 14: Shrincage Stoping
Vetas angostas (potencia menor a 10m)
La roca de caja es de baja competencia (4B) y la mineral de mediana a alta (3B)
Se remueve solamente el esponjamiento (~40% del volumen) de la roca tronada. El resto se mantiene almacenado para mantener las paredes estables y proveer de piso al sistema de perforación
Infraestructura de producción es requerida.
Productividad menor a 4500 tpd
Alta dilución 30%
Mediana recuperación 85%
Costoso y riesgoso

## Slide 15: Cut and Fill Mining
Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencias de 3 a 10 m
La roca de caja es generalmente de baja competencia (4A) y la roca mineral de baja a media (3B).
Se realiza por subniveles de manera ascendente
Los caserones en explotación se pueden separar por muros y losas de modo de aumentar la estabilidad del sistema minero
Rellenos: hidráulicos colas de relave, material estéril, ambos más cemento, etc.
Método altamente selectivo, por lo tanto permite explotar cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial
Baja dilución menor a 2%
Alta recuperación mayor a 90%
Alto costo de producción 40-150 $/t
Baja productividad 200 a 4500 tpd
Notes: Cut-and-fill mining is applied for mining of steeply dipping orebodies, in strata with good to moderate stability, and a comparatively high grade mineralization.
Cut-and-fill is therefore preferred for orebodies where with irregular shape and scattered mineralization. Cut-and-fill allows selective mining.

## Slide 16: Overhand Cut and Fill
Overhand cut and fill se realiza con perforación horizontal por sobre el material de relleno
Underhand cut and fill: El mineral se encuentra por debajo de la zona rellena. Típicamente se utiliza relleno de cemento
Este método comienza en el techo del deposito y trabaja descendentemente hasta el nivel de transporte
Se utiliza en cuerpos con baja continuidad espacial y especialmente en cuerpos constituidos de roca mineral y de caja frágil (4B-5A)
La dilución es baja menor al 2%
La recuperación es alta mayor a 90%
El costo es alto 60-180 $/t
Se utiliza en yacimiento de alta ley

## Slide 17: Sublevel Caving
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante. De esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4000 a 20000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%
Notes: Sublevel caving is used to mine large orebodies with steep dip and continuation at depth. The ore Is extracted via sublevels which are developed in the orebody at a regular vertical spacing. Each sublevel has a systematic layout of parallel drifts, along or across the orebody.
Longhole rigs drill the ore section above a drift. Blasting on each sublevel starts at the hanging wall and mining then proceeds toward the footwall. The blasting removes support for the hanging wall which collapses into the drift. Loading continues until it is decided that waste dilution is too high. Work then begins on a nearby drift heading with a fresh cave.

## Slide 18: Block Caving
Cuerpos masivos con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca
La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente 3A-4A
La roca estéril de techo debe ser hundible
La roca de caja puede ser competente como en el caso de pipas diamantíferas
Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal 4-12 m. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento utilizando la infraestructura de producción
Productividad 12000 a 48000 tpd
Dilución 20%
Recuperación 75%
Costo 2.1-5$/t

## Slide 19: Block Caving Continuación de Rajo
Source: SRK International Newsletter No. 28 ( with modification)
Haulage tunnel
>500 m typically
Source: SRK International Newsletter No. 28 ( with modification)
Notes: Applicable to large, deep, low grade deposits. Often done to continue mining after open pit mining becomes uneconomic or impossible. However, some mines start as block cave operations; there are several of these in Chile. Rio Tinto is considering a block caving operation two km deep at the Resolution deposit to the east of Phoenix.
A grid of tunnels is driven under the orebody. The rock mass is then undercut by blasting. Ideally the rock breaks under its own weight. The broken ore is then taken from draw points. There may be hundreds of draw points in a large block cave operation.
Essentially block caving creates an underground “inverted open pit”. Surface subsidence can be a problem.

## Slide 20: Narrow Vein Mining
Vetas con potencias menores a 3m
Diseño caso a caso
Se alcanza mecanización en algunos casos
Alto costo 100$/t
Utilizados en depósitos de alta ley 20 ppm de oro
Hanging wall (above vein)
Footwall (below vein)
Notes: Used for very narrow orebodies, as small as a half metre wide. Very selective method; waste rock is left in hanging wall and footwall. In a wide vein, a standard LHD can operate inside the drift. “Slim-size” machines including drill rigs, jumbos, and 2 m3 bucket LHDs, are available for working in drifts as narrow as 2.0 m.

## Slide 21: Minería de Vetas Angostas (Narrow Vein Mining)
Gymbie Eldorado Mine, Australia
Veta es 0.9 m de ancho
La galería de perforación es de 2.5 m de ancho
Notes: Narrow vein, longhole stope at Gympie Eldorado Mine, Gympie, Queensland (photograph by permission of Gympie Eldorado Mines).The drive is 2.5m wide and the stope is 0.9m wide.

## Slide 22: Subterráneo rajo abierto
Paredes competentes
Forma estable
Minería subterránea abierta, sin techo

## Slide 23: Minería a Cielo Abierto
Generalmente aplicado a yacimientos de baja ley y superficiales
Ritmo de producción >20,000 tpd
Moderadamente selectivo ya que posee la facilidad de vaciar el estéril en botaderos
Desafíos en el diseño
    Manejo de la razón estéril/mineral y su evolución en el tiempo
    Ubicación de las rampas de acceso y producción
    Diseño de las flotas de equipos
    Estabilidad de las paredes del rajo