## Slide 1: Estabilidad de Caserones
Profesor: Raúl Castro
Semestre Primavera 2007

## Slide 2: Temario
Estabilidad de losas y muros
Estabilidad de caserones utilizando el Stability Graph

## Slide 3: Diseño de Losas
Típicamente se utilizan para separar dos caserones en explotación
En esta losa se prepara la infraestructura de producción, ptos. de extracción piques de traspaso, cruzados de transporte, etc
El esfuerzo principal es generalmente horizontal en USA, Canadá, Chile, Sudáfrica, Australia
En Indonesia, filipinas el esfuerzo vertical es mayor que el horizontal
X
Perfil Transversal de una veta

## Slide 4: Tectonica y Relación entre esfuerzos
La relación entre el esfuerzo vertical y el horizontal se define por la constante de actividad tectónica k
Esta constante es función de la evolución que han tenido las rocas en el tiempo y la actividad tectónica circundante.
Por lo tanto:
Notes: <date/time>
Por ejemplo en Chile la placa oceánica constantemente empuja a la placa continental en la horizontal, resultando en un esfuerzo horizontal 3 veces mayor al vertical

## Slide 5: Esfuerzos actuando en la Losa
X
Perfil Transversal de una veta
X
Geometría del Pilar
Diseño del Pilar en la corrida
Diseño del Pilar en la transversal
Notes: <date/time>
Se utiliza el mismo formulismo que en RyP sin embargo el análisis debe consistir en simensionar el pilar en la corrida y en el corte transversal a la veta. Los caserones también se pueden rellenar de modo de aumentar el confinamiento (del orden de 1MPa) lo cual hace que la losa posea mayor resistencia unitaria y por lo tanto su dimensión w disminuya.

## Slide 6: Modelo Númerico Para el Análisis de Estabilidad de Pilares
Caserones
Losa
Notes: <date/time>
Se visualizará los esfuerzos en los cortes mostrados en las figuras anteriores. La profundidad de la losa es del orden de 750 m. El esfuerzo principal mayor es vertical y los menores son horizontales.

## Slide 7: Análisis de Esfuerzo Previa Excavación de Caserones
21MPa
27MPa

## Slide 8: Análisis de Esfuerzo Despúes de Excavación de Caserones
52 MPa
15 MPa
Notes: <date/time>
Entonces Ojo con el cálculo de solicitaciones sobre pilares ya que la excavaciones transfieren esfuerzos a los pilares contiguos. Notar que el esfuerzo vertical no es 0 sin embargo para efectos de calculo se considera 0 para tener un mayor factor de seguridad.

## Slide 9: Diseño de Losas
Ancho perpendicular al esfuerzo en análisis
Esfuerzo se calcula con el método de área tributaria
Notes: <date/time>
Se debe realizar el cálculo de esfuerzos sobre pilares incluyendo el concepto del parea tributaria.

## Slide 10: Solicitaciones sobre pilares
X
Perfil Transversal de una veta
X
Geometría del Pilar
Diseño del Pilar en la corrida
Diseño del Pilar en la transversal
Notes: <date/time>
La estimación de resistencia de muros se realiza de la misma manera que el diseño de pilares anteriores pero en este caso los esfuerzos no se escalan por área tributaria ya que se considera que toda la sobre carga la absorben las losas

## Slide 11: Métodos para determinar estabilidad de caserones

## Slide 12: Diseño Geotecnico de Caserones en Minería
Los caserones son la unidad básica de explotación en minería.
Estos se pueden dejar vacíos (sub level stoping), rellenos (cut and fill) o dejarlos colapsar (caving)
El diseño de caserones se realiza con la metodología de Mathews (1981) quien incorpora una relación entre la estabilidad del macizo rocoso y el tamaño/forma de la excavación expuesta.

## Slide 13: Gráficos de estabilidad
Son metodos no rigurosos, simples de usar. Existen dos metodos publicados:
  Grafico de estabilidad de Mathews (1981)
  Grafico de caving de Laubscher (1987)

## Slide 14: Stability Graph Method
Se acepta alrededor del mundo para el diseño subterráneo.
Se puede ocupar para:
  Estudios de prefactibilidad
  Planificación
  Back análisis
Se puede usar SOLO en las condiciones en las cuales fue construido (ver puntos que respaldan las regresiones!!)

## Slide 15: Numero de estabilidad (N)
Q modificado
RQD= rock quality designation
Jn=numero de sets
Jr= rogusidad de fracturas
Ja= alteración

## Slide 16: Número de Estabilidad de Mathews
N=Q*A*B*C
  Q es el índice de la roca (Deere, 1964) - NGI
  A es el ajuste por esfuerzo inducido
  B es el ajuste por estructuras interceptando la pared a estudiar
  C es el ajuste por orientación de la excavación

## Slide 17: Forma excavaciones
Radio hidráulico
Factor de Radio

## Slide 18
Diferencia HR y RF
Se usa Rh porque es mas simple

## Slide 19: Ajuste por Esfuerzo Inducido = A
A se determina graficamente determinando la resistencia uniaxial de la roca intacta (UCS) y el esfuerzo inducido en la linea central del caseron.

## Slide 20: Determinación de esfuerzos inducidos
Soluciones analíticas : considerar caso elipses en 2D
Métodos numéricos: 2D o 3D
Métodos gráficos
  Determinar esfuerzos in-situ: medidos o regionales (sv y sh o k)
  Determinar dimensiones en planos (vertical y horizontal) del caseron – analisis es en 2D
  Determinar esfuerzos inducidos en paredes laterales, colgante/yacente y techo
  Para cada caso se calcula A

## Slide 21: Esfuerzos inducidos
Caserón a 1000 metros de profundidad en un cuerpo que tiene un ancho de 25 metros, largo 30 metros, altura 75 m, mantea 80°
25 m
Plano 2
Plano 1

## Slide 22: Esfuerzo inducidos- método grafico (crown y side wall)
Ejemplo (caso techo):
Caseron a de altura 75 metros y 25 metros de ancho ubicado a 1000 metros de profundidad
Se calculan esfuerzos inducidos en plano vertical
Sv=27 Mpa (in-situ)
K=1.4
Sh=38 Mpa (in- situ)
Caseron en ese plano:
H=75 m
A=25 m
H/A=3
s1/sv=2.6 (esfuerzos en el techo)
S1=2.6 x 27 Mpa= 70 Mpa (esfuerzo inducido)
sh2
sv
techo

## Slide 23: Pared lateral
sh2
sh1
30 m
H=30 m
W=25
H/W=1.2
K=1
Si=38 Mpa

## Slide 24: Esfuerzos inducidos pared colgante (hanging wall)
Se estiman los esfuerzos inducidos:
a lo largo del plano vertical perpendicular al rumbo (H=75 m, W=25, k=1.4)
  Si valores <0 i=0, A=1
En el plano horizontal (H=30m,W=25m, k=1)
Se elige el menor valor de A para ambas paredes del caseron

## Slide 25: Esfuerzos inducidos- pared colgante
A lo largo del manteo
A lo largo del rumbo

## Slide 26: Factor de Ajuste por Orientación de Estructuras: B
Se ajusta el número de estabilidad de acuerdo a la orientación rumbo y manteo de las estructuras con respecto a la pared en estudio

## Slide 27: Factor Gravitacional: C
mayor inclinación menor tendencia a que ocurra un deslizamiento de cuñas pre-formadas.

## Slide 28: Evolución de gráficos de estabilidad empíricos

## Slide 29: Original Mathews
Estable: sin soporte o localizado
Inestable:
Falla localizada
La excavación fallara

## Slide 30: Gráfico de Estabilidad
Se utiliza para estimar la estabilidad del techo del caserón y el tamaño de la pared colgante
El radio hidráulico es una medida del tamaño de la excavación
Potvin, 1998 – 175 casos de estudio

## Slide 31: Grafico de estabilidad/caving
After Stewart and Forsyth, 1995
Estable: 10% dilución
Potencial inestable: 10-30 % dilucion
Falla Potencial: dilución mayor a 30%
Caving: derrumbe total hasta llenar el caseron

## Slide 32: Prediccion usando probabilidades de falla
Se habla de probabilidad de estar en alguno de los estados:
Estable
Falla/falla mayor
Caving
Logit values
Ref: Mawdesley, et al (2000)

## Slide 33: Calculo de probabilidad de falla
p

## Slide 34: Metodo – grafico de estabilidad
Mawdesley et al, 2001

## Slide 35: Metodo de estabilidad- casos de falla

## Slide 36: Metodo de estabilidad- casos de falla mayor

## Slide 37: Calculo de % dilución

## Slide 38: Diseño de soporte en caserones

## Slide 39: Diseño de caserones

## Slide 40: Referencias
Mawdesley, C., Trueman, R, Whiten, W.J., Extending the stability graph for open stope design, Trans. Inst. Min. Metall. 110: January-April, 2001.
Potvin, Y., Hadjigeorgiou, J., The stability graph method for Open Stope Design. Underground Mining Methods Engineering fundamentals and International Case Studies, pp. 513.