## Slide 1
Medición y Estimación de Variables
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Objetivos y métodos de medición
Flujos Vehiculares
Tasas de Ocupación
Velocidades
Longitud de Cola
Parámetros de Capacidad en Intersecciones

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Objetivo:
  Información tangible de viajes que circulan.
    medir flujos => estimación de la demanda
    Importancia para el diseño operativo y físico de la infraestructura de transporte
Medir flujos:
  medir el volumen de pasadas de objetos por un determinado punto y durante un cierto período.
    diversidad de objetos haciendo esto => especificar según categorías
      Por tipo de vehículo
      Por tipo de movimiento en intersecciones

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Por tipo de vehículo:
    Automóviles y vehículos livianos
    Taxis
    Buses y microbuses (movimiento de pasajeros por 2 puertas)
    Taxibuses (movimiento de pasajeros por 1 puerta)
    Camiones
    Biciclos (bicicletas y motocicietas de hasta 50 cc)
    Peatones
Por tipo de movimiento en intersecciones:
    Directo
    Virajes a la derecha
    Virajes a la izquierda

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Unidad de medida:
    veh/h
    veq/h
    ADE/h
    Esto no necesariamente implica medir o contar durante 1 hora. El período de medición será función de los objetivos perseguidos y de las características del flujo, como por ejemplo, su variabilidad.
      Cuando se usan flujos para modelar tráfico y predecir impactos (relacionar flujos con otras variables), se recomiendan períodos de conteo de 1 a 15 minutos.
      Normalmente, contabilizar cada 15 minutos, totalizando a la hora.

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Tipos de conteos: (dependen de lo que se busca)
  Mediciones en tramos de vía
    Flujo total anual: volumen total de vehículos acumulados durante todo un año. Sirve a:
      estudios de tendencias,
      evaluación económica preliminar de proyectos,
      estudio de tasas de accidentes.
    TMDA (Tránsito Medio Diario Anual): flujo total anual dividido por 365 días:
      Planificación de obras de infraestructura.
      evaluación económica de proyectos,
      análisis de capacidad.
    Flujo punta horario: flujo durante la hora de mayor demanda en el tramo:
      diseño geométrico,
      diseño de políticas de regulación y control tráfico.

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Tipos de conteos: (dependen de lo que se busca)
  Mediciones puntuales:
    Conteos en intersecciones: medición de todos los flujos de todos los movimientos en la intersección.
      Diseño Operativo de la Intersección
      Evaluación de Proyectos de Gestión

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Tipos de conteos: (dependen de lo que se busca)
  Mediciones puntuales:
    Conteos de cordón: se cuentan todos los flujos que entran o salen de un área.
      Planificación de la Oferta del área
      Validación Detallada EOD

## Slide 8
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Objetivos y Métodos de Medición.
Tipos de conteos: (dependen de lo que se busca)
  Mediciones puntuales:
    Conteos de pantalla: se cuenta todo lo que pasa por una línea de pantalla virtual.
      Validación Gruesa EOD
      Planificación de Obras sobre la Línea de Pantalla

## Slide 9
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Variabilidad Temporal.
Dos formas de observar el tráfico (temporal, espacial) => derivan distintas variables que pueden medirse.
    Observación temporal: Intensidad (flujo) de tráfico: es el número de vehículos n(x) que ha atravesado una determinada sección de vía durante un cierto período T.

## Slide 10
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
Variabilidad Espacial.
Dos formas de observar el tráfico (temporal, espacial) => derivan distintas variables que pueden medirse.
    Observación Espacial:Densidad (concentración) de tráfico número de vehículos n'(t) que en un instante de observación están presentes en un tramo de vía de longitud x.

## Slide 11
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
TASA DE OCUPACION
Vehículos Menores (VL, Camionetas, Jeep, etc.)
  Registro directo del número de pasajeros incluyendo conductor
Taxis Básicos y Taxis Colectivos
  Registro directo SIN incluir conductor
Vehículos de Carga: rara vez, salvo estudios específicos
Transporte Público Mayor (buses, taxibuses)
  Imposibilidad espacio-temporal de contar todos los pasajeros
  Necesidad de considerar categorías
  Problemas: categorías sólo válidas para zona donde se obtuvieron y en año correspondiente

## Slide 12
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
TASA DE OCUPACION
Categoría
Definición
TXB
Bus
A
Vehículo completamente ocupado, con pasajeros colgando
44,2
83,1
B
Más de la mitad del pasillo con pasajeros de pie
34,5
56,7
C
Menos de la mitad del pasillo con pasajeros de pie
27,3
41,6
D
Más de la mitad de los asientos ocupados
18,3
26,0
E
Menos de la mitad de los asientos ocupados
9,4
12,4

## Slide 13
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables
TAMAÑO MUESTRAL
  Z, nivel de significancia estadística asumiendo una función de distribución específica (normal: Z=1,96)
  C, coeficiente de variación de la variable a medir (desviación estándar / media)
  E, error aceptado en la medición
  En Stgo., CV=0,2 lo que implica n=60 obs/hr
  Reglas sistemáticas del estilo: 1 cada 5 vehículos

## Slide 14
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables

## Slide 15
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Medición y Estimación de variables