## Slide 1: Taller de Proyecto Minero: Valoración económica con leyes variables Clase 7

## Slide 2
Método de Explotación por Cielo Abierto

## Slide 3: Método de explotación por cielo abierto
Una mina a rajo abierto es una excavación superficial, cuyo objetivo es la extracción de mineral.
Para alcanzar este mineral, usualmente es necesario excavar grandes cantidades de roca estéril.

## Slide 4: Método de explotación por cielo abierto

## Slide 5: Labores de la ingeniería
Selección de los parámetros físicos de diseño, tales como los taludes.
La planificación del programa de extracción de mineral y estéril.

## Slide 6: Pasos
1. Construcción de un modelo de base de datos del yacimiento, incluyendo su información topográfica, geológica, geotécnica y de costos.
2. Etapa conceptual en la cual se consideran las alternativas de diseño.
  Por ejemplo, un sistema de transporte de materiales convencional que utilice camiones de transporte, resultará en un diseño minero distinto de un sistema de transporte y chancado dentro del pit .

## Slide 7: Pasos
La secuencia de extracción se debe diseñar tomando en cuenta la ubicación del sistema de correas transportadoras y el de la chancadora in-pit, los cuales se deberán trasladar hacia diferentes puntos cada cierto tiempo.

## Slide 8: Pasos
El número de camiones requerido en el pit, dependerá del tipo de transporte que se seleccione.
Existen siempre muchas alternativas para crear una mina a rajo abierto y cada una de éstas resultará en un plan de extracción y flujo de caja distintos.

## Slide 9: Pasos
3. La ubicación y el tamaño de las instalaciones.
  Por ejemplo, el tamaño de la planta procesadora y del chancador, determinarán la capacidad de producción máxima de la mina.

## Slide 10: Pasos
La capacidad de producción, juega un rol primordial en la determinación del flujo de caja, el que puede afectar toda la estrategia económica de la propiedad minera.
La ubicación del chancador y los botaderos, tendrán un mayor efecto en los requerimientos de los sistemas de transporte y los costos operacionales.

## Slide 11
Planilla Excel para valorización con leyes variables

## Slide 12: Planilla Excel

## Slide 13: Planilla Excel

## Slide 14: Revenue Factor
RF = [US$/%Cu)
Es un factor de utilidad el cuál, multiplicándolo por la ley, nos entrega el Ingreso por unidad de mineral.

## Slide 15: Factor de descuento
a = tasa de descuento
q = factor de descuento

## Slide 16: Tiempo inicial de la transición
Es el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la extracción por cielo abierto hasta el inicio de la Transición.

## Slide 17: Rendimiento
Clima
Protestas

## Slide 18: Planilla Excel

## Slide 19
Caso Extracción por Rajo

## Slide 20: Beneficio Rajo
RF = Revenue factor
E = estéril
M = Mineral
L = ley

## Slide 21: Tiempo de extraer el bloque
TPDr = Velocidad de extracción rajo.

## Slide 22: Cuotas anuales

## Slide 23: Beneficio rajo ajustado
To = Tiempo desde el inicio de la extracción por rajo hasta el inicio de la transición

## Slide 24
Caso Extracción Subterráneo

## Slide 25: Beneficio Subterráneo
RF = Revenue factor
L = ley
M= Mineral

## Slide 26: Beneficio subterráneo descontado + To
T0 = Tiempo desde el inicio de la extracción por rajo hasta el inicio de la transición.
T1 = Tiempo que transcurre desde el inicio de la transición hasta la llegada al FF.
A= Tasa de descuento

## Slide 27: Ejercicio 3
A) Revisión de todos los campos del archivo Excel y proponer cambios, o agregar alguna otra variable.
B) Realizar un gráfico donde muestre la variabilidad de las leyes de Cu de cada columna (es decir, una gráfico de profundidad vs ley de Cu).