## Slide 1: OBTENCION DE ALIMENTOS POR FERMENTACION

## Slide 2: PRODUCTOS LÁCTEOS
Leche como materia prima para la industria
La calidad de la leche depende de la higiene y de la composición.
La higiene se relaciona con la calidad bacteriológica y con el contenido de células somáticas.
La composición de la leche se refiere a su contenido en: grasas, proteínas y sólidos.
La composición de la leche se puede alterar por manejo nutricional o por mejoramiento genético.

## Slide 3: PRODUCTOS LÁCTEOS
Composición de la leche se puede alterar para preservarla.
A mediados del siglo 19 se comenzó a hacer procesos de evaporación, posteriormente de esterililización.
Si se tiene leche fresca sin agitar es posible separar la crema, la que se va a procesar para producir mantequilla y queso, la parte de abajo con poca crema se lleva a deshidratación.

## Slide 4: PRODUCTOS LÁCTEOS
Composición normal de la leche
3.6% grasa  ácidos grasos esenciales
3.2% proteína
4.7% lactosa
Vitaminas, minerales, Ca.

## Slide 5: PROCESAMIENTO DE LA LECHE
En fabricación de quesos se concentran proteínas y grasas, se reduce H2O y se eliminan carbohidratos.
Ultrafiltración: microfiltración a alta presión
altera la composición (concentración de proteínas y grasas  queso
Aplicación de calor es beneficioso ya que reduce la carga microbiana y elimina patógenos
Es también perjudicial ya que desnaturaliza proteínas: inmunoglobulinas y enzimas. También
disminuye actividad de las vitaminas.

## Slide 6: CONTENIDO DE COLESTEROL EN LA LECHE
10-15 mg/100ml leche
Colesterol { 0.2-04% lip-tot
75% colesterol disuelto en la grasa
10% en membrana del glóbulo graso
15% en leche descremada
Su reducción es importante en la dieta

## Slide 7: TRATAMIENTOS TÉRMICOS A LA LECHE
Pasteurizacion de la leche: 72oC por 16 seg. o 63ºC por 30 minutos
Poco efecto sobre la calidad de la leche
Esterilización de la leche: 120ºC por 20 minutos
Proceso UHT
135 - 145ºC por varios segundos
Se producen cambios en la leche: las proteínas tienden a coagular, formar geles o precipitar durante el almacenamiento.

## Slide 8: PRODUCTOS LÁCTEOS
La leche puede ser fermentada para producir queso, yogurt, crema ácida, o mantequilla por bacterias del ácido láctico y streptococos.
Productos tienen menor contenido de agua (-a w)
Menor facilidad para ser decompuestos por M.O. (mas estables)
Varía el pH
Larga duración comparada con la leche natural.
Leche debe ser previamente pasteurizada
Producto obtenido depende del tipo de leche, de los M.O.inoculados y de las condiciones del procesamiento.

## Slide 9
El crecimiento de M.O. en la fermentación de la leche, no sólo sirve para preservarla al producir inicialmente ácido láctico desde lactosa sino también resulta en una variedad de productos metabólicos y actividades enzimáticas los cuales llevan a una vasta variedad de leches fermentadas y quesos disponibles hoy en día.
Las sustancias antagónicas que producen estas bacterias serían ácidos orgánicos: láctico, acético, propiónico, H2O2, bajo pH, aw reducida en quesos.
Se ha demostrado actividad inhibidora sobre una variedad de M.O. patógenos: Salmonellas, S. aureus, E. coli, Listeria, etc.

## Slide 10
También se ha demostrado la producción de Bacteriocinas, proteínas que inhiben el desarrollo de otros M.O.
Históricamente estos cultivos mixtos se desarrollaron por crecimiento de contaminantes naturales de la leche.
Existen evidencias que dan cuenta del uso de métodos de preservación de la leche desde hace unos 8.000 a 9.000 años.
Hoy se conoce la mayoría de las especies y géneros de estos iniciadores, siempre quedan algunos desconocidos.

## Slide 11: MICROORGANISMOS EN FERMENTACIONES LÁCTEAS
Cultivos Productos finales
Lactococcus lactis s lactis ác. láctico
Lactococcus lactis s cremoris ác. láctico
Lactococcus lactis s lactis diacetilo,CO2,
biovar. diacetylactis acetaldehído
Streptococcus salivarius s ác. láctico,
thermophilus acetaldehído
Lactobacillus ác. láctico, ác. acético, ác. grasos
Leuconostoc CO2, diacetilo, etanol
Propionibacterium CO2, ác. propiónico
Levaduras, hongos Desacidificación, lipólisis, CO2, proteólisis

## Slide 12: PRODUCCIÓN DE QUESO
Comienza con acidificación mediante conversión de lactosa en ácido láctico por acción de determinados microorganismos.
Queso roquefort se obtiene por el crecimiento del hongo Penicilium roqueforti
Propionibacterias producen ácido propiónico que se acumula en los hoyos del queso suizo.

## Slide 13: PRODUCCIÓN DE QUESO
Acidificación de la leche permite que las proteínas coagulen.
Se puede agregar renina (proteasa) se forma el cuajo, que separado del suero forma requesón o queso fresco de campo.
Cuando la crema en lugar de leche se cuaja el producto es queso crema.
También se puede hacer otros tipos de queso: se calienta para eliminar la humedad y se deja madurar mediante actividad bacteriana adicional.

## Slide 14: PRODUCCIÓN DE QUESO
Dependiendo del contenido de humedad es el tipo de queso que se obtiene.
Los M.O. usados para madurar el queso, hidrolizan proteínas y grasas y además dan determinados sabores, flavores y aspecto al queso.
Ej. Brie y Camember son quesos suaves

## Slide 15: PRODUCCIÓN DE YOGURT
También la leche puede ser acidificada y aromatizada mediante fermentación controlada para producir yogurt. Lactobacillus bulgaricus y Streptococus termophilus convierten:
lactosa  ac. láctico, acetaldehído
La temperatura utilizada normalmente es 40oC.
Se utilizan en una relación 1:1para obtener el flavor y la textura adecuada.
S. termophilus produciría formiato el que estimularía el crecimiento de L. bulgaricus, pero no sería el único sustrato limitante.

## Slide 16: PRODUCTOS LÁCTEOS FERMENTADOS
Otra leche acidificada es el kefir, producida por la fermentación de bacterias del ácido láctico y levaduras que producen algo de alcohol.
Mantequilla se obtiene por fermentación de nata de leche pasteurizada  diacetilos.
Los productos que se hacen por fermentación de leche, además de ser consumidos por su sabor o por su valor nutricional, también aportarían una acción antipatogénica sobre el intestino humano.
Leche sin lactosa

## Slide 17: BIOTECNOLOGÍA EN PRODUCTOS LACTEOS
Se aplica ingeniería genética con el objeto de mejorar la calidad de las proteínas (caseina)
k-Caseina  mejora la cuajada
Aumentando el rendimiento en quesos

## Slide 18: FABRICACIÓN DE PAN

## Slide 19: FABRICACIÓN DE PAN
La fabricación del pan se originó hace miles de años atrás y lo mismo que el vino, la cerveza, el queso y las leches fermentadas se encuentra entre los productos más antiguos modificados microbiológicamente.
En los pueblos (civilizaciones) más antiguos el pan fue la mas importante fuente nutricional y energética. (Egipto, Grecia, Babilonia y Roma).
En estas civilizaciones también avanzaron en el arte de hornear, de moler el trigo, etc.

## Slide 20: FABRICACIÓN DE PAN
El trigo es el grano más importante en la fabricación del pan por su superior valor nutritivo y textura respecto de otros granos como cebada, avena, centeno, maíz y arroz.
También otros tipos de masas son preparados a partir de macerados de almidón provenientes de cassava y otras plantas o de legumbres (poroto de soya).

## Slide 21: FERMENTACIÓN DE LA MASA
Cualquiera sea el grano utilizado y aunque es convertido en masa y horneado, siempre se encontrarán poblaciones de M.O. presentes, usualmente como habitantes nativos de las materias primas utilizadas.
Sus actividades fermentativas afectarán en distintos grados la textura, el flavor, color y características nutricionales del producto final.

## Slide 22: FERMENTACIÓN DE LA MASA
Las especies microbianas y su concentración en la mezcla de fermentación puede cambiar con las diferentes harinas utilizadas, la naturaleza del líquido y otras adiciones a la masa, así como la forma en que se maneja la masa antes de que sea calentada por vapor, horneada o frita.
Las fermentaciones durante la fabricación del pan son producidas en la mayoría de los casos por unas relativamente pocas especies de levaduras y de ciertas bacterias formadoras de ácido láctico.

## Slide 23: FERMENTACIÓN DE LA MASA
Cuando los M.O. fermentadores producen dióxido de carbono desde los azucares presentes o agregados a la masa, lo distribuyen en la masa generando celdillas que aclaran o alivianan la masa.
Varios tipos de M.O. pueden ser usados para fermentar la masa:

## Slide 24: FERMENTACIÓN DE LA MASA
Mezclas de levaduras y bacterias que crecen espontáneamente en el batido y en la masa.
Iniciadores ácidos para el hogar o pastelería que son mantenidos por transferencia a sustratos frescos.
Cultivos iniciadores comerciales para acidificar las masas obtenidos con monocultivos de cepas de lactobacilos heterolácticos .
Levadura de panificación “Saccharomyces cerevisiae”, la mas utilizada en el mundo.

## Slide 25: FERMENTACIÓN DE LA MASA
La adición intencional de cultivos conocidos de levaduras y/o bacterias a la masa de panificación ayuda a la masa a obtener un control sobre el ambiente microbiano, especialmente la regulación de la velocidad de fermentación y los cambios físicos que afectan la textura, el flavor, la apariencia del pan horneado.

## Slide 26: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
La masa del pan blanco consiste de harina de trigo, agua, levadura y cloruro de sodio en la proporción de 100:65: 2:2.
Se pueden agregar otros ingredientes con el propósito de modificar el flavor o el valor nutricional. Entre estos están azucares (glucosa o sacarosa) leche no grasa en polvo y grasas.

## Slide 27: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
Debido al contenido en gluten, proteína compleja del trigo, se forma una masa elástica, la cuál retiene los gases que se producen.
La acción de las levaduras resulta en la producción y migración de dióxido de carbono en una red de compartimentos celulares. Estos cambios aumentan el volumen de la masa y mejoran su palatabilidad.

## Slide 28: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
Otros productos metabólicos de la fermentación y del proceso de horneado, contribuyen al aroma y flavor del pan horneado.
La harina de trigo contiene alrededor de 0.5% de azúcares fermentables, especialmente glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y glucofructosanos en cantidades que son adecuados para una rápida y sostenida fermentación.

## Slide 29: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
En ausencia de azúcares agregados, las levaduras rápidamente metabolizan glucosa, luego fructosa y maltosa.
Mas maltosa llega a estar disponible desde la masa en las últimas etapas a través de la acción hidrolítica de las amilasas de la harina sobre el almidón contenido en los gránulos de almidón fracturados.

## Slide 30: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
Bioquímicamente el proceso de fermentación procede por la Vía de Emden-Mayerhof o vía glicolítica rindiendo aproximadamente 0.47g CO2 (270 ml) y 0.48 g de etanol por g de glucosa fermentada. Otros productos incluyen glicerol, ácido succínico y pequeñas cantidades de aldehídos, cetonas, éster etílico y otros componentes.

## Slide 31: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
Bacterias del ácido láctico siempre acompañan a las levaduras de panadería.
Los más altos números encontrados son 100 millones de células por gramo de levadura.
Ácidos láctico y acético se encuentran presente en las masas de pan blanco y son los más importantes ácidos residuales en el pan terminado.
El ácido láctico es un líquido sin color, casi sin olor con un fuerte gusto ácido.

## Slide 32: FERMENTACIÓN DE LA MASA DEL PAN BLANCO
El ácido acético se caracteriza como un ácido débil con un olor frutoso y sus diluciones tienen un gusto agradable.
Se han reportado niveles de 50-100 mg de ácido láctico y 10 a 50 mg de ácido acético por libra de pan.
Los esteres etílicos pueden también aumentar
el flavor del pan.