## Slide 1: BEBIDAS ALCOHOLICAS
PRODUCCIÓN DE VINOS

## Slide 2: BEBIDAS ALCOHOLICAS
La mayoría se obtiene por actividad metabólica de Saccharomyces cerevisiae.
Los vinos se preparan por acción directa de las levaduras sobre azucares en jugos de uvas.

## Slide 3: FABRICACIÓN DE VINO
El vino es el producto de la fermentación microbiana del jugo de uvas
Los jugos contienen los azucares fermentables: glucosa y fructosa.
Microorganismo mas importante
Saccharomyces cerevisiae

## Slide 4: FABRICACIÓN DE VINO
Por no ser un proceso estéril se encuentran muchos otros M.O. los que pueden contribuir positiva o negativamente:
Características organolépticas y
Estabilidad del vino
Se puede producir una segunda fermentación, que puede ser simultánea con la alcohólica o secundaria.
Bacterias de la fermentación maloláctica:
Leuconostoc, Lactobacillus y Pediococcus

## Slide 5: BACTERIAS DE LA FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA
Bacterias que transforman el ácido málico en ácido láctico
COO- COO-
OH –C-H  CHOH + CO2
  H-C-H CH3
    COO-
Disminuye la acidez
También ayuda ya que aumenta el flavor y aroma del producto.

## Slide 6: FABRICACIÓN DE VINO
Vinos que han tenido esta fermentación son mas estables.
El jugo de la fruta es un ambiente hostil para muchos M.O. por su bajo pH: 3-3.5 y por el alto contenido de azucares 20- 23% p/v (igual cantidad de fructosa que de glucosa).
Fermentación comienza aeróbica pero llega a ser anaeróbica por alta concentración de CO2.
Niveles de etanol llegan a ser inhibitorios para muchos M.O.

## Slide 7: FABRICACIÓN DE VINO
Alcohol  11 – 14% v/v
El alto contenido de alcohol del vino impide su contaminación y degradación.
Los niveles de nitrógeno son suficientes para soportar crecimiento de 108 bacterias o M.O./ml.
La mitad de la fermentación alcohólica se produce durante la fase estacionaria del crecimiento.

## Slide 8: FABRICACIÓN DE VINO
La producción de vino a nivel industrial comienza con la trituración de la fruta con su piel formando una pulpa con 20% azucares fermentable.
Sobre esta fruta se encuentra una gran variedad de M.O. pero las condiciones se van desarrollando de modo de que solo algunos M.O. (levaduras y bacterias) se desarrollen.
Idealmente se puede inocular.

## Slide 9: MICROORGANISMOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN LA FERMENTACIÓN DE LA UVA
Varias especies de levaduras:
  Saccharomyces cerevisiae
- Kloeckera apiculata
- Candida pulcherrima
- Torulopsis
- Rhodotorula
Bacterias: especies de Pseudomonas, Bacillus, Lactobacterium, etc.

## Slide 10: MICROORGANISMOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN LA FERMENTACIÓN DE LA UVA
Hongos
Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Mucor
Un caso especial es :
Botrytis cinerea el que puede producir vinos dulces.
Un factor que contribuye a la pérdida de la flora nativa es:
la temperatura > 25º inhibe a muchos M.O.
Saccharomyces crece  38ºC

## Slide 11: MICROORGANISMOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN LA FERMENTACIÓN DE LA UVA
En algunos procesos se agrega extracto de levadura.
Temperatura se controla en algunas partes a 7 – 15ºC
Algunas cepas de levaduras producen proteínas del tipo toxinas de 11 a 18 kD.
SO2 se agrega a la fruta para evitar pardeamiento enzimático, produce inhibición de M.O. no de Saccharomyces
Levaduras también producen SO2
¿Bacteriófagos? sobre bacterias del ácido láctico.

## Slide 12: FERMENTACIÓN DE LA UVA
Fermentación procede en pocos días
Vino blanco  uva blanca (sin piel)
Vino tinto  uva rosada o negra (con piel)
Una vez fermentado el jugo debe ser clarificado, estabilizado y añejado. (meses y años)
Jugo sufre una segunda fermentación, la fermentación malo – láctica.

## Slide 13: FERMENTACIÓN DE LA UVA
Vinos espumosos como champaña:
se agrega mas azúcar, se produce una segunda
fermentación que produce mas CO2 la que carbonata el vino
Al final del proceso de vinificación se agrega SO2 o se filtra para evitar contaminación posterior.

## Slide 14: POSTFERMENTACIÓN
La contaminación del vino puede causar una variedad de problemas de pudrición o daño.
La turbidez o la carbonatación del vino embotellado se considera indeseable.
Los azucares residuales pueden provocar el desarrollo de levaduras causando nuevamente problemas de pudrición o daño.

## Slide 15: PREPARACIÓN DE CERVEZA
Las cervezas se hacen a partir de la fermentación del almidón presente en la cebada.
El almidón no es un azúcar fermentable.
La producción de cerveza comienza con un malteado, proceso que consiste en hacer germinar artificialmente la cebada, humedeciendo los granos y luego calentándolos (tostado).
Durante este proceso los granos que germinan producen enzimas que digieren el almidón a azúcares fermentables como glucosa y maltosa.

## Slide 16: PREPARACIÓN DE CERVEZA
También durante el malteado se producen proteasas.
Se inoculan con las respectivas cepas de Saccharomyces cerevisiae.
La fermentación demora entre 5 a 10 días.
Al caldo de fermentación se agrega lúpulo, es antibacteriano, da sabor, aroma.
Lúpulo es una planta herbácea trepadora, cuyas flores se utilizan en elaboración de la cerveza.

## Slide 17: PREPARACIÓN DE CERVEZA
Al comienzo de la fermentación se realiza un proceso aeróbico, para generar biomasa de levaduras, luego se deja de agregar oxígeno y se transforma en un proceso anaeróbico.
Al final del proceso se filtra y se pasteuriza.
Algunos azúcares quedan sin fermentar, por lo que algunas cervezas tienen un cierto contenido en azucares.
Cervezas light se obtienen por fermentación de la cebada con otros M.O. además de levaduras.

## Slide 18: OTRAS BEBIDAS OBTENIDAS POR FERMENTACIÓN
Sake es una bebida tipo cerveza, originaria de Japón que se bebe fría o templada.
Sake: bebida tipo cerveza que se prepara con arroz fermentado con levaduras.
Para poder fermentar el almidón proveniente del arroz, debe ser transformado previamente, mediante la acción de las amilasas de Aspergillus oryzae el que libera azúcares reductores.
Fermentaciones no alcanzan concentraciones de alcohol superiores a 14-18% para aumentarlo deben destilarse las soluciones

## Slide 19: OTRAS BEBIDAS OBTENIDAS POR FERMENTACIÓN
Mudai: vino o cerveza que se obtiene por fermentación del maíz.
El maíz no contiene azúcares fermentables por lo que debe ser tratado con amilasas las que a su vez generarán glucosa.
Para agregar amilasas se mastican los granos de maíz y así pasan las enzimas de la saliva al grano, luego se coloca en grandes tanques donde se produce una fermentación espontánea.
En Chile se prepara en la zona de la Araucanía (8ª a 9ª Regiones).
En México se hace también una bebida similar.

## Slide 20: PREPARACIÓN DE VINAGRE
Vinagre: vino agrio o ácido. Su origen hay que buscarlo en Oriente hace 5.000 años, aunque fueron los romanos quienes expandieron su consumo por Europa y lo bautizaron como vinum acre (vino agrio).
Se obtiene por oxidación incompleta del alcohol presente en el vino.
Se inocula el vino con Acetobacter aceticum que en condiciones aeróbicas transforma el alcohol en ácido acético.

## Slide 21: PREPARACIÓN DE VINAGRE
El ácido acético es un compuesto que, además de transformar el sabor, es el responsable de las propiedades antisépticas y conservantes del vinagre.
Este producto se obtiene por una doble fermentación, primero se produce el alcohol y luego el ácido.
A pesar de su etimología, no todos los vinagres proceden de una segunda fermentación del vino.

## Slide 22: PREPARACIÓN DE VINAGRE
El amargo líquido admite diferentes paternidades (manzanas, frambuesas, caña de azúcar, maíz, malta, arroz) y las diferencias radican en la concentración de ácido acético que presentan.
El vinagre blanco, el más usado en la producción de encurtidos y salsas envasadas, contiene altas dosis, lo que le confiere un sabor más fuerte y pronunciado y mayores propiedades preservantes.
De color casi transparente, procede de la caña de azúcar, el maíz o la melaza, y es el preferido en el continente americano.

## Slide 23: VINAGRE DE MANZANA
Se obtiene por fermentación de la sidra de manzana. Tiene un menor contenido en ácido acético que el vinagre de vino.
Las primeras noticias que se tienen sobre el vinagre de manzana provienen de Oriente y datan del año 5.000 antes de Cristo.
Este líquido aderezante de paladar áspero es el resultado de una doble fermentación alcohólica que convierte al contenido etílico en ácido acético,

## Slide 24: VINAGRE BALSÁMICO
El auténtico balsámico, con denominación de origen controlada, lleva el nombre tradizionale y se elabora en forma artesanal por una agrupación de selectos vinai (productores del vinagre) de la región de Modena o Reggio, Emilia en Italia.
Se elabora a partir del jugo de uvas de la cepa Trebbiano, (no deriva del vino como los vinagres corrientes).

## Slide 25: VINAGRE BALSÁMICO
El jugo de uvas se hierve por varias horas y el concentrado líquido que resulta de esta cocción comienza el proceso de fermentación.
El vinagre balsámico tradizionale debe envejecer por un período no inferior a 12 años. Durante este tiempo el vinagre es mezclado con vinagres mas jóvenes y trasvasijado a barricas de diferentes tipos de madera. El resultado final es un líquido denso, oscuro y brillante, de textura aterciopelada con un complejo sabor que es dulce y ácido a la vez.

## Slide 26: SINGLE CELL PROTEIN
CELULAS DE UNICELULARES COMO ALIMENTOS

## Slide 27: SINGLE CELL PROTEIN
Son microorganismos crecidos en un medio nutritivo, en forma rápida como todos los M.O. que se pueden usar como alimentos para el hombre o para animales.
Los M.O. contienen aproximadamente 50% de su peso seco como proteínas, en algunos casos pueden llegar a 80%
También tienen tiempos de generación cortos:
Tiempo de generación de bacterias menor a 1 hr.
Tiempo de generación para levaduras 1-3 hr
Tiempo de generación para algas 2-6 hr

## Slide 28: SINGLE CELL PROTEIN
Tiempo de generación de los hongos es más largo ya que son de crecimiento mas lentos 4-12 hr
Un animal vacuno de 500 k bien alimentado en 24 hrs. produce 0.5 k proteinas.
500 k de levaduras producen en 24 hrs. 50 kilos de proteinas.
Asi los M.O. se usarían como fuente alternativa de proteinas.

## Slide 29
Sustratos utilizados inicialmente: petróleo, pulpa de frutas, suero de leche, licor sulfitico (de la industria del papel), melazas del procesamiento de la remolacha o de azúcar de caña.
Los M.O. que se han utilizado son :
Algas, algunas especies de Spirulina
Levaduras: Saccharomyces, Rhodotorula, Candida, etc.
Presentan problemas de digestibilidad por el alto contenido de ácidos nucleicos.
Una buena solución es utilizarla para alimentar animales (tiene más proteinas y vitaminas que el pasto.