## Slide 2
INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES
ANALISIS DE ANTECEDENTES
3.1 TOPOGRAFÍA
3.2 HIDROLOGÍA
3.3 EJES HIDRÁULICOS DEL RÍO DIGUILLÍN
3.4 ANALISIS SEDIMENTARIO
PROSPECCIONES
5. ANALISIS DE SUELOS Y ARRASTRE DE SEDIMENTOS
5.1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
5.2 ESTUDIO DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS
PROYECTO LAJA DIGUILLIN
INGENIERIA DE DETALLE BOCATOMA DIGUILLIN
VIII REGION INFORME ETAPA III
DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL

## Slide 3
6. DISEÑO HIDRÁULICO
6.1 INTRODUCCIÓN
6.2 EJES HIDRÁULICOS DEL RÍO DIGUILLÍN
6.2.1 Metodología
6.2.2 Cálculo del Eje Hidráulico
6.2.3 Análisis de Resultados
6.3 REPARTICIÓN DE CAUDALES ENTRE LAS BARRERAS MÓVILES PARA LA CRECIDA DE 1 EN 200 AÑOS (Q=1900 M3/S)
6.3.1 Metodología
6.3.2 Geometría de las Obras
6.3.3 Secciones de Cálculo y Condiciones de Borde
6.3.4 Cálculo del Eje Hidráulico
6.3.5 Análisis de Resultados
6.4 EJES HIDRÁULICOS DEL RIO DIGUILLÍN
AGUAS ARRIBA DE BARRERA
6.4.1 Metodología
6.4.2 Cálculo del Eje Hidráulico
6.4.3 Resultados

## Slide 4
6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.6 VERIFICACION OPERACIÓN CANAL MATRIZ LAJA-DIGUILLIN
6.6.1 Información Disponible
6.6.2 Análisis Operación Canal
6.6.3 Conclusiones
6.7 FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN CONDICIONES
NORMALES DE OPERACIÓN
6.8 DISEÑO BOCATOMA CANAL UNIFICADO
7. DISEÑO ESTRUCTURAL

## Slide 5
  TOPOGRAFÍA
Según el estudio del Consorcio Laja Diguillín la pendiente media de este
tramo del cauce es " i = 0,58 % ".
La única restricción artificial que presenta actualmente este cauce es el
puente Santa Isabel, con 210 m de longitud, ubicado 3,3 km aguas abajo
de la bocatoma Diguillín.
HIDROLOGIA
Área total de la hoya : A = 1.151,26 km2
Área pluvial de la cuenca : Ap = 911 km2
Pendiente del cauce principal : i = 2,65 %
Pendiente media de la cuenca : Sg = 14,3 %
Elevación media (cuenca pluvial) : Zm = 899 m snm
Línea de nieve de la cuenca : Zn = 1.500 m snm
Longitud del cauce principal : L = 65,6 km
Longitud del cauce principal desde el CG: Lg = 36,0 km
Pendiente media de la cuenca : S = 0,1290

## Slide 6
T : Período de Retorno de " P " y " Q "
P : Precipitación Máxima Diaria
Q : Caudal Máximo Instantáneo
Qo = 82,3 m3/s Caudal Base del río Diguillín
PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS Y CAUDALES MÁXIMOS
INSTANTÁNEOS PARA DISTINTOS PERÍODOS DE RETORNO

## Slide 7
  ESTUDIO DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS

## Slide 9
Se calculó el arrastre de sólidos mediante el método de Meyer-Peter y Müller.
Las fórmulas utilizadas se presentan a continuación:

## Slide 12
GASTO SÓLIDO A LA ENTRADA DE LA BOCATOMA DIGUILLÍN

## Slide 14
En conclusión, se obtiene un gasto sólido de arrastre de 7644 kg/s a la entrada de la Bocatoma Diguillín para un caudal líquido de 1900 m3/s correspondiente a un período
de retorno de 200 años.
Para un caudal Q=1900 m3/s correspondiente a 200 años de período de retorno, el Consorcio Laja-Diguillín calculó el gasto sólido de arrastre mediante el programa EJE.BAS que utiliza el método de Meyer-Peter y Muller y el método de Sato. El Consorcio Laja-Diguillín seleccionó el método de Sato obteniendo un arrastre de fondo de 1300 kg/s.