## Slide 1: Programación de PLC
Introducción al diagrama de escaleras, para control ON/OFF

## Slide 2: Lógica
El control on/off que hemos visto consiste en asignar uno de dos estados a un actuador
Los dos estados pueden ser:
  “encendido” o “apagado”
  “lleno” o “vacío”
  “si” o “no” etc.
Como sea, es asimilable a variables lógicas que se evalúan a “verdadero” o “falso”

## Slide 3: Programación lógica
Tal como se resuelven cálculos booleanos con variables lógicas, es posible construir computadores (o programas) que operan en lógica Booleana
Estos computadores se llamarían, naturalmente, de lógica programable, o algo así
Si algunas variables son actuadores físicos, más que meras posiciones de RAM, se podrá interactuar con el exterior

## Slide 4: PLC
Un computador basado en operaciones lógicas, orientado a controlar válvulas, relés, motores, etc. en base a “encender” o “apagar” se llamaría “controlador lógico programable”
Un PLC es un computador de propósito específico (no tienen teclado ni grandes pantallas) para control de variables de procesos que requieren sólo adoptar uno de dos estados

## Slide 5: Aplicación domiciliaria (edificio inteligente)

## Slide 6: Popularización del PLC

## Slide 8: Métodos de programación
La programación se suele realizar con un computador estándar, conectado al PLC (sea por redes o directamente) que tiene el software adecuado
La programación es gráfica, en base a pocos símbolos
Un actuador se activa o no según si hay continuidad entre dos “rieles” conceptuales, que son vistos como dos polos de un voltaje

## Slide 9: Diagramas escalera de ejemplo
El diagrama escalera es el programa que ejecuta un PLC
Las válvulas será elementos de la derecha
Los interruptores a la izquierda

## Slide 11: Lógica simple
Al presionar PB2, se energiza CR2
La energización de CR2 cambiar el estado del inerruptor CR2, normalmente cerrado
CRn es el relé n y Mj es el motor j

## Slide 12: Programación
Cualquier PLC tendrá:
  interruptores de entrada, que son pulsadores tipo botón de timbre (a veces tienen interruptores de cambio de estado, como los de las lámparas) que pueden ser normalmente cerrados (N.C.) o normalmente abierto (N.A.)
  Relés de salida, que representa el cerrado de actuadores por parte del PLC
  Variables de salida, que son variables internas del programa, útiles para construir lógicas de diversa complejidad

## Slide 13: “Circuitos”
Un programa (o diagrama) escalera es un “circuito lógico” que especifica cuando se deberá realizar uno u otro cambio de estado
Un circuito muy común es el relé a autoenclave y parada, típico de partidores de motores o máquinas

## Slide 14
Los interruptores “Start” (usualmente de color verde) y “Stop” (rojo) son accesibles al operador
La salida a relé “Run” hace funcionar algo (prendamos una ampolleta)
El circuito no puede hacer operar el relé “Run” porque ni start ni run permiten el paso de corriente, asilando el resto del circuito

## Slide 15
Si alguien pulsa el botón start, se energizará inmediatamente el relé run, porque stop es normalmente cerrado, es decir, conduce si no está presionado
Como el relé –(RLY)- “run” está actuado, el interruptor asociado a ese relé estará cerrado, es decir, en estado de conducción
Si se suelta el botón “Start”, el circuito seguirá energizado por el interruptor “run”

## Slide 16: Relés de salida
Cualquier relé tiene asociados dos interruptores, uno NC y otro NO
En el circuito recién visto, se utiliza el interruptor “Run”, asociado al relé del mismo nombre
Aparte de los relés, se pueden definir también variables de salida
Al definir un interruptor de entrada, de inmediato existen dos, uno NA y otro NC
Cada uno es la negación lógica del otro

## Slide 17: Ejercicio
¿Qué ocurrirá si presiona Stop en el circuito de ejemplo?
¿Qué necesitaría para programar un semáforo?

## Slide 18: Semáforo
Un recurso típico de los PLC son los temporizadores (timers)
Estos timers reciben una entrada que los comanda a contar tiempo real, hasta llegar a un cuenta determinada
Algunas salidas de timers generan un estado 1 (o circuito cerrado) un tiempo después de ser iniciados
Naturalmente, al mismo tiempo generan la negación lógica de esa misma señal

## Slide 19: Ejercicio
Examine el software de simulación de PLC de i-TRiLOGI 6.24 (Educational Version) build 03
Puede bajar un programa o ejercitar en línea en http://www.tri-plc.com/trilogi.htm
Programe una luz que enciende 5 segundos y se apaga 5 segundos y continúa en eso
Si desea tomarse en serio la programación de PLCs, programe el filtro autolavante

## Slide 20: Finalmente…
Es importante identificar los puntos comunes entre el diagrama de señales on/off que usamos, por ejemplo para los tamices moleculares, y la programación de PLCs en diagramas escalera
Habitualmente, en fases tempranas de diseño, se usan los diagramas de señales on/off pero deben estar advertidos de la programación posterior

## Slide 21: Lógica
La función lógica “y” (&) se implementa por dos interruptores en serie, ya que ambos deben estar conduciendo para energizar la salida
La función lógica “o” (^) se implementa por dos interruptores en paralelo, ya que cualquiera de los dos que conduzca energizará la salida

## Slide 22: Un semáforo simulado