## Slide 1: Auxiliar 2
EL7047 – Riesgo y Confiabilidad en Sistemas Eléctricos
Profesor:
Rodrigo Moreno
Auxiliares:
Diland Castro
Miguel Sánchez
Teresa Vargas
Rodrigo Vidal

## Slide 2
P1. Despacho Uninodal
Dada su aprobación del curso EL7047, la consultora “Solarbalá”, para la cual usted presta servicios, le ha encomendado cuantificar -en términos de costos- el impacto que tiene la consideración de restricciones de corto plazo en la operación de un día característico.
Para ello usted dispone de la demanda horaria, costos variables y parámetros de las centrales (UnitCom.xlsx). En ese contexto, se le solicita:
Escribir el modelo matemático que resuelve el problema de despacho uninodal. Considere únicamente restricciones de potencias máximas y mínimas de las unidades. Resuelva usando FICO Xpress.
Enunciado

## Slide 3
P1. A. Despacho Uninodal
Solución
Escribir el modelo matemático que resuelve el problema de despacho uninodal. Considere únicamente restricciones de potencias máximas y mínimas de las unidades.
Resuelva usando FICO Xpress.
Función Objetivo
Balance
Potencia máxima
Potencia mínima
Conjuntos

## Slide 4
P1. A. FICO XPRESS

## Slide 5
P1. A. FICO XPRESS

## Slide 6
P1. A. FICO XPRESS

## Slide 7
P1. A. RESULTADOS
Valor Función Objetivo
934.650 USD
Chart: Gas On/Off
Xg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chart: Carbón On/Off
Xc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Oil On/Off
Xo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: Generación
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 399 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 199 | 299 | 499 | 299 | 199 | 199 | 199 | 299 | 500 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 5 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: P1. Parte B
“Solarbalá” tiene un nuevo cliente, un parque solar de 300 MW pronto a instalarse. Por ello, la consultora le pide incluir en la modelación la nueva central y las restricciones que permitan vislumbrar la operación del sistema con presencia renovable.
Reescriba el modelo considerando la nueva central solar y posteriormente obtenga el despacho modelando tanto los tiempos mínimos de encendido y apagado, como la existencia de rampas de generación. Resuelva en FICO Xpress.

## Slide 9
P1. B1. Agregamos central solar
Solución
B) “Solarbalá” tiene un nuevo cliente, un parque solar de 300 MW pronto a instalarse. Por ello, la consultora le pide incluir en la modelación la nueva central y las restricciones que permitan vislumbrar la operación del sistema con presencia renovable. Reescriba el modelo considerando la nueva central solar y posteriormente obtenga el despacho modelando tanto los tiempos mínimos de encendido y apagado, como la existencia de rampas de generación. Resuelva en FICO Xpress.
Función Objetivo
Balance
Potencia máxima
Potencia mínima
Conjuntos
Chart: Perfil Solar
psol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16013 | 0.36993 | 0.56945 | 0.73948 | 0.86591 | 0.93638 | 0.94798 | 0.89987 | 0.73875 | 0.64442 | 0.45669 | 0.24938 | 0.05034 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10
P1. B1. Tiempos mínimos y rampas
Solución
Tiempos mínimos:
Encendido
Apagado
Rampas

## Slide 11
P1. B1. RESULTADOS
Valor Función Objetivo
724.009 USD
Agregamos central solar
Con central solar
Chart: Generación
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 399 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 199 | 299 | 499 | 299 | 199 | 199 | 199 | 299 | 500 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 5 | 0 | 0 | 0
Chart: Generación
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 350.9598 | 388.0216 | 428.1644 | 477.155 | 489.227 | 500 | 500 | 429.0387 | 477.3752 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0402 | 110.9784 | 170.8356 | 221.845 | 259.773 | 280.9154 | 284.3946 | 269.9613 | 221.6248 | 193.3249 | 137.0068 | 74.815 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 218.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9932 | 427.185 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6054 | 0 | 0 | 5.6751 | 0 | 0 | 183.8981 | 5 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
P1. B1. RESULTADOS
Agregamos central solar
Con central solar
Chart: Tiempo [h]
Xc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Xg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Xo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: Tiempo [h]
Xc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Xg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Xo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Parque térmico

## Slide 13
P1. B1. RESULTADOS
Agregamos central solar
Chart: Tiempo [h]
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 399 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 199 | 299 | 499 | 299 | 199 | 199 | 199 | 299 | 500 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 5 | 0 | 0 | 0
Solar
Chart: Tiempo [h]
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 350.9598 | 388.0216 | 428.1644 | 477.155 | 489.227 | 500 | 500 | 429.0387 | 477.3752 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 218.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9932 | 427.185 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6054 | 0 | 0 | 5.6751 | 0 | 0 | 183.8981 | 5 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0402 | 110.9784 | 170.8356 | 221.845 | 259.773 | 280.9154 | 284.3946 | 269.9613 | 221.6248 | 193.3249 | 137.0068 | 74.815 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
Con central solar
Parque térmico

## Slide 14
P1. B1. RESULTADOS
Valor Función Objetivo
739.276 USD
Agregamos restricción de rampa y tiempos mínimos de encendido y apagado
= =100
Sin rampas ni t min
Con rampas y t min
Chart: MWh
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 350.9598 | 388.0216 | 428.1644 | 477.155 | 489.227 | 500 | 464.6054 | 379.0387 | 427.3752 | 455.6751 | 434.8082 | 500 | 500 | 500 | 499 | 399 | 299
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0402 | 110.9784 | 170.8356 | 221.845 | 259.773 | 280.9154 | 284.3946 | 269.9613 | 221.6248 | 193.3249 | 137.0068 | 74.815 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 218.0846 | 50 | 50 | 50 | 50 | 227.185 | 427.185 | 500 | 500 | 300 | 100 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8981 | 5 | 0 | 0 | 0
Chart: Generación
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 350.9598 | 388.0216 | 428.1644 | 477.155 | 489.227 | 500 | 500 | 429.0387 | 477.3752 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0402 | 110.9784 | 170.8356 | 221.845 | 259.773 | 280.9154 | 284.3946 | 269.9613 | 221.6248 | 193.3249 | 137.0068 | 74.815 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 218.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9932 | 427.185 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6054 | 0 | 0 | 5.6751 | 0 | 0 | 183.8981 | 5 | 0 | 0 | 0
=

## Slide 15
P1. B1. RESULTADOS
Valor Función Objetivo
739.276 USD
Agregamos restricción de rampa y tiempos mínimos de encendido y apagado
Chart: Producción [MW]
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 350.9598 | 388.0216 | 428.1644 | 477.155 | 489.227 | 500 | 500 | 429.0387 | 477.3752 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 299
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 218.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9932 | 427.185 | 500 | 500 | 299 | 0 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6054 | 0 | 0 | 5.6751 | 0 | 0 | 183.8981 | 5 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0402 | 110.9784 | 170.8356 | 221.845 | 259.773 | 280.9154 | 284.3946 | 269.9613 | 221.6248 | 193.3249 | 137.0068 | 74.815 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
Sin rampas ni t min
Chart: Tiempo [h]
Carbón | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 299 | 350.9598 | 388.0216 | 428.1644 | 477.155 | 489.227 | 500 | 464.6054 | 379.0387 | 427.3752 | 455.6751 | 434.8082 | 500 | 500 | 500 | 499 | 399 | 299
Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 218.0846 | 50 | 50 | 50 | 50 | 227.185 | 427.185 | 500 | 500 | 300 | 100 | 0
Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8981 | 5 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0402 | 110.9784 | 170.8356 | 221.845 | 259.773 | 280.9154 | 284.3946 | 269.9613 | 221.6248 | 193.3249 | 137.0068 | 74.815 | 15.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
Con rampas y t min
= =100
=

## Slide 16
P1. B1. RESULTADOS
Valor Función Objetivo
739.276 USD
Agregamos restricción de rampa y tiempos mínimos de encendido y apagado
Sin rampas ni t min
Con rampas y t min
Chart: Carbón On/Off
Xc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Gas On/Off
Xg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chart: Oil On/Off
Xo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: Carbón On/Off
Xc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Gas On/Off
Xg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Chart: Oil On/Off
Xo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
= =100
=

## Slide 17
P1. C. Comparación
 | Costos totales de operación
Puramente térmico. Sin restricciones de rampa y t min | 934.650 USD
Ingreso renovable (solar). Ignorando rampas y tmin | 724.009 USD
Renovable con restricciones de rampas y tiempos mínimos de encendido y apagado | 739.276 USD

## Slide 18
P1. C. Conclusiones generales
Operación con renovables obliga a una modelación más detallada de las restricciones de operación.
Al agregar variables binarias al problema de optimización de “Predespacho” se rompe la convexidad. Provocando que los precios de la energía (spot) no sea consistente con las variables duales. En este caso, no necesariamente la unidad más cara marca el precio.
La restricciones de rampas acoplan las decisiones de la hora t con la hora t-1. Otras restricciones importantes son los tiempos mínimos de encendido y apagado.
En la práctica hay muchas complejidades que provocan que el despacho sea un problema No convexo.

## Slide 19
P1. C. Conclusiones generales
El problema de predespacho toma un rol importante con la incorporación de energía renovable variable. Debo anticiparme a como el viento, sol van a contribuir en las distintas horas del día.
Existen señales que hacen pensar en un futuro próximo sin un esquema de costos auditados, es decir, migrar a uno de ofertas.
La generación con renovables es más económica (recorta la demanda), pero genera sobrecostos asociados a la flexibilidad. La curva neta se ve afectada.
Una mayor penetración renovable puede provocar un mayor despacho de unidades no económicas pero flexibles (diésel)

## Slide 20
P1. D. Extra

## Slide 21
P1.B - Código

## Slide 23: P2. Borduria- Syldavia
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Costos centrales térmicas:
Luego de un acuerdo histórico entre ambos países, éstos deciden conectarse a través de una línea que maximice el bienestar social conjunto. Usted queda a cargo de determinar la capacidad óptima para este enlace, ¿qué capacidad le recomendaría a los países?

## Slide 24
P2. a) Maximizar beneficio social
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Costos centrales térmicas:

## Slide 25
P2. a) Maximizar beneficio social
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Demanda: y

## Slide 26
P2. a) Maximizar beneficio social
Derivando e igualando a cero:
Reemplazando y en la FO ( )
      Costos centrales térmicas:

## Slide 27: P2. Borduria- Syldavia
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Costos centrales térmicas:
Los países están analizando todas las opciones para llevar a cabo la construcción de la línea. El generador eólico está dispuesto a financiar completamente la interconexión entre ambos sistemas y como usted ya tiene experiencia, esta empresa lo(a) contrata para determinar la capacidad óptima del enlace y entregar una propuesta a los países. ¿Qué capacidad le recomendaría?

## Slide 28
P2. b) Maximizar beneficio generador eólico
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Demanda: y

## Slide 29
P2. b) Maximizar beneficio generador eólico
      Costos centrales térmicas:
Utilizando y

## Slide 30
P2. b) Maximizar beneficio generador eólico
Derivando e igualando a cero:
      Costos centrales térmicas:

## Slide 31: P2. Borduria- Syldavia
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Costos centrales térmicas:
Determine cómo se verían modificados los resultados de (a) si el pronóstico de la generación eólica indica que la mitad del tiempo este generará a máxima capacidad y la otra mitad a media capacidad.

## Slide 32
P2. c) Maximizar beneficio social
Se analizan 2 períodos, central eólica genera a máxima y media capacidad respectivamente
¿La línea será siempre utilizada a su máxima capacidad?
No se sabe.
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Demanda: y

## Slide 33
P2. c) Maximizar beneficio social
Utilizando ,
Lagrangiano

## Slide 34
P2. c) Maximizar beneficio social
En el óptimo, las derivadas del Lagrangiano con respecto a las variables originales deben ser cero:

## Slide 35
P2. c) Maximizar beneficio social
      Costos centrales térmicas:

## Slide 36
P2. c) Maximizar beneficio social
Se analizan las restricciones de holgura complementaria, es decir, los casos posibles de las desigualdades. Si la restricción se encuentra inactiva se cumple .
Caso 1: y
Caso 2: y
No posible. Se construye más capacidad de la necesaria
No posible. Restricción estaría inactiva en el momento de más viento

## Slide 37
P2. c) Maximizar beneficio social
Caso 3: y
No posible. El flujo de la restricción activa es menor que el de la restricción inactiva
Caso 4: y
Para que se cumpla esta condición ambos flujos deben ser iguales a .

## Slide 38: P2. Borduria- Syldavia:Propuestos
      Costo inversión línea: 4 [$/MWh]
      Capacidad planta eólica: 300 MW
      Costos centrales térmicas:
Determine cómo se verían modificados los resultados de (b) si el pronóstico de la generación eólica indica que la mitad del tiempo este generará a máxima capacidad y la otra mitad a media capacidad.
Analice cómo cambiaría el problema si se considera incertidumbre en el recurso eólico.

## Slide 39: Auxiliar 2
EL7047 – Riesgo y Confiabilidad en Sistemas Eléctricos
Profesor:
Rodrigo Moreno
Auxiliares:
Diland Castro
Miguel Sánchez
Teresa Vargas
Rodrigo Vidal