## Slide 1: Pauta Aux 1
Profesor Mauro Monsalves
Auxiliar
Max Durand

## Slide 2: Ejercicio 1
El proceso comienza con la Recepción y Pesado en que se cuantifica el tomate que entra al proceso para determinar rendimientos. Luego se seleccionan los tomates maduros, completamente rojos, con pulpa firme y sin signo de podredumbre. Luego los tomates se lavan con agua clorada y se trocean cortándolos en cuartos sin pelar. Luego de escurrir el agua sobrante se sumergen en agua a entre 90-95 ºC durante 5 minutos en lo que se llama escaldado. Luego, se extrae la pulpa en donde se separa la pulpa de la cascara y semillas. En la concentración se elimina agua cocinando por alrededor de 30 -45 min a 90-95 ºC, agitando suave y continuamente. En ésta etapa se agrega sal en una proporción al 2% en relación al peso de la pulpa. También se agregan condimentos, tales como: ajo, cebolla y albahaca.

## Slide 3
Finalmente se envasa en frascos de vidrio que han sido previamente esterilizados. En ellos se vierte la salsa a mínimo de 85 ºC, pasando luego al pasteurizado para eliminar microorganismos calentando los envases a 95 º por 10 minutos. Al sacar se colocan tapas. Los envases son enfriados hasta la temperatura ambiente colocándolos en otro recipiente con agua tibia y luego se va agregando lentamente agua más fría. Finalmente se llega al etiquetado y embalaje en cajas de cartón desde donde pasan al almacenaje para su distribución.

## Slide 4
El proceso comienza con la Recepción y Pesado en que se cuantifica el tomate que entra al proceso para determinar rendimientos. Luego se seleccionan los tomates maduros, completamente rojos, con pulpa firme y sin signo de podredumbre. Luego los tomates se lavan con agua clorada y se trocean cortándolos en cuartos sin pelar. Luego de escurrir el agua sobrante se sumergen en agua a entre 90-95 ºC durante 5 minutos en lo que se llama escaldado. Luego, se extrae la pulpa en donde se separa la pulpa de la cascara y semillas. En la concentración se elimina agua cocinando por alrededor de 30 -45 min a 90-95 ºC, agitando suave y continuamente. En ésta etapa se agrega sal en una proporción al 2% en relación al peso de la pulpa. También se agregan condimentos, tales como: ajo, cebolla y albahaca. Finalmente se envasa en frascos de vidrio que han sido previamente esterilizados. En ellos se vierte la salsa a mínimo de 85 ºC, pasando luego al pasteurizado para eliminar microorganismos calentando los envases a 95 º por 10 minutos. Al sacar se colocan tapas. Los envases son enfriados hasta la temperatura ambiente colocándolos en otro recipiente con agua tibia y luego se va agregando lentamente agua más fría. Finalmente se llega al etiquetado y embalaje en cajas de cartón desde donde pasan al almacenaje para su distribución.

## Slide 5
Realice un diagrama de bloques del problema anterior.
Realice un diagrama de flujo del problema anterior.

## Slide 6
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 7
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 8
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 9
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 10
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 11
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 12
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 13
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 14
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 15
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 16
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 17
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 18
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 19
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 20
Salsa de tomates en frascos
Etiquetado
Tapado
Pausterizado
90°-95°C° por
5 minutos
Cascara y semillas
Concentrado
Trozado
Escaldado
Tomates
Recepción
Pesado
Selección
Lavado
Agua Clorada
Separación
90°-95°C° por
30-45 minutos
Sal y condimentos
Envasado
Frascos de vidrio
85°C°
95°C° por 10 minutos
Enfriado
Almacenaje
Agua fría
Etiquetas
Tapas
Tomates rechazados

## Slide 22: Nomenclatura para maquinarias y equipos

## Slide 23: Figuras

## Slide 24: Figuras
Recipiente general:

## Slide 25: Figuras
Recipiente general:
Deposito:

## Slide 26: Figuras
Recipiente general:
Deposito:
Recipiente con equipo o columna con equipo interior:

## Slide 27: Figuras
Recipiente general:
Deposito:
Recipiente con equipo o columna con equipo interior:
Calefacción o refrigeración:

## Slide 28: Figuras
Recipiente general:
Deposito:
Recipiente con equipo o columna con equipo interior:
Calefacción o refrigeración:
Intercambiador de calor:

## Slide 29: Figuras
Recipiente general:
Deposito:
Recipiente con equipo o columna con equipo interior:
Calefacción o refrigeración:
Intercambiador de calor:
Separador:

## Slide 30: Figuras
Recipiente general:
Deposito:
Recipiente con equipo o columna con equipo interior:
Calefacción o refrigeración:
Intercambiador de calor:
Separador:
Secador:

## Slide 31: Figuras
Recipiente general:
Deposito:
Recipiente con equipo o columna con equipo interior:
Calefacción o refrigeración:
Intercambiador de calor:
Separador:
Secador:
Trituradora:

## Slide 32: Figuras
Mezclador:

## Slide 33: Figuras
Mezclador:
Bomba:

## Slide 34: Figuras
Mezclador:
Bomba:
Transportador:

## Slide 35: Figuras
Mezclador:
Bomba:
Transportador:
Almacenaje:

## Slide 36: Figuras
Mezclador:
Bomba:
Transportador:
Almacenaje:
Válvula:

## Slide 37: Figuras
Mezclador:
Bomba:
Transportador:
Almacenaje:
Válvula:
Maquina de acabado (prensa):

## Slide 38: Proceso de elaboración del vino
Despalillado
Este proceso es por el cual se separan las uvas del resto del racimo, que se conoce como raspón. El objetivo de separar las uvas de las ramas y/o hojas es porque aportan sabores y aromas que son amargos al caldo durante la maceración.
Estrujado
Desgranado el racimo, las uvas se pasan por una pisadora para conseguir que se rompa la piel de la uva, llamada hollejo. Así se extrae el jugo para facilitar el siguiente paso, pero no se debe estrujar demasiado para evitar que se rompan las semillas de las uvas, que aportarían amargor al caldo.

## Slide 39: Proceso de elaboración del vino
Maceración y fermentación
El jugo que se extrae se mantendrá a una temperatura controlada durante unos días, permitiendo así la fermentación y así adquiriendo el color requerido.
En estos depósitos y a través de sus propias levaduras, comienza el proceso de fermentación alcohólica ya que, en ellas, el azúcar de las uvas termina transformándose en alcohol etílico.
Este proceso dura, dependiendo el tipo de vino y debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29ºC.

## Slide 40: Proceso de elaboración del vino
Prensado
Como el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino tras el descube (acción que consiste en separar el vino de las partes sólidas de la uva), es sometido a un prensado para extraer el líquido. Los restos sólidos que se derivan del prensado se emplean para la elaboración de orujos y otros productos.
Fermentación maloláctica
El vino que se obtiene durante los pasos anteriores se vuelve a someter a un nuevo proceso de fermentación. A través de este proceso se rebaja el carácter ácido del vino y lo hace mucho más agradable al consumo.

## Slide 41: Proceso de elaboración del vino
Envejecimiento
El proceso de envejecimiento o crianza es uno de los puntos de mayor importancia para la elaboración un vino. En este proceso, el vino es introducido en sus barricas para que adquiera notas aromáticas que durante la cata se pueden distinguir. Durante la estancia en las barricas, el vino va evolucionando y desarrollando diferentes características.
Embotellado
Una segunda parte del periodo de crianza tiene lugar en el embotellado, Durante este tiempo el vino evoluciona y asimila el oxígeno que se introduce en la botella.
En definitiva, a grosso modo estos son los pasos que se suelen seguir para la elaboración del vino, aunque cada bodega tiene sus secretos y suele aportar su toque personal.

## Slide 42: Proceso de elaboración del vino (imagen referencial)

## Slide 43
Vino listo para el envió
Temp. max 29º
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 44
Vino listo para el envió
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 45
Vino listo para el envió
Temp. max 29º
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 46
Vino listo para el envió
Temp. max 29º
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 47
Vino listo para el envió
Temp. max 29º
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 48
Vino listo para el envió
Temp. max 29º
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 49
Vino listo para el envió
Temp. max 29º
Restos solidos
Almacenamiento
Fermentación maloláctica
Envejecimiento
Racimo de uva
Despalillado
Estrujado
Macerado y fermentado
Descube
Embotellado
Prensado
Frascos
Hollejo
Ramas y hojas

## Slide 51: Nomenclatura para maquinarias y equipos